建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部新建项目

建设单位（盖章）：杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部

杭州市环境保护有限公司

----------------------------------------------------

HangZhou Environmental Protection CO.LTD

编制日期： 二零一六年十二月

目  录

1.建设项目基本情况	1

2.建设项目所在地自然环境社会环境简况	4

3.环境质量状况	9

4.评价适用标准	11

5.建设项目工程分析	13

6.项目主要污染物产生及预计排放情况	16

7.环境影响分析与公众参与	17

8.建设项目拟采取防治措施及预期治理效果	20

9.审批原则符合性分析	21

10.结论与建议	23

附图：

1．项目地理位置图

2．项目周围概况及噪声监测布点示意图

3．项目平面图

附件：

- 企业法人身份证

- 企业名称预先核准通知书

3．租赁协议、同意转租证明、授权委托书

4．租赁备案证

5．医疗固废委托代处置协议、医疗废水处理设备购销合同

6．关于同意设置“杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部”的批复

7．城市排水许可证

附表：

1．建设项目环境保护审批登记表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部 |
| 法人代表 | 詹** | 联系人 | 杨* |
| 通讯地址 | 杭州市拱墅区大关路98号绿地运河商务中心3幢111、112室 |
| 联系电话 | 153******** | 邮政编码 | 310000 |
| 建设地点 | 杭州市拱墅区大关路98号绿地运河商务中心3幢111、112室 |
| 立项审批部门 | 杭州市拱墅区卫生和计划生育局 | 批准文号 | 拱卫计局[2016]211号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | Q8330门诊部（所） |
| 建筑面积 （平方米） | 280.44 | 绿化面积 （平方米） | - |
| 总投资 （万元） | 350 | 其中：环保投资（万元） | 0.6 | 环保投资占总投资比例 | 0.17% |
| 评价经费 （万元） | 0.6 | 投产日期 | 2016年12月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部拟建于杭州市拱墅区大关路98号绿地运河商务中心3幢111、112室。该建筑产权为绿地控股集团（浙江）房地产开发有限公司所有，杭州西傲健康管理有限公司通过杭州坤融投资管理有限公司承租后，无偿提供给杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部作为的经营场所，建筑面积为280.44 m2，总投资350万元，从事口腔科/牙体牙髓病专业、牙周病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业（限拔牙）、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔颌面医学影像专业、预防口腔专业服务。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和浙江省建设项目环保管理的有关规定，本建设项目应进行环境影响评价，使项目在建设和营运过程中实现社会、经济和环境效益相互协调。项目建设单位委托杭州市环境保护有限公司进行杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部新建项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，在现场踏勘、基础资料收集、环境质量现状监测、项目工程分析的基础上，按环境影响评价技术导则的要求，编写了本环境影响报告表。 2、生产规模 杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部主要从事口腔科/牙体牙髓病专业、牙周病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业（限拔牙）、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔颌面医学影像专业、预防口腔专业服务。不设煎药，不接受传染病人。项目营业面积280.44m2，年接待患者数约为3000人。本项目劳动定员6人，年工作为355天，营业时间9:00——21:00。建设项目内部不设食堂、宿舍。 3、 建设内容 ⑴平面布局 本项目共一层，设有前台候诊室、诊疗室、控制室、CT室、牙片室、技工灌模室、清洗室、消毒室、仓库等。项目具体平面布置详见附图三。 ⑵设备及原辅材料 本建设项目主要能源、原辅料耗用量见表1-1；建设项目主要设备见表1-2。 表1-1 建设项目主要能源、原辅材料耗用量 序号 类别 年需用量 1 水 136.6t 2 电 1万度/a 3 必兰麻（药） 36盒/年，17 mL/盒 4 派丽奥（药） 12支/年，0.5g/支 5 倍洁宁（药） 12瓶/年，500 mL/瓶 6 2%戊二醛（药） 105桶/年，2500 mL/桶 7 康威达泡腾片（药） 12瓶/年，（1g*100片）/瓶 8 圣尔达加酶清洗剂 18瓶/年，1000 mL/瓶 9 消毒成品棉球 24包/年，500g/包 10 脱脂棉 6包/年，500g/包 11 纱布 18包/年，500g/包 12 消毒袋5.5cm 18卷/年，1000m/卷 13 消毒袋7.5cm 6卷/年，1000m/卷 14 消毒袋10.5cm 6卷/年，1000m/卷 15 真丝编织线 30盒/年，50包/盒 16 手术刀片11号 12盒/年，100片/盒 17 手术刀片12号 24盒/年，100片/盒 18 手术刀片15号 6盒/年，100片/盒 表1-2 建设项目主要设备清单 序号 设备名称 数量（台/个） 备注 1 电动吸引器 1 2 显微镜 1 3 X光牙片机 1 辐射另行评价 4 银汞搅拌器 1 5 光敏固化灯 1 6 超声洁治器 1 7 铸造机 1 8 紫外线灯 1 9 高压灭菌设备 1 10 牙科治疗椅 5 11 低速牙科切割装置 4套 12 高速牙科切割装置 5套 13 空调 9 外机在三楼顶上 14 消毒池 1座 (3)公用工程 供水：本项目年用水量123t，由市政自来水网管提供。 排水：项目所在建筑排水已实行雨污分流制。雨水排入市政雨水管；生活污水经消毒池消毒后全部纳入市政污水管网，送城市污水处理厂集中处理。 供电：本项目年用电量约1万度，由城市电网直接提供。 暖通：本项目设置9台空调调节室内温度 本项目不设食堂，员工餐统一外定配送。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目按新建项目评价，故无现有污染源。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、 地理位置 杭州地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大运河南端，是长江三角洲的重要中心城市和中国东南部交通枢纽。杭州市区中心地理坐标为北纬30°16'、东经120°12'。 本建设项目位于杭州市拱墅区大关路98号绿地运河商务中心3幢111、112室。该建筑共17层，本项目位于裙楼1层，该楼一层、二层、三层均为商铺，四至十七层为写字楼。项目所在建筑东侧为绿地运河商务中心2幢，南侧为规划路，规划路以南为绿地运河商务中心二期，西侧为绿地运河商务中心4幢，北侧为绿地运河商务中心8幢。具体地理位置图见附图一，建设项目周边环境见附图二。 2、地质、地貌 杭州有着江、河、湖、山交融的自然环境，其西北部和西南部系浙西中山丘陵区，东北部和东南部属浙北平原，全市丘陵山地占总面积的65.6％，平原占26.4％，江、河、湖、荡、水库占8%。 杭州市地质构造处于扬子准地台东部钱塘台褶带，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定。其地貌可分为山地、丘陵、平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过渡十分明显。项目所在地地貌属钱塘江平原亚区，在全新世中、晚期由江水携带来的泥沙堆积而成，地势平坦，地面高度4.5~7.5m，表层为冲积、海积、冲一湖积褐黄、灰黄、灰色轻亚粘土亚粘土、粉砂、细砂及亚砂土层组成。 3、水文特征 杭州地区水系分属两个流域：钱塘江流域和太湖流域，钱塘江流域以新安江、富春江、钱塘江为主干，太湖流域主要包括东苕溪水系与京杭运河。 杭州市水资源丰富，境内共有170余万亩水田，市域内有钱塘江、京杭大运河、萧绍运河和上塘河等水系，各水系互相沟通，之间有船闸及各类闸坝控制水位，形成不同水位系统的复杂水网，具有灌溉、防洪、供水、旅游等多项功能，更是杭州与杭嘉湖地区、浙江中西部、江苏、上海、皖南等地的水运通道。 主要地表水系是钱塘江，多年平均径流总量267亿m3，径流年际变化较大，最大年径流量425亿m3，最小年径流量101亿m3。钱塘江潮流为往复潮流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。年平均低潮位为2.57米，年平均高潮位为4.12米。 4、基本气象特征 本地区属亚热带季风性气候，四季分明，光照充足，温暖湿润，降水充沛，气候适宜。夏季受太平洋副热带高压控制，是高温、强光照射季节，以东南风为主，海洋带来充沛的水气，空气湿润；冬季受蒙古高压控制，是低温少雨季节，盛吹西北风，以寒冷干燥天气为主；春秋两季为过渡季节，冷暖多变，雨量较多。根据杭州市气象站资料统计分析，主要气候特征如下： 多年平均气温 16.2℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -5.1℃ 年平均降水量 1435mm 平均相对湿度 76% 年平均日照时数 1513.8小时 全年主导风向 SSW 年主导风向频率 12.33% 年平均风速 1.91m/s 5、土壤植被 杭州市土壤总面积为150.27万公顷，其中市区3.19万公顷，全市成土环境复杂多变，土壤性倾差异较大，共有9个土壤类，18个亚类，58个土属及148个土种。土壤分布主要受地貌因素影响，随地貌类型和海拔高度的不同而变化。9个土壤类别为红壤、黄壤、紫色土、石灰（岩）土、粗骨土、山地草甸土、潮土、滨海盐土、水稻土。全市土壤中，红壤分布最广，占土壤总面积一半以上，红壤分布在丘陵区，宜种茶树、果树，其中以西湖龙井一带出产的茶叶品质最为优异；水稻土次之，约占土壤总面积的14%，水稻土集中分布在东北平原区。红壤呈强酸性～酸性反应，pH4.5～5.5，9类土壤中多数为酸性土壤。 杭州市处于中亚热带常绿阔叶林植被带，平均森林覆盖率为62.8%，西部丘陵山地以松、杉毛竹为主要用材林，市区常见多为次生或人造植被。生物种类繁多，资源丰富，其中属国家一级保护的动物有13种，属国家二级保护的动物有55种；属国家一级保护的树种有3种，属国家二级保护的树种有18种。临安市的天目山和清凉峰被列为国家级自然保护区。 社会环境概况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、杭州市 杭州地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大运河南端，是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。杭州市区中心地理坐标为北纬30°16'、东经120°12'。 杭州是浙江省省会，副省级城市，长三角的副中心城市。浙江省政治、经济、文化中心，中国东南重要交通枢纽。杭州经济发达，有“钱塘自古繁华”之称。2015年末，全市常住人口901.8万人，比上年末增加12.6万人，其中城镇人口679.06万人，占比由上年末的74.9％提高至75.1％；人口出生率为10.06‰，人口自然增长率为5.4‰。公安部门户籍登记人口723.55万人，其中非农业人口404.27万人，占比由上年末的55.7％提高为56.5％；人口出生率为9.81‰，人口自然增长率为4.21‰。2015年，全市实现地区生产总值10053.58亿元，成为第10个GDP突破万亿元的城市。速度保持中高速。按可比价计算，GDP增长10.2%。 2、拱墅区 拱墅区位于杭州市市区中部，区人民政府驻地台州路1号。东南接江干区、下城区，西北与西湖区、余杭区相邻。总面积约87.73平方公里。以辖区内“拱宸桥”、“湖墅”两个古地名组合而成。 拱墅区总面积约87.73平方公里。以境内有拱宸桥、湖墅而得名。现辖半山、康桥、样符、上塘、米市巷、湖墅、小河、拱宸桥、和睦、大关等10个街道，有106个社区。 2015年末，全区户籍人口333592人，其中男性166843人，女性166749人。据公安部门统计，全年出生3439人，死亡1597人，全区人口出生率为10.30‰，死亡率为4.78‰，人口自然增长率为5.52‰。民族以汉族为主，有少数回、满、蒙古、畲、壮、布依、朝鲜、侗、瑶、土家族等。 2015年，深化“邻家式”医保服务品牌，推出“一心多点”远程经办服务模式。探索向街道下放多项社会救助审批权限，实现区、街道两级困难救助信息共享。全面实现“9064”养老服务目标。建成投用浙江省首个老年服务产业园。新建社区居家养老日间照料中心10个，完成改扩建14个，半山颐养院投入试运行，新增养老床位462张。享受政府购买养老服务人数达到6054人。加大困难残疾人救助力度，开工建设杭州市肢残人综合服务中心。 2015年，全区实现地区生产总值（GDP）430.86亿元，同比 增长8.5%。其中第二产业实 现增加值95.3亿元，同比下 降1.7%；第三产业实现增加值 335.56亿元，同比增长12.1%。三次产业结构从2014 年的0:25.1 1:74.89调整为2015年0:22.1 2:77.88，第三产业比重提高 3.0个百分点，产业结构进一步优化。 2015年，全区实现财政总 收入111.00亿元，增长8.1%； 完成地方一般公共预算收入69.38亿元，增长10.1%，其中增值税（地方部分）13.72 亿元，增长13.2 %，营业税24.38亿元， 增长15.8%，企 业得税9.29亿元，增长11.2%，个人所得税3.12亿元，增长3.4%。 杭州市（六城区）环境功能区划 根据《杭州市区（六城区）环境功能区划说明》，将杭州市区域划定为自然生态红线区、生态功能保障区、农产品安全保障区、人居环境保障区、环境优化准入区、环境重点准入区六个环境功能区，将杭州市划分为35个环境功能区，其中自然生态红线区9个、生态功能保障区8个、农产品安全保障区3个、人居环境保障区8个、环境优化准入区6个、环境重点准入区1个。其面积分别为91平方千米、129平方千米、72平方千米、306平方千米、75平方千米和10平方千米，占全区国土面积的比例分别为13.32%、18.89%、10.54%、44.8%、10.98%和1.47%。 根据对照，项目所在区域功能区类型为“人居环境保障区”，功能小区序号为0105-Ⅳ-0-4，名称为“拱墅人居环境保障区”。 表2-1 项目所在环境功能区 功能区类型 人居环境保障区 功能小区名称及编号 拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4） 基本特征 功能区面积44.19平方公里。该小区位于六城区北部、拱墅区中部，主要包含拱墅区除大运河世界文化遗产、拱墅科技工业环境优化准入区、半山国家森林公园、半山外围水土保持区以外的其他区域。 主导功能及环境目标 主导环境功能：以居住、商贸、物流等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 环境目标：地表水达到水环境功能区要求。 环境空气达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 管控措施 1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 2、禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 3、禁止畜禽养殖。 4、污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 5、合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 6、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必需的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 7、推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 负面清单 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 本项目位于杭州市拱墅区大关路98号绿地运河商务中心3幢111、112室。本项目为内科诊所，对照表2-1中的管控措施及负面清单，本项目满足管控措施要求，不属于负面清单中行业类别，可认为本项目的建设符合杭州市环境功能区划要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境等) 1、环境空气质量现状 为了解该项目所在区域的环境空气质量现状，环评采用杭州市空气质量公布的2016年6月20日~6月26日和睦小学监测点的环境空气质量数据，监测指标为PM10、SO2、CO、O3、PM2..5和NO2。监测结果及统计情况见下表3-1。 表3-1 大气监测结果汇总表 单位：mg/m3 采样地点 和睦小学 监测日期 日均值（mg/Nm3） SO2 NO2 CO PM10 O3 PM2.5 6月20日 0.005 0.044 0.7 0.035 0.010 0.020 6月21日 0.006 0.043 0.9 0.056 0.052 0.032 6月22日 0.007 0.055 1.0 0.080 0.044 0.045 6月23日 0.008 0.056 1.0 0.075 0.066 0.045 6月24日 0.008 0.036 1.0 0.066 0.068 0.039 6月25日 0.005 0.038 0.9 0.037 0.075 0.027 6月26日 0.005 0.037 1.0 0.028 0.067 0.022 标准 0.15 0.08 4 0.15 0.16 0.075 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 从表3-1数据可知，该区域环境空气中PM10、SO2、CO、O3、PM2.5和NO2日均值能够达到GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 2、声环境质量现状 为了解区域环境噪声情况，本单位于2016年12月3日对项目所在地边界进行声环境监测，监测时间为昼间10:00，夜间不营业。各测点的监测结果见表3-2，具体监测布点详见附图二。 表 3-2 声环境现状监测结果汇总 单位：dB（A） 监测点编号 噪声标准 昼间平均声级 达标状况 备注 1#（南边界） 2类 53.1 达标 1类标准：昼间≤55dB(A)； 2#（西边界） 2类 52.6 达标 根据现场踏勘及监测，项目周围声环境质量能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》的1类标准，项目所在地块声环境质量良好。 3、水环境质量现状 项目拟建址东侧900m为红建河，本次环评利用河道APP中红建河近期（2016年11月）的水质监测结果进行评价，监测结果见表3-3。 表3-3 地表水水质现状 单位：mg/L（除pH值） 断面名称 污染因子 DO CODMn NH3-N TP 红建河红建河桥断面 监测值 4.300 2.510 1.750 0.170 Ⅳ类标准 ≥3 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 水质总体 Ⅴ 根据表3-3监测结果，红建河水质中DO、高锰酸盐指数、总磷监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 中Ⅳ类标准，氨氮指标超过Ⅳ类标准，目前水质为Ⅴ类。 4、主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 环境空气：本项目所在区域周围的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级； 声环境：本项目所在区域的声环境保护级别为《声环境质量标准》GB3096-2008中的1类标准； 水环境：本项目所在区域的是环境保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 5、敏感目标 根据现场踏勘，项目周边200m无环境敏感目标。

# 四、评价适用标准

环境质量标准 1、大气 根据杭州市区环境空气质量功能区划，本项目所在地空气质量属于二类功能区，大气环境中的常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号 污染物 标准限值 标准 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 0.5 0.15 0.06 GB3095-2012 二级 2 NO2 0.20 0.08 0.04 3 PM10 / 0.15 0.07 4 CO 10 4 / 5 O3 0.2 0.16 / 6 PM2.5 / 0.075 0.035 2、噪声 项目所在区域执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的相关标准。见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB(A) 适 用 区 域 昼间 夜间 1类标准 居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公区 55 45 3、地表水 项目所在区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 单位：除pH值外均为mg/L 项目 pH值 DO 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 Ⅳ类标准限值 6～9 ≥3.0 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 污染物排放标准 1、污水 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.1.3县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。因此，本建设项目排水实施雨污分流，医疗废水经消毒池消毒后汇同生活污水全部通过化粪池纳入市政污水管网，送城市污水处理厂集中处理，项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准。 表4-4 污水综合排放标准 GB8978-1996(除PH值外都为mg/L) 项目名称 pH CODCr NH3-N BOD5 SS 类大肠菌群数 三级标准 6~9 ≤500 45* 300 400 5000个/L *三级标准中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。 纳管排放的废水最终经七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放，尾水排放标准见表4-5 。 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 单位：mg/L，pH除外 污染物名称 BOD5 CODCr SS NH3-N 动植物油 (GB18918-2002)一级B标准 20 60 20 8(15)＊ 3 *注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温<12℃时的控制指标。 2、噪声 边界噪声标准执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的1类标准，见表4-6。 表4-6 社会生活环境噪声排放标准 类别 昼 间[dB(A)] 夜 间[dB(A)] 1 55 45 总量控制指标 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。“十二五”期间我国将对CODCr、氨氮、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发〔2009〕77号)：建设项目不排放工业污水，只排放生活污水的，不需进行区域削减替代。

# 五、建设项目工程分析

工艺流程 本项目为非生产性建设项目，无工艺流程。 主要污染工序 杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部建设项目主要污染因子是废水、噪声和固体废弃物： ⑴废水：诊所工作区各科室工作时产生的医疗废水及生活污水； ⑵噪声：设备工作噪声、空调外机噪声、社会活动噪声； ⑶固体废弃物：医疗固体废弃物、一般生活垃圾。 污染物产生量 1、废水 建设项目从事口腔科/牙体牙髓病专业、牙周病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业（限拔牙）、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔颌面医学影像专业、预防口腔专业服务，有医疗废水及生活污水产生。根据建设项目经营的特点，年接待患者3000人，项目职工定员为6人。根据《建筑给水排水设计规范》中门诊部用水定额每病人每次10～15L，本项目按10L计；员工用水按每人每班50L计，则项目年用水量136.5t，排放系数0.9计，则年排水量约为123t。 根据类比调查，医疗机构污水主要污染物及浓度为：CODCr 400mg/L、NH3-N 40mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200 mg/L、粪大肠杆菌群数约12000个/L。医疗机构污水产生量及水质状况见表5-1。 表5-1 建设项目医疗机构污水年产生量及水质状况 项 目 废水产生部门 污水产生量 CODCr NH3-N BOD5 SS 粪大肠杆菌群数 医疗机构污水 123t 400 mg/L 40 mg/L 200 mg/L 200 mg/L 12000个/L 年产生量 123t 0.049t 0.005t 0.025t 0.025t / 本建设项目废水中主要污染物产生浓度为：CODCr 400mg/L、NH3-N 40 mg/L 、BOD5 200mg/L 、SS 200mg/L、粪大肠杆菌群数约12000个/L；年污染物产生量为：CODCr 0.049t、NH3-N 0.005t、BOD5 0.025t、SS 0.025t。 2、 废气 本项目不设置锅炉、不设餐饮，不提供煎药服务，因此本项目无废气产生。 3、噪声 项目正常营运后，主要的噪声源为：空调外机噪声及就诊人员的活动噪声，噪声值约为55~65dB。 4、 固体废弃物 项目固体废物主要包括医疗固废和生活垃圾。 ①医疗固废 门诊部产生的医疗固废主要为一次性医疗器具，废棉球、纱布，废药物、药品等。根据类比同类型医疗美容诊所医疗固废产生情况，本项目医疗固废产生量约为0.4t/a。根据经验数据，该类废物中一次性医疗器具，废棉球、纱布等医疗废物约占总量的95%，即0.38t/a；废药物、药品约占总量的5%，即0.02t/a。 项目医疗固废暂存医疗废物回收室，定期由杭州大地维康医疗环保有限公司转运并进行无害化处理。 ②生活垃圾 本项目门诊部职工定员为6人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计算；门诊部年接待患者3000人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算；全年营业355天，如此生活垃圾总产生量约为3.6t/a。 项目固体废物具体见下表5-2。 表5-2 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 1 医疗废物 医疗过程 固态 一次性医疗器具，废棉球、纱布等 0.38 2 废药物、药品 医疗过程 固态 废药物、药品 0.02 3 生活垃圾 人员生活 固态 塑料、纸等 3.6 根据《固体废物鉴别导则（试行）》，判定上述副产物情况如下： 表5-3 副产物属性判定表（固体废物属性） 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属 固体废物 判定依据 1 医疗废物 医疗过程 固态 一次性医疗器具，废棉球、纱布等 是 Q1 2 废药物、药品 医疗过程 固态 废药物、药品 是 Q1 3 生活垃圾 人员生活 固态 塑料、纸等 是 Q1 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表5-4。 表5-4 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 医疗废物 医疗过程 是 851-001-01 2 废药物、药品 医疗过程 是 900-002-03 3 生活垃圾 人员生活 否 / 综上，本项目所产生的固体废物情况汇总如下表： 表5-5 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 产生 工序 形态 主要成份 属性 废物代码 预测产生量（t/a） 1 医疗废物 医疗 过程 固态 一次性医疗器具，废棉球、纱布等 危险 固废 851-001-01 0.38 2 废药物、药品 医疗 过程 固态 废药物、药品 危险 固废 900-002-03 0.02 3 生活垃圾 人员生活 固态 塑料、纸等 一般 固废 / 3.6 5、 辐射 本项目设有X光牙片机，辐射另行评价。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 医疗机构污水 | 水量 |  | 123t/a |  | 123t/a |
|  |  | CODCr | 400 mg/L | 0.049t | 400mg/L | 0.049t |
|  |  | NH3-N | 40 mg/L | 0.005t | 40 mg/L | 0.005t |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L | 0.025t | 200mg/L | 0.025t |
|  |  | SS | 200 mg/L | 0.025t | 200mg/L | 0.025t |
|  |  | 粪大肠杆菌群数 | 12000个/L | / | 5000 个/L | / |
| 废气 | 无 | 无 | 无 |
| 固废 | 职工生活及患者就诊 | 医疗废物 | / | 0.38t/a | / | 分别委托有资质单位处理 |
|  |  | 废药物、药品 | / | 0.02/a | / |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 3.6t/a |  |  |
| 噪声 | 诊疗室 | 人群活动噪声 | 本建设项目空调外机噪声及就诊人员的活动噪声，噪声值约为55~65dB。噪声经墙体隔声和距离衰减可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准。 |
|  |  | 设备运营噪声 |  |
| 其他 | —— |
| 主要生态影响 | 建设项目位于城市建成区利用已有房屋经营，故不会对周围生态环境产生影响。 |

# 七、环境影响分析与公众参与

营运期环境影响分析 1、废水影响分析 建设项目实行雨污分流，雨水排入城市雨水管道；医疗废水经消毒池消毒后汇同生活污水全部通过化粪池纳入市政污水管网，送城市污水处理厂集中处理。则本项目废水排放量为123t/a，主要污染物排放浓度为：CODCr 400mg/L、NH3-N 40 mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200 mg/L、粪大肠杆菌群数约5000个/L；年污染物排放量为：CODCr 0.049t、NH3-N0.005t、BOD5 0.025t、SS 0.025t。 本项目污水处理工艺流程如下图7-1所示。 图7-1 污水处理工艺流程图 本项目废水消毒池设置在污水间，经建设单位设置的投放含氯长效缓释片的消毒箱处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后纳管，消毒箱、消毒剂（含氯长效缓释片）由杭州海逸环境技术有限公司提供，杭州西傲健康管理有限公司已与杭州海逸环境技术有限公司签订医疗废水消毒处理合同，具体见附件。 中华医院感染学杂志2008年第18卷第4期《基层医疗机构污水的消毒》，社区卫生站采用含氯长效缓释片作为消毒剂，其主要成分为氯氧三嗪及其分解剂、抗干扰剂，有效氯含量（80±8）%，在一定量水中，能均匀缓慢释放有效氯，维持一定的有限浓度，以保持长效消毒效果。实践表明，采用含氯长效缓释片消毒（要求接触时间不小于1h）后，医疗废水中肠道致病菌、肠道病毒、类大肠菌群数、PH、余氯均能达到国家医疗机构废水排放标准。 2、废气影响分析 本项目不设锅炉、不设餐饮，不提供煎药服务，因此本项目无废气产生。 3、噪声环境影响分析 本项目营运后主要噪声源为空调外机噪声及就诊人员活动噪声，噪声值约为55~65dB（A）。 项目空调外机设置于项目区南侧，要求建设单位选择低噪声的空调，同时进行减振处理、并加强空调的维护保养，确保空调室外机的正常运行，防止噪声扰民现象。另外项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，确保噪声达标排放。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废弃物包括生活垃圾和医疗固废，项目固废处置方式见下表7-1所示。 表7-1 本项目固体废物处置方式汇总表 序号 固废 名称 产生 工序 形态 主要成份 属性 废物 代码 预测产生量（t/a） 处置方式 1 医疗 废物 医疗 过程 固态 一次性医疗器具，废棉球、纱布等 危险 固废 851-001-01 0.38 委托杭州大地维康医疗环保有限公司回收处置 2 废药物、药品 医疗 过程 固态 废药物、药品 危险 固废 900-002-03 0.02 3 生活 垃圾 人员生活 固态 塑料、纸等 一般 固废 / 3.6 委托环卫部门清运 生活垃圾收集后及时委托当地环卫部门清运处理；医疗废物统一按规范收集暂存后，委托杭州大地维康医疗环保有限公司统一进行无害化处置。环评要求该诊所建立专门的危险废物暂时贮存区，必须与生活垃圾分开存放，并有防雨、防渗等措施，尽量做到日产日清，每天应在废物清运之后消毒。危险废物产生单位和处置单位的日常危废交接应填写《危险废物转移联单》和医疗废物运送登记卡。 只要建设单位加强管理，对产生的固体废弃物进行就地消毒、分类收集、无害化处理处置，本项目产生的固废不会对周围环境带来不利影响。 5、辐射 本项目设有X光牙片机，辐射另行评价。 6、环保投资估算 该项目环保投资估算为0.6万元，详见表7-2。环保投资约占项目总投资350万元的0.17%。 表7-2 环保投资估算 序号 项 目 内 容 投 资(万元) 1 污水处理 消毒池 0.45 2 固废处置 医疗固废委托专业单位处理， 生活垃圾分类收集期外运 0.15 合 计 0.6

# 八、建设项目拟采取防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 医疗机构污水 | 项目排水实行雨、污分流；雨水经收集后就近排入市政雨水管道。项目废水产生量为123t/a，其中医疗废水经消毒池处理后与员工生活污水汇合到化粪池预处理后纳入城市污水管网，送污水处理厂统一处理，达标排放。 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准 |
| 废气 | - | - | - |
| 固体 废弃物 | 生活垃圾 | 收集后委托当地环卫部门清运处理 | 无害化 |
|  | 医疗废物 | 分类收集，定期定时由杭州大地维康医疗环保有限公司回收处置。 | 安全处置 |
|  | 废药物、药品 |  |  |
| 噪声 | 1、建设项目应加强营业管理，避免顾客大声喧哗，严禁夜间营业。 2、确保项目投入营运后，边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的1类标准。 |
| 生态保护措施及预期治理效果 建设项目租用已有房屋，故不会对周围生态环境产生影响。 |

# 九、审批原则符合性分析

建设项目环保要求符合性分析 1、生态环境功能区划符合性 根据杭州市（六城区）环境功能区划分，本项目拟建地属拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4）。 本项目位于杭州市拱墅区大关路98号绿地运河商务中心3幢111、112室，从事口腔科/牙体牙髓病专业、牙周病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业（限拔牙）、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔颌面医学影像专业、预防口腔专业服务。根据杭州市区（六城区）环境功能区划登记表（第一部分）的管控措施及负面清单，本项目满足管控措施要求，不属于负面清单中行业类别，可认为本项目的建设符合杭州市环境功能区划要求。 2、污染物达标排放符合性 由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，本项目生产的污染物均能达标排放。 3、总量控制符合性 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《浙江省人民政府关于“十一五”期间全省主要污染物排放总量控制计划的批复》(浙政函〔2006〕139号)的要求，省政府下达的总量指标为SO2、CODCr。 根据“十二五”主要污染物总量控制规划，国控污染因子：在“十一五”化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）的基础上增加氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOX）共4项指标。 本项目只排放生活污水，根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发〔2009〕77号)及关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（2012年4月1日起施行）：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增的化学需要量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 由工程分析可知，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是COD和NH3-N。在符合清洁生产要求和污染物达标排放的前提下，本项目建成后COD 排入环境的排放量0.007t/a、NH3-N排入环境的排放量为0.001t/a。本项目污水全部为生活污水，故根据相关要求，不提总量控制要求。 4、环境功能区要求符合性 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环措施，其周围环境质量基本能维持现有水平，基本符合维持环境质量原则。 5、清洁生产符合性 本项目无较大的污染源，整个生产过程基本符合“节能、降耗、减污、增效”的思想，其原料、技术、装备等方面符合清洁生产要求。 6、公众参与符合性 根据国家环保总局发布《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015.7.13发布，2015.9.1起施行）、浙江省人民政府令288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》，本项目无需进行公众调查。 建设项目其他部门审批要求符合性分析 1、规划符合性分析 根据项目所提供的资料，根据房屋租赁备案证证号杭拱房租证（2016）第3491号，房屋设计用途非住宅（商业），因此本评价认为项目在拟选址实施是符合土地利用总体规划的相关规划要求的。 2、产业政策符合性分析 本项目属口腔诊所，经检索《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正) 和《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，本项目均属允许发展行业。因此本评价认为本项目的建设符合国家和地方产业政策。

# 十、结论与建议

杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部位于杭州市拱墅区大关路98号绿地运河商务中心3幢111、112室，从事口腔科/牙体牙髓病专业、牙周病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业（限拔牙）、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔颌面医学影像专业、预防口腔专业服务。项目营业面积为280.44m2，总投资350万元，本项目劳动定员6人，年工作为355天，门诊时间9:00——21:00。建设项目不提供食宿。年接待患者约3000人。 1、环境质量现状评价结论 ⑴空气质量 根据《杭州市<区域环境空气标准>功能区划图》，本项目属于二类区。根据监测结果，监测期间，监测点位环境空气中各评价因子能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区标准。 ⑵地表水 本次环评利用河道APP中红建河近期（2016年11月）的水质监测结果进行评价，根据监测结果，红建河水质中DO、高锰酸盐指数、总磷监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 中Ⅳ类标准，氨氮指标超过Ⅳ类标准，目前水质为Ⅴ类。 ⑶声环境 从监测结果可以看出，本项目所在地南、西边界昼间噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 2、环境影响分析结论 ⑴水环境影响 建设项目实行雨污分流，雨水排入城市雨水管道；医疗废水经消毒池消毒后汇同生活污水全部通过化粪池纳入市政污水管网，送城市污水处理厂集中处理。则本项目废水排放量为123t/a，主要污染物排放浓度为：CODCr 400mg/L、NH3-N 40 mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200 mg/L、粪大肠杆菌群数约5000个/L；年污染物排放量为：CODCr 0.049t、NH3-N 0.005t、BOD5 0.025t、SS 0.025t。 ⑵大气环境影响 本项目不设置锅炉、不设餐饮，不提供煎药服务，因此本项目无废气产生。 ⑶声环境影响 本项目营运后主要噪声源为空调外机噪声及就诊人员活动噪声，噪声值约为55~65dB（A）。环评要求建设单位选择低噪声的空调，同时进行减振处理、并加强空调的维护保养，确保空调室外机的正常运行，防止噪声扰民现象。另外项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，确保噪声达标排放。 ⑷固体废弃物影响 本项目生活垃圾收集后及时委托当地环卫部门清运处理；医疗废物统一按规范收集暂存后，委托杭州大地维康医疗环保有限公司统一进行无害化处置。只要建设单位加强管理，对产生的固体废弃物进行就地消毒、分类收集、无害化处理处置，本项目产生的固废不会对周围环境带来不利影响。 3、总量控制 本建设项目为非生产性企业，所排废水为生活废水，根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发〔2009〕77号)：建设项目不排放工业污水，只排放生活污水的，不需进行区域削减替代。 4、主要建议 ⑴应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行使用的“三同时”制度。 ⑵建立一套完善环境管理制度，并严格按管理制度执行。项目实施后应保证足够的环保资金，确保以废水、噪声、固体废物等为目标的污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放，避免形成二次污染。 ⑶项目在营运过程中应定期维护消毒池等环保设施，确保各项污染物的达标排放。 5、环评总结论 杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部新建项目符合杭州市城市总体规划，布局合理，项目具有较明显的社会效益、经济效益。该项目在运营期产生一定的噪声、废水和固废等，采用科学的管理和适当的环保治理手段，可控制环境污染。在全面落实环评报告中提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强管理，从环保角度来看，该项目在杭州市拱墅区大关路98号绿地运河商务中心3幢111、112室实施是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：杭州市环境保护有限公司                    填表人（签字）：                         项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部新建项目 | 建设地点 | 杭州市拱墅区大关路98号绿地运河商务中心3幢111、112室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 从事口腔科/牙体牙髓病专业、牙周病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业（限拔牙）、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔颌面医学影像专业、预防口腔专业服务，项目建筑面积约280.44m2，年约接待病患3000人。 | 建设性质 | (新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 行业类别 | Q8330门诊部（所） | 环境影响评价管理类别 | □编 制 报 告 书 (编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资（万元） | 350 | 环保投资（万元） | 0.6 | 所占比例（%） | 0.17 |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 杭州西傲健康管理有限公司绿地运河商务中心口腔门诊部 | 联系电话 | 153******** | 评 价 单 位 | 单位名称 | 杭州市环境保护有限公司 | 联系电话 | 85027709 |
|  | 通讯地址 | 杭州市拱墅区大关路98号绿地运河商务中心3幢111、112室 | 邮政编码 | 310000 |  | 通讯地址 | 杭大路54号 | 邮政编码 | 310007 |
|  | 法定代表人 | 詹** | 联系人 | 杨* |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2028号 | 评价经费（万元） | 0.6 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气: | 二级 | 地表水: | Ⅳ类 | 地下水: | / | 环境噪声: | 1类 | 海水: | / | 土壤: | / | 其它: | / |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 (两控区 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要 污 染 物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实 际 排放浓度 (1) | 允 许 排放浓度 (2) | 实 际 排放总量 (3) | 核 定 排放总量 (4) | 预 测 排放浓度 (5) | 允 许 排放浓度 (6) | 产生量 (7) | 自 身 削减量 (8) | 预 测 排放总量 (9) | 核 定 排放总量 (10) | 以新带老 削减量 (11) | 区域平衡替代本工程削减量 (12) | 预 测 排放总量 (13) | 核 定 排放总量 (14) | 排 放 增减量 (15) |
|  | 废 水 | ―― | ―― |  |  | ―― | ―― | 0.0123 |  | 0.0123 |  |  |  | 0.0123 |  | +0.0123 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 400 | 500 | 0.049 |  | 0.049 |  |  |  | 0.049 |  | +0.049 |
|  | 氨氮 |  |  |  |  | 40 | 45 | 0.005 |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 |  | +0.05 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废 气 | ―― | ―― |  |  | ―― | ―― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 | ―― | ―― |  |  | ―― | ―― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中危险固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；    3、(9)=(7)-(8)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年