建设项目环境影响报告表

项目名称：杭州市拱墅区王忠华口腔诊所建设项目

建设单位（盖章）：杭州市拱墅区王忠华口腔诊所

编制单位：杭州市环境保护有限公司

编制日期：2016年12月

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

七、环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

九、结论建议	29

### 附件

附件1  企业名称核准登记通知书

附件2  法人代表身份证复印件

附件3  租房协议

附件4  租赁备案证

附件5  大地维康委托协议

附件6  污水处理装置购销合同

附件7  公示材料（文本、照片、证明）

附图

附图1 建设项目地理位置示意图

附图2 项目周边情况图及噪声点位图

附图3 项目内部平面布置图

附图4 项目环境区划图

附图5 项目水系图

### 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州市拱墅区王忠华口腔诊所建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州市拱墅区王忠华口腔诊所 |
| 法人代表 | 王忠华 | 联系人 | 王忠华 |
| 通讯地址 | 杭州市拱墅区丽水北路912、914、916号（原：运河之星公寓7幢101、102、103室） |
| 联系电话 |  | 邮政编码 | 310000 |
| 建设地点 | 杭州市拱墅区丽水北路912、914、916号（原：运河之星公寓7幢101、102、103室） |
| 立项审批部门 | / | 项目代码 | / |
| 建设性质 | √新建 改扩建 迁建 | 行业类别 及代码 | Q8330 门诊部（所） |
| 建筑面积 （平方米） | 131.85 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 1.5 | 环保投资占总投资比例 | 3% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产日期 | 2017.1 |
| 工程内容及规模： 1、评价依据 1.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人大常委会，2002.10.28通过，2003.9.1施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十届全国人大常委会，2008.2.28修订，2008.6.1施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修改； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【1998】第253号令，1998.11.29； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.3.19通过，2015.6.1施行； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； 1.2地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议，2016.5.27通过，2016.7.1实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2015〕17号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》（2012年12月1日）； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24。 1.3产业政策 （1）《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正）（2013年2月16日）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭州市发改委，2013.4.2； 1.4有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2011，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2008，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-93，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004，原国家环保总局； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护. 1.5其他依据 （8）《杭州市生活饮用水源保护区划分方案》，杭政办函【2006】94号，2006； （9）《杭州市区（六城区）环境功能区划说明》； （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 2、项目由来 本项目拟建址位于杭州市拱墅区丽水北路912、914、916号（原：运河之星公寓7幢101、102、103室），租用杭州丽水湾置业有限公司空置商铺，主要从事门诊部医疗服务，诊疗科目：口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔颌面外科专业（限拔牙）、儿童口腔专业）。本项目总投资50万元，设有医护人员3人，营业时间为9：00~18：00，全年营业，内设2个诊疗室，日诊疗人数约10人次。项目不接收传染病病人的治疗，不提供员工和就诊人员的食宿。 为了对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，杭州市拱墅区王忠华口腔诊所委托杭州市环境保护有限公司承担该项目的环境影响报告表编制工作。 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“Q8330 门诊部（所）”，再对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“V 社会事业与服务业”项中161、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构，环评报告类别为报告表。我公司通过现场踏勘调查、资料收集及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表，提请审查。 3、项目概况 本项目总投资50万元人民币，位于杭州市拱墅区丽水北路912、914、916号（原：运河之星公寓7幢101、102、103室），租用杭州丽水湾置业有限公司空置商铺，主要从事门诊部医疗服务，诊疗科目：口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔颌面外科专业（限拔牙）、儿童口腔专业）。项目建筑面积约131.85m2， 项目共一层，内设诊疗室、牙片室、消毒室、卫生间、宣教室、医疗垃圾间、污水处理间、技工室、全景室等。详见附图3-1（项目平面布置图）。 4、主要设备 项目主要医疗设备清单见下表。 表1-1 医疗设备清单 序号 名称 单位 数量 1 牙科综合诊疗椅 台 2 2 电脑 台 4 3 根管测量仪 台 1 4 超声波清洗机 台 1 5 高压冲洗枪 台 1 6 注油机 台 1 7 根管马达 台 1 8 喷砂枪 台 1 9 高压蒸汽灭菌消毒柜 台 1 10 光固化灯 台 3 12 牙片机 台 1 13 配套牙医工具 套 2 14 空调 台 6 15 气泵 台 1 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗 表1-2 项目主要原辅材料及能源消耗表 序号 名称 单位 数量 1 一次性注射器（5ml） 个/a 1200 2 无菌手套 双/a 1000 3 75%酒精（500ml） 瓶/a 10 4 95%酒精（500ml） 瓶/a 5 5 碘伏（500ml） 瓶/a 10 6 无菌帽 个/a 1000 7 树脂A3.5 g/a 50 8 树脂A2 g/a 50 9 A2流动树脂 g/a 10 10 窝沟封闭剂 ml/a 10 11 漱口水 瓶/a 10 12 棉花球、棉签等 包/年 100 13 纱布 包/年 120 14 药品 盒/年 500 15 水 吨/年 162 16 电 度/年 5000 注：本项目用不含有重金属元素的补牙材料和镶牙材料，义齿、牙套均外协加工。 6、劳动组织安排 该诊所建成后预计医护人数为3人，每天接待就诊人员约10人。本项目工作时间为9：00~18：00，全年营业360天。项目不设食堂和宿舍，用餐由快餐单位外送，员工住宿自行解决。 7、公用工程 ①供水：本项目用水由杭州市市政给水管网供给。 ②供电：本项目供电由杭州市市政供电系统供应。 ③排水：本项目实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管；生活污水经化粪池处理、医疗废水经消毒沉淀处理达标后排入市政污水管网。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及环境问题。 |

### 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 杭州市拱墅区王忠华口腔诊所位于杭州市拱墅区丽水北路912、914、916号（原：运河之星公寓7幢101、102、103室），租用杭州丽水湾置业有限公司空置商铺，主要从事门诊部医疗服务，诊疗科目：口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔颌面外科专业（限拔牙）、儿童口腔专业）。 项目所在商铺为大家运河之星公寓沿街商铺，该楼盘住宅目前尚未交付，沿街商铺共一层，项目所在商铺东侧为小区内空地；南侧为同建筑沿街商铺，目前空置，南侧主楼为运河之星3幢，目前尚未交付，距离本项目约28米；西侧为丽水北路；北侧为同建筑沿街商铺，目前空置，北侧主楼为运河之星7幢，目前尚未交付，距离本项目约20米。本项目周边环境示意图见附图2。建设项目地理位置图见附图1。 2、地质地貌和土壤 项目选址大地构造处于扬子准地台东部钱塘台褶带，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定，该区块在杭州市城内为半山、皋亭山褶皱区。其地貌可分为山地、丘陵、平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过渡十分明显。项目所在地地貌属太湖水网平原亚区，在全新世中、晚期由太湖水携带来的泥沙堆积而成，地势平坦，地面标高4.50-7.50m，表层为冲击、冲-湖积褐黄、灰黄、灰色轻亚粘土、亚粘土、粉砂、细砂及亚粘土层组成。 3、气候特征 杭州市地属亚热带季风气候区，冬季受西伯利亚高压控制，盛行西北风，以晴冷、干燥天气为主，是低温、少雨的季节；夏季受太平洋副热带高压控制，以东南风为主，空气湿润，是高温、强光照季节；春秋两季为过渡时期，气旋活动频繁，锋面雨甚多，气温变化大。气候特点是：季风交替规律明显，年温适中，四季分明，光照较多，热量丰富，雨量充沛，空气湿润。灾害性天气主要是：寒潮、低温、暴雨、台风和冰雹等。据近三年气象资料统计，其基本气候特征如下： 多年平均气温 16.5℃ 多年平均气压 1011.4hPa 多年平均降水量 1419.1mm 多年平均相对湿度 77% 多年平均蒸发量 1131.85mm 多年平均日照时数 1783.9hr 多年平均风速 2.2m/s 常年地面主导风向 SSW(12.71%) 杭州市城区上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率：7时为35%,19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100-150m，厚度相差50-100m，年平均强度分别0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 4、水文特征 杭州市内有钱塘江、东苕溪、京杭大运河、萧绍运河和市区的上塘河等江河。钱塘江水系包括新安江、富春江。杭州市主要纳污水体为钱塘江和上塘河，钱塘江杭州段属于径流与潮流共同作用的河段，多年平均流量267亿m3，径流量年际变化很大，最大径流量101亿m3，潮流为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速，七堡断面观测结果为：涨潮时最大流速4.11m/s，平均流速0.65m/s；落潮时最大流速1.94m/s，平均流速0.53m/s，在潮流与径流的共同作用下，河床冲淤多变，导致沿程各段潮夕变化复杂。上塘河起自海宁盐官镇，终至杭州艮山门，全长48km，其年径流深403mm，年径流量均值为0.71亿m3，95%保证率径流量0.36亿m3。目前杭州市所排放的城市污水大部分经杭州城市污水处理厂处理后排入钱塘江下游。 社会环境简况： 1、杭州市概况 杭州是浙江省省会，全省政治、经济、科教和文化中心，是全国重点风景旅游城市和历史文化名城，副省级城市。杭州地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大运河南端，是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。 杭州市辖上城、下城、江干、拱墅、西湖、滨江、萧山、余杭、富阳8个区，建德、临安2个县级市，桐庐、淳安2个县。全市总面积16596平方千米，其中市区面积4876平方千米。 2、杭州市拱墅区概况 拱墅区位于杭州市市区中部，区人民政府驻地台州路1号。东南接江干区、下城区，西北与西湖区、余杭区相邻。总面积约87.73平方公里。以辖区内“拱宸桥”、“湖墅”两个古地名组合而成。 拱墅区总面积约87.73平方公里。以境内有拱宸桥、湖墅而得名。现辖半山、康桥、样符、上塘、米市巷、湖墅、小河、拱宸桥、和睦、大关等10个街道，有106个社区。 2015年末，全区户籍人口333592人，其中男性166843人，女性166749人。据公安部门统计，全年出生3439人，死亡1597人，全区人口出生率为10.30‰，死亡率为4.78‰，人口自然增长率为5.52‰。民族以汉族为主，有少数回、满、蒙古、畲、壮、布依、朝鲜、侗、瑶、土家族等。 2015年，深化“邻家式”医保服务品牌，推出“一心多点”远程经办服务模式。探索向街道下放多项社会救助审批权限，实现区、街道两级困难救助信息共享。全面实现“9064”养老服务目标。建成投用浙江省首个老年服务产业园。新建社区居家养老日间照料中心10个，完成改扩建14个，半山颐养院投入试运行，新增养老床位462张。享受政府购买养老服务人数达到6054人。加大困难残疾人救助力度，开工建设杭州市肢残人综合服务中心。 2015年，都市工业预计实现主营业务收入168亿元，地方税收贡献6亿元。实现规上高新技术销售产值增长17.5%，新增院士工作站1家、省级高新技术研发中心3家。组织实施中美华东、液化空气等“机器换人”项目6个，实现投资1.5亿元。罗莱迪思成为米兰世博会中国馆唯一指定室外灯具供应商。天丰电源动力电池研究院入选2015年省级重点企业研究院。“十二五”目标任务圆满完成，全区经济实力稳步增强，预计2015年地区生产总值达到425亿元，“十二五”期间地区生产总值年均增长9%。 3、杭州市环境功能区划 根据《杭州市区（六城区）环境功能区划说明》，将杭州市区域划定为自然生态红线区、生态功能保障区、农产品安全保障区、人居环境保障区、环境优化准入区、环境重点准入区六个环境功能区，将杭州市划分为35个环境功能区，其中自然生态红线区9个、生态功能保障区8个、农产品安全保障区3个、人居环境保障区8个、环境优化准入区6个、环境重点准入区1个。其面积分别为91平方千米、129平方千米、72平方千米、306平方千米、75平方千米和10平方千米，占全区国土面积的比例分别为13.32%、18.89%、10.54%、44.8%、10.98%和1.47%。 经对照，项目所在区域功能区类型为“人居环境保障区”，功能小区序号为0105-Ⅳ-0-4，名称为“拱墅人居环境保障区”。 表2-1 项目所在环境功能区 功能区类型 人居环境保障区 功能小区名称及编号 拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4） 基本特征 功能区面积44.19平方公里。该小区位于六城区北部、拱墅区中部，主要包含拱墅区除大运河世界文化遗产、拱墅科技工业环境优化准入区、半山国家森林公园、半山外围水土保持区以外的其他区域。该区人口密集，经济发展水平高，没有需要特别保护的自然特征，因此划为人居环境保障区。主导环境功能为提供安全、健康、优美的人居环境。该区是杭州市区（六城区）北部集居住、商贸、教育科研、现代物流等功能的现代化城市中心城区，主导都市生态人居建设与都市生态经济发展。 主要生态环境敏感点 / 生态环境敏感性 / 生态系统重要性 / 主导功能及环境目标 主导环境功能：以居住、商贸、物流等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 环境目标： 地表水达到水环境功能区要求。 环境空气达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 管控措施 1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 2、禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 3、禁止畜禽养殖。 4、污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 5、合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 6、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必需的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 7、推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 负面清单 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 本项目位于杭州市拱墅区丽水北路912、914、916号（原：运河之星公寓7幢101、102、103室），项目用地性质为非住宅（商业），符合土地利用规划要求。 根据项目分类表，本项目为Q8330 门诊部（所），不属于工业项目，对照表2-1中的管控措施及负面清单，本项目满足管控措施要求，不属于负面清单中行业类别，可认为本项目的建设符合杭州市环境功能区划要求。

### 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、空气环境质量现状 为了解该项目所在区域的环境空气质量现状，环评采用杭州市空气质量公布的2016年6月20日~6月26日和睦小学监测点的环境空气质量数据，监测指标为SO2、NO2、CO、O3、PM10和PM2..5。监测结果及统计情况见下表3-1。 表3-1 大气监测结果汇总表 单位：mg/m3 采样地点 和睦小学 监测日期 日均值（mg/Nm3） SO2 NO2 CO PM10 O3 PM2.5 6月20日 0.005 0.044 0.7 0.035 0.010 0.020 6月21日 0.006 0.043 0.9 0.056 0.052 0.032 6月22日 0.007 0.055 1.0 0.080 0.044 0.045 6月23日 0.008 0.056 1.0 0.075 0.066 0.045 6月24日 0.008 0.036 1.0 0.066 0.068 0.039 6月25日 0.005 0.038 0.9 0.037 0.075 0.027 6月26日 0.005 0.037 1.0 0.028 0.067 0.022 标准 0.15 0.08 4 0.15 0.16 0.075 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 从表3-1数据可知，该区域环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10和PM2..5日均值能够达到GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 2、声环境质量现状 根据项目拟建址现状，我单位于2016年11月27日对拟建址周围环境噪声现状进行了监测，共设监测点2个，分别为东侧、西侧，南侧、北侧为同建筑其他商铺，故不设监测点，测点分布见附图2。监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声现状监测结果dB 测点号 位置 昼间 dB 备 注 1# 东场界 55.9 该区域属环境噪声2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》中的2类标准，昼间60dB（A），西侧靠丽水北路侧执行4a类标准，昼间70dB。 2# 西场界 56.2 从监测结果可知，该项目所在区域1#测点达到《声环境质量标准》2类声环境功能区昼间标准限值要求，西侧2#测点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中4a类声环境功能区昼间标准限值要求。 3、地表水质量现状 本项目附近地表水体为运河，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，该水体水功能区属于运河杭州景观娱乐用水区，水环境功能区为景观娱乐用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，环评采用杭州河道水质公布的2016年11月1日对运河拱墅段监测点的采样监测数据，监测结果见下表3-3。 表3-3 运河地表水监测结果 河流名称/断面 pH 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 溶解氧 运河拱墅段 7.6 1.98 1.13 0.12 5.1 Ⅳ类水体标准限值 6-9 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 ≥3 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，目前运河拱墅段监测点水质常规指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准浓度限值。本项目废水经预处理后排入市政污水管网，去城市污水处理厂处理。 4、土壤环境质量现状 本项目租用现有已建房屋作为经营用房，房屋用途为非住宅，不涉及土建，并已经全部硬化；项目医疗废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司收集处理。依照《杭州市人民政府关于印发杭州市清洁土壤行动方案的通知》（杭政函[2012]79号）文件，本项目不属于土壤污染防治工作的整治范围，因此本环评对项目所在地处土壤环境质量不进行现状监测。 根据2014年杭州市环境状况公报可以了解到，目前杭州市土壤环境总体保持安全，土壤环境质量可以达到《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）二级标准值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、保护目标 根据现场踏勘，确定本项目主要环境敏感点及其所处位置，具体如下： 表3-4 建设项目主要保护目标一览表 序号 环境敏感点 方位 离项目边界距离 级别 敏感程度 1 大家运河之星3幢（11F），目前尚未交付 南侧 28米 大气环境二级，声环境2类 一般 2 大家运河之星7幢（21F），目前尚未交付 东侧 20米 2、保护级别 1）环境空气：保护目标为建设区域周围空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。 2）水环境：地表水保护目标为建设区域内的水体运河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类。 3）声环境：保护目标为建设区域周围的声环境质量，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 根据杭州市区环境空气质量功能区划，本项目所在地空气质量属于二类功能区，大气环境中的常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号 污染物 标准限值 标准 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 0.5 0.15 0.06 GB3095-2012 二级 2 NO2 0.20 0.08 0.04 3 PM10 / 0.15 0.07 4 CO 10 4 / 5 O3 0.2 0.16 / 6 PM2.5 / 0.075 0.035 2、声环境 项目边界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，靠近丽水北路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，具体标准值如下表所示。 表4-2 环境噪声限值 类别 昼间 夜间 2类 60dB (A) 50dB (A) 4a类 70dB (A) 55dB (A) 3、水环境 项目拟建址附近主要水体为运河，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，该水体水功能区属于运河杭州景观娱乐用水区，水环境功能区为景观娱乐用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准限值 mg/L除pH外 项目 pH 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 溶解氧 Ⅳ类水体标准限值 6-9 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 ≥3 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污水 根据GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》，本项目医疗废水经消毒沉淀处理后达到《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后排入市政污水管网。 表4-4 GB18466-2005《医疗机构污染物排放标准》（日均值） 控制项目 预处理标准限值 pH 6～9 CODcr/（mg/L） 250 氨氮/（mg/L） 45* 悬浮物（SS）/（mg/L） 60 BOD5/（mg/L） 100 粪大肠菌群数/（MPN/L） 5000 总余氯1)2)/（mg/L） － 注：*氨氮采用GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级的标准值 1)采用含氯消毒剂的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L； 2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 项目产生的生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，见表4-5。 表4-5 污水综合排放标准 单位：除pH外为mg/L 污 染 物 标 准 pH CODcr SS 氨氮 三级标准 6～9 500 400 45* 注：其中氨氮采用GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级的标准值。 项目废水纳入市政污水管网，最终排入城市污水处理厂，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，见表4-6。 表4-6 污水综合排放标准 单位：除pH外为mg/L 污染物名称 pH CODcr NH3-N* SS 城镇污水处理厂排放标准（一级A标准） 6～9 50 5（8） 10 注：*NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指2、噪声 2、噪声 本项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准，靠近丽水北路一侧边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类区标准。边界噪声限值如下表所示： 表4-5 社会生活环境噪声排放限值单位：dB(A) 标准类别 昼间 夜间 2类 60 50 4类 70 55 3、医疗固体废弃物 本项目医疗固体废弃物执行《医疗固体废弃物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）、《医疗卫生机构医疗固体废弃物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | “十二五”期间我国落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至六项，即化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物。 根据《“十二五”节能减排综合性工作方案》（国发〔2011〕26号）、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》（国办发〔2014〕23号）等有关规定，环境保护部制定了《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)。办法要求严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。本项目主要污染物产生及排放情况见表4-7。 表4-7 项目污染物排放总量情况 (单位：t/a) 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 145.8 0 145.8 CODCr 0.05 0.0432 0.0068 氨氮 0.003 0.0024 0.0006 本项目污染物中纳入总量控制要求的污染物是CODcr、氨氮，总量控制指标建议值为CODcr0.0068t/a、氨氮0.0006t/a。 总量平衡方案：根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发〔2009〕77号文）文件及当地环保部门要求，本项目为社会服务行业不排放生产性废水，且产生的污水已纳入城市污水管网，最终去城市污水处理厂处理，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，因此CODCr和氨氮无需总量调剂。 |

### 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 图1门诊工作流程及其产污节点示意图 主要污染工序： （1）废水：门诊工作区工作时产生的医疗废水及生活污水； （2）固体废弃物：门诊治疗产生的医疗固体废弃物；一般生活垃圾； （3）噪声：空调室外机噪声以及社会活动噪声。

主要污染工序 营运期： 本项目营运期的主要污染因子有： 废水：医疗废水，生活污水； 固体废弃物：医疗固体废弃物，生活垃圾； 噪声：主要为空调室外机噪声、社会活动噪声。 本项目投入营运后，主要污染工序如下表所示。 表5-1 主要污染工序 项目 污染源 污染物类型 主要污染因子 废水 工作人员及病人生活 生活污水 COD、NH3-N、SS 医疗过程 医疗废水 COD、SS、 粪大肠菌群数 固体 废弃物 工作人员生活 生活垃圾 纸巾、塑料袋等 医疗过程 医疗固体废弃物 一次性医疗用品、消毒棉等 噪声 空调室外机 噪声 dB（A） 1、大气污染因素分析 本项目无废气产生。 2、水污染因素分析 本项目用水有：生活用水、医疗用水，用水全部由市政供水管网直接提供。根据《环境统计工作手册》中规定，工作人员每人用水定额为50L/d，门诊病人每人生活用水定额为25L/d。 （1）生活用水 本项目工作人员共3人，工作人员生活用水按人均50L/d计，则总的用水量预计为0.15t/d，54t/a；门诊部日均就诊病人约10人次/d，人均生活用水量按25L/d计，用水量预计为0.25t/d，90t/a。则总用水量预计为0.4t/d，144t/a，排放系数按0.9计，则总排放量0.36t/d，129.6t/a。其水质类比杭州市生活污水水质，即pH6~9，CODcr350mg/L，SS200mg/L，NH3-N25mg/L，则污染物产生量为CODcr0.045t/a，SS 0.026t/a，NH3-N0.003t/a。 （2）医疗用水 该门诊部日均就诊病人约10人次/d，医疗用水量按5L/d计，门诊医疗用水为0.05t/d，18t/a，排放系数按0.9计，排放量为0.045t/d，16.2t/a。其水质类比杭州市医疗废水水质，即pH6~9，CODcr300mg/L，SS 400mg/L，粪大肠杆菌数＞2.0×104MPN/L，则污染物产生量为CODcr0.005t/a，SS 0.006t/a，粪大肠杆菌数＞2.0×104MPN/L。 项目污水中主要污染物为CODcr、大肠杆菌、SS等，还含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长，若未经处理排入水体，将会污染环境，影响人们身体健康。本项目的医疗废水经消毒处理后纳入城市市政污水管网，因此，该项目的污水应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2的预处理标准。 医疗废水经过处理后的污染物排放浓度及排放量为：pH6~9，CODcr250mg/L、0.004t/a，SS60mg/L、0.0001t/a，粪大肠杆菌数≤5000MPN/L。因此，该项目医疗废水经消毒沉淀处理后，能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2的预处理标准。 项目总的废水及污染物纳管量见下表5-2。 表5-2 废水及污染物纳管量 项目 纳管量 废水 145.8t/a CODCr 0.049t/a 氨氮 0.003t/a SS 0.0261t/a 3、噪声污染因素分析 项目投入营运后，主要的噪声源为：门诊部的社会活动噪声和空调室外机。 根据类比调查，空调室外机和社会活动噪声发生情况如下表所示： 表5-3 设备噪声发生情况一览表 声源 平均噪声级dB(A) 位置 空调室外机噪声 62~65 外机位于项目所在建筑东侧 社会活动噪声 60~70 室内 4、固体废弃物污染因素分析 本项目建成后，主要固体废物为医疗固体废弃物（如纱布、棉签、棉花球、一次性手套和一次性注射针头等），过期报废的无标签的废药物、药品及生活垃圾。 （1）医疗固体废弃物 该项目所产生的医疗固体废弃物主要为纱布、棉签、棉花球、一次性手套和一次性注射针头，过期报废的无标签的废药物、药品等，均属危险废物。该类危险废物产生量约为0.5kg/d，年产生量约0.18t。此类危险废物，应单独收集并妥善处理，坚决杜绝医疗垃圾混入生活垃圾，其所含的成分将影响生活垃圾的回收和利用，并对环境造成破坏，威胁人们的健康。 （2）生活垃圾 项目工作人员共3人，工作人员生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，就诊病人约10人次/d，生活垃圾产生量按人均0.2kg/d计，则生活垃圾产生量为3.5kg/d，1.26t/a。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定对上述副产物的属性进行判定，具体见表5-4。 表5-4 副产物属性判定表 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固体废物 判定依据 1 纱布、棉签、棉花球、一次性手套和一次性注射针头 医疗过程 固态 含血液纱布、棉签、棉花球、一次性手套及一次性注射针头 固废 D1，Q1 2 过期报废的无标签的废药物、药品 医疗过程 固态 药品 固废 R11，Q1 3 生活垃圾 职工生活 固态 纸张、塑料袋等 固废 D1，Q1 对于项目产生的固废，根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定该项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-5。 表5-5 危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 纱布、棉签、棉花球、一次性手套和一次性注射针头 医疗过程 是 851-001-01 2 过期报废的无标签的废药物、药品 医疗过程 是 900-002-03 3 生活垃圾 职工生活 否 生活垃圾 综上所述，项目固体废物分析结果汇总见表5-6。 表5-6 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物 名称 产生工序 形态 主要成分 属性 废物 代码 预测产生量 1 纱布、棉签、棉花球、一次性手套和一次性注射针头 医疗过程 固态 含血液纱布、棉签、棉花球、一次性手套及一次性注射针头 危险固废 851-001-01 0.18t/a 2 过期报废的无标签的废药物、药品 医疗过程 固态 药品 危险固废 900-002-03 3 生活垃圾 职工生活等 固态 纸张、塑料袋等 一般固废 / 1.26t/a 项目设有专门的医疗固废暂存点，位于1F。详见平面布置图。 5、“三废”治理措施 （1）废水 本项目工作人员所产生的生活污水经化粪池处理，医疗过程中所产生的医疗废水经消毒剂消毒沉淀处理后，最终纳入所在地市政污水管网，消毒剂为氯片，定期投放。 具体废水处理工艺流程见下图。 图2 废水处理工艺流程图 该项目每年产生生活污水129.6t，医疗废水16.2t，每年共产生废水145.8t。项目污水中主要污染物为CODcr、NH3-N、大肠杆菌、SS等，还含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长，若未经处理排入水体，将会污染环境，影响人们身体健康。因此，本环评要求生活污水经化粪池处理，医疗废水经消毒沉淀处理后，再一并纳入市政污水管网。 该项治理措施投资约0.8万元。 （2）噪声 该项目的噪声源主要为空调室外机及社会活动噪声。其中，社会活动噪声主要产生于室内，经实体砖混结构墙体隔声后对周边环境影响不大；空调系统室外单机噪声值≤65dB，要求采取防振减震措施，达标排放。 ①建设项目应做好空调通风管道消声吸声工作，如通风管道进行阻尼包扎，降低因管道振动引起的低频噪声对周围环境的影响。 ②空调室外机加设减震基础，并保证其处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。 该项治理措施投资约0.2万元。 （3）固体废弃物 应在每个房间设若干清洁筒，生活垃圾进行定点投放、分类袋装收集，委托市政环卫部门每日统一收运、处置； 医疗固体废弃物设置合格专用容器和合格的专用医疗固体废弃物暂时贮存地点，暂存点置于本项目医疗垃圾室内，实行分类收集，交由杭州大地维康医疗环保有限公司进行处理。 该项治理措施投资约0.5万元。 合计“三废”治理总投资为1.5万元。

### 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前生产浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水 污染物 | 生活 污水 | 废水量 | 129.6t/a | 129.6t/a |
|  |  | CODcr | 350mg/L | 0.045t/a | 50mg/L | 0.006t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.026t/a | 10mg/L | 0.001t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.003t/a | 5mg/L | 0.0006t/a |
|  | 医疗 废水 | 废水量 | 16.2t/a | 16.2t/a |
|  |  | CODcr | 300mg/L | 0.005t/a | 50mg/L | 0.0008t/a |
|  |  | 粪大肠杆菌数 | ＞20000MPN/L | ≤5000MPN/L |
|  |  | SS | 400mg/L | 0.006t/a | 10mg/L | 0.0002t/a |
| 固体 废弃物 | 工作 人员、病人 生活 | 生活 垃圾 | 1.26t/a | 0t/a |
|  | 医疗过程 | 医疗固体废弃物 | 0.18t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声主要为空调室外机工作时产生的噪声，就诊病人所产生的社会活动噪声，根据类比调查，空调室外机的噪声声级值在65dB(A) 左右，社会活动噪声的噪声声级值在70dB(A)左右。 |
| 其他 | —— |
| 主要 生态 影响 | —— |

### 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 该项目租用闲置商铺，施工期工作仅为设备安装及室内简单装修，对周围环境影响不大。因此，本评价不再作具体分析。

营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 根据工程分析，本项目用水有：生活用水、医疗用水，用水全部由市政供水管网直接提供。 该项目总的用水量为162t/a，排水量为145.8t/a。该项目排水采用雨污分流布置，雨水经雨水管道汇集后排入市政雨水管网；项目医疗废水经消毒箱消毒沉淀处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2的预处理标准后排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 因该项目废水经过污水处理设施预处理后可达到纳管标准，废水纳入市政污水管网，最终排入城市污水处理厂，经污水处理厂处理达到标准后排放，因此不会对项目附近地表水环境产生影响。 2、大气环境影响分析 因该项目无废气产生，故对周围大气环境没有影响。 3、声环境影响分析 本项目设有6台分体式空调。主要噪声源为空调室外机运行时所产生的噪声。空调室外机的噪声值相对较小，单机噪声值≤65dB，空调外机位于东侧，出风口安装消声百叶，经隔声和距离衰减后对附近居民影响不大。要求建设单位做好以下防治措施： ①建设项目应做好空调通风管道消声吸声工作，如通风管道进行阻尼包扎，降低因管道振动引起的低频噪声对周围环境的影响。 ②空调室外机出风口安装消声百叶，底座均加设减震基础，并保证其处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。 ③建设项目加强营业管理，禁止病人和医护人员大声喧哗。 4、固体废弃物影响分析 根据项目工程分析，本项目共产生生活垃圾1.26t/a，医疗固体废弃物约0.18t/a。 医疗固体废弃物属于危险废物，具有感染性、毒性及其它危害性，处置不当既污染环境又危害人体健康，应交由有资质的单位处理。 防治措施：对于项目所产生的医疗危险固体废弃物，诊所应严格遵照执行《医疗卫生机构医疗固体废弃物管理办法》和《危险废物处置与管理办法》，采取如下措施： ①设置合格专用容器和合格的专用医疗固体废弃物暂时贮存地点，本项目暂存点置于储藏室；②实行分类收集，盛装医疗固体废弃物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识；③废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗固体废弃物；④医疗固体废弃物暂时贮存的时间不得超过2天等；⑤严禁随意丢弃医疗固体废弃物，并坚决杜绝医疗固体废弃物混入生活垃圾；⑥完善暂时贮存医疗固体废弃物交由医疗固体废弃物处置单位的有关交接、登记的规定；⑦制定医疗固体废弃物流失、泄漏、扩散和意外事故的紧急处理措施等；⑧运输时必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；⑨危险废物收集、储存、运输、利用、处置活动中产生的残余物、渗出液体、沥滤液体等，不得直接倾倒、堆放、排放，必须按规定妥善处置。本项目的医疗固体废弃物统一交由杭州大地维康医疗环保有限公司进行处理。 另外诊所内设若干垃圾桶收集生活垃圾，进行定点投放、分类袋装收集，委托环卫部门每日统一收运、处置。 综上所述，本项目所产生的固体废弃物在妥善处置情况下，不会对环境产生污染影响。 5、环保投资概算 本项目总投资50万元人民币，环保投资1.5万元，环保投资占项目总投资的3%。环保投资估算见下表。 表7-1 环保投资估算表 序号 项目名称 费用（万元） 备注 1 医疗废水治理 0.5 消毒、沉淀 2 生活污水 0.3 排水管网 2 固体废弃物治理 生活垃圾 0.5 运输、委托处置 医疗固体废弃物 3 噪声 0.2 管道阻尼包扎、消声百叶、隔震垫 4 合计 1.5 / 6、公众参与 环境影响评价中的公众参与，是指可能受到开发活动直接或间接影响的公众和对该项目感兴趣的个人、群体和社会团体或组织参与全部或部分环境影响评价工作的过程，促进建设方与公众之间的双向联系和交流，加强双方互相理解。公众参与的目的是使项目能被公众充分认可，并避免重大决策失误，提高项目的环境和经济效益，同时为环评中识别和筛选可能潜在的环境影响因素提供帮助，完善环保及补偿措施的制定，提高公众的环境意识。 6.1、公众参与的方式 由于大家运河之星尚未交付，居民尚未入住，因此本项目采用张贴公告公示的方式，来征求评价区范围内附近民众、单位对本项目的态度、意见及要求。 6.2、公示 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，本项目建设单位和环评单位在项目出入口、物业办公室门口张贴了本建设项目的环境信息公告和环保公告。环境信息公告时间为2016年11月14日至2016年11月25日，环保公告时间为2016年11月28日至2016年12月9日，公告内容、照片、证明文件详见附件。 6.3、公示结果 在本公告张贴后10天内建设单位和环评单位、管理部门未收到任何反馈意见。 由此可见，附近民众、单位对本项目的建设无反对意见，本评价予以采纳。

### 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水 污染物 | 生活污水 | CODcr、SS、NH3-N | 经化粪池处理后排入市政污水管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
|  | 医疗废水 | COD、SS、粪大肠菌群数 | 经消毒箱消毒沉淀处理后排入市政污水管网 | 达到GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2的预处理标准及纳管标准 |
| 固体 废弃物 | 工作 人员生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处置 | 无害化 |
|  | 医疗过程 | 医疗固体废弃物 | 由杭州大地维康医疗环保有限公司进行处理 | 无害化 |
| 噪声 | 医疗过程 | 空调外机噪声和社会活动噪声 | ①建设项目应做好空调通风管道消声吸声工作，如通风管道进行阻尼包扎，降低因管道振动引起的低频噪声对周围环境的影响。 ②空调室外机出风口安装消声百叶，底座加设减震基础，并保证其处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。 ③建设项目加强营业管理，禁止顾客和员工大声喧哗。 | 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准 |
| 其他 | 本项目总投资50万元，环保投资1.5万元，环保投资占项目总投资的3%。 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 建设项目因租用已有房屋，故不会对周围生态环境产生影响。 |

### 九、结论建议

项目位于杭州市拱墅区丽水北路912、914、916号（原：运河之星公寓7幢101、102、103室），租用杭州丽水湾置业有限公司空置商铺，主要从事门诊部医疗服务，诊疗科目：口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔颌面外科专业（限拔牙）、儿童口腔专业）。本项目总投资50万元，设有医护人员3人，营业时间为9：00~18：00，全年营业360天。本评价不包含牙片机辐射设备环境影响分析，建设单位需另行委托有资质的单位进行辐射评价并报管理部门审批。。项目不接收传染病病人的治疗，不提供员工和就诊人员的食宿。 1、环境质量现状评价结论 (1)空气质量 根据杭州空气质量公布的2016年6月20日~6月26日和睦小学监测点的环境空气质量监测数据可知，项目所在区域环境空气中PM10、SO2、CO、O3、PM2.5和NO2日均值能够达到GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 (2)噪声 根据噪声现状的监测结果表明，本项目所在地昼间噪声现状监测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中2类、4a类功能区标准限值的要求。 (3)地表水 项目附近主要地表水为运河，属Ⅳ类水体，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类水标准，根据杭州河道水质公布的2016年11月1日对运河拱墅段监测点的采样监测数据可知，目前运河拱墅段监测点水质常规监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准浓度限值。 2、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 该项目无废气产生，故对周围大气环境没有影响。 （2）水环境影响分析结论 根据工程分析，本项目用水有：生活用水、医疗用水，用水全部由市政供水管网直接提供。 该项目总的用水量为162t/a，排水量为145.8t/a。该项目排水采用雨污分流布置，雨水经雨水管道汇集后排入市政雨水管网；项目生活污水经处理达到纳管标准，医疗废水经消毒沉淀处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后汇同其他生活污水一并纳入市政污水管网，最终送城市污水处理厂集中处理。 因该项目废水经过污水处理设施预处理后可达到纳管标准，废水纳入市政污水管网，最终排入城市污水处理厂，经污水处理厂处理达到标准后排放，因此不会对项目附近地表水环境产生影响。 （3）声环境影响分析结论 本项目设有6台分体式空调。主要噪声源为空调室外机运行时所产生的噪声和社会活动噪声。空调室外机的噪声值相对较小，单机噪声值≤65dB，空调外机位于东侧，出风口安装消声百叶，经隔声后对周围环境影响不大。要求建设单位做好以下防治措施： ①建设项目应做好空调通风管道消声吸声工作，如通风管道进行阻尼包扎，降低因管道振动引起的低频噪声对周围环境的影响。 ②空调室外机出风口安装消声百叶，底座加设减震基础，并保证其处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。 ③建设项目加强营业管理，禁止顾客和员工大声喧哗。 在此基础上，本项目对周边声环境基本无影响。 (4)固废物影响分析结论 根据项目工程分析，本项目共产生生活垃圾1.26t/a，医疗固体废弃物约0.18t/a。 医疗固体废弃物属于危险废物，具有感染性、毒性及其它危害性，处置不当既污染环境又危害人体健康，应交由有资质的单位处理。 防治措施：对于项目所产生的医疗危险固体废弃物，医院应严格遵照执行《医疗卫生机构医疗固体废弃物管理办法》和《危险废物处置与管理办法》，采取如下措施。 ①设置合格专用容器和合格的专用医疗固体废弃物暂时贮存地点，暂存点位于储藏室内；②实行分类收集，盛装医疗固体废弃物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识；③废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗固体废弃物；④医疗固体废弃物暂时贮存的时间不得超过2天等；⑤严禁随意丢弃医疗固体废弃物，并坚决杜绝医疗固体废弃物混入生活垃圾；⑥完善暂时贮存医疗固体废弃物交由医疗固体废弃物处置单位的有关交接、登记的规定；⑦制定医疗固体废弃物流失、泄漏、扩散和意外事故的紧急处理措施等，本项目的医疗固体废弃物统一交由杭州大地维康医疗环保有限公司进行处理。 诊所内设若干垃圾桶收集生活垃圾，进行定点投放、分类袋装收集，委托环卫部门每日统一收运、处置。 综上所述，本项目所产生的固体废弃物在妥善处置情况下，不会对环境产生污染影响。 3、审批原则符合性分析 环评根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）中相关要求进行环保审批原则分析。 生态环境功能区规划符合性 项目位于杭州市拱墅区丽水北路912、914、916号（原：运河之星公寓7幢101、102、103室），所在区域为拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4，人居环境保障区），本项目主要经营牙科诊所，不属于工业项目，对照表2-1中的管控措施及负面清单，本项目满足管控措施要求，不属于负面清单中行业类别，因此本项目的建设符合杭州市环境功能区划要求。 排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准 本项目污染物在实施本环评提出的环保措施的前提下，均达标排放。 总量控制原则符合性 本项目废水经处理后排入城市污水处理厂，污水处理厂出水执行一级A标准，实施后污染物排放量为CODCr0.0068t/a、氨氮0.0006t/a。项目没有SO2和NOx产生和排放。 总量平衡方案：本项目无生产废水排放，根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发〔2009〕77号）文件规定，本项目为社会服务行业，不排放生产性废水，且产生的污水已纳入城市污水管网，去城市污水处理厂处理，故本项目无需总量调剂，CODcr和NH3-N的排放量由污水处理厂平衡。 ④项目产生的环境影响与项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求的符合性 影响预测分析结果表明，在采取了本环评提出的相关污染防治措施后，项目各项污染物均能做到达标排放，对环境影响不大，不会改变项目所在区域的环境功能，能满足当地的环境质量要求。 ⑤主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 本项目拟在杭州市拱墅区丽水北路912、914、916号（原：运河之星公寓7幢101、102、103室）实施，根据建设单位提供的租赁备案证，杭拱房租证（2016）第3110号，该房屋性质为非住宅（商业），符合用地规划。根据《杭州市区（六城区）环境功能区划说明》，拟建区域属于人居环境保障区，符合主体功能区规划。 ⑥国家及本省产业政策符合性 本项目经营牙科诊所，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中的禁止类和限制类，属于允许类，因此项目建设符合国家产业政策。 根据《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，本项目不属于其中的限制和禁止类项目，符合相关的产业政策。 4、主要建议 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 （2）建立一套完善环境管理制度，并严格按管理制度执行。项目实施后应保证足够的环保资金，确保以废水、噪声、固体废弃物等目标的污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放，避免形成二次污染。 （3）要求医疗废水进行消毒沉淀处理，厕所废水经化粪池处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2的预处理标准后，方可与其他生活污水一并排入市政污水管网。 （4）对固体废弃物进行分类收集和管理。生活垃圾委托环卫部门统一清运，做到日产日清；对于项目所产生的医疗危险固体废弃物，诊所应严格遵照《医疗卫生机构医疗固体废弃物管理办法》和《危险废物处置与管理办法》，医疗固体废弃物应委托有资质的危险废物处理公司进行处理。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民、附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 环评总结论： 综上所述，杭州市拱墅区王忠华口腔诊所建设项目在实施过程中，只要认真落实本报告中所述的环保要求和治理措施，在项目建设的同时，保护好周边环境，并认真执行建设项目“三同时”的环保管理制度，做到污染物达标排放，本建设项目在杭州市拱墅区丽水北路912、914、916号（原：运河之星公寓7幢101、102、103室）实施，从环保角度考虑是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

排入市政污水管网

化粪池

生活污水

城市污水处理厂

消毒沉淀

医疗废水

消毒剂