“区域环评+环境标准”降级环评文本

# 建设项目环境影响登记表

（污染影响类）

项目名称：杭州统一企业有限公司新增配套甲类仓库

建设单位（盖章）：  杭州统一企业有限公司

编制日期：    2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州统一企业有限公司新增配套甲类仓库 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-330155-89-02-474893 |
| 建设单位联系人 | 许万昌 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 杭州市大江东产业集聚区三丰路301号 |
| 地理坐标 | 120度33分49秒，30度20分49.50秒 |
| 国民经济 行业类别 | C5492 危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业中的“149 危险品仓储549（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中的“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 钱塘新区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2102-330155-89-02-474893 |
| 总投资（万元） | 220 | 环保投资（万元） | 7.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.41 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海）面积（m2） | 用地面积：106.7m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划》（2015~2030年） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》（2018年） 1、《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划》（）2015~2030年），，补充规划图 （1）规划范围 杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划范围：东、西、北均以钱塘江界线为界，南至红十五线、十二棣横河及绍兴县接壤的北侧河道，西南至杭州江东工业园区与杭州空港经济开发区的边界线。规划总面积427平方千米，其中陆域面积348平方千米，钱塘江水域面积79平方千米。地域范围覆盖河庄、义蓬、新湾、临江、前进5个街道的行政管辖区域及党湾镇部分用地。 （2）规划期限 规划期限：2015~2030 年。其中：近期 2015~2020 年；远期 2021~2030 年。 （3）产业空间布局引导 四大产业片 A、江东产业片区：重点发展江东先进装备制造园、江东战略新兴产业园等2处特色产业园区，1处公铁联运物流园，智慧服务园、总部经济园、花园研发园等3处创新单元，职教小镇、高教科研园等3处创新策源地。 B、前进产业片区：重点发展前进先进装备制造园、前进战略新兴产业园等2处特色产业园区，1处前进物流园，1处前进创新单元，以2所中等专业学校作为创新策源地。 C、临江产业片区：重点发展临江高新技术产业园、临江新材料产业园等4处特色产业园区，1处传化智慧物流园，3处临江创新单元，临江职业高中、临江高中等2处创新策源地。 D、临空产业片区：重点发展临空会展商贸园、临空制造园、民营经济创新园等3处特色产业园，1处临空电商物流园，以江东高教科研园为创新策源地。 E、临空产业园：依托萧山机场及空港组团发展，重点发展以物流、电商、培训等为主临空服务业。近期围绕萧山机场进行布局；远期围绕萧山机场进行拓展。 F、生命健康产业园：依托华东制药、苏泊尔制药、费列罗、冠亚等企业，主动对接医药研发项目，打造产业化基地。近期围绕核心企业布局，加快产业集聚；远期进行整合，重点拓展前进区域。 G、航空航天产业园：依托西子航空等关键零部件企业，打造国内重要的航空航天零部件产业基地。近期围绕西子航空及周边进行布局，加快产业集聚；远期向周边进行拓展，形成组团发展。 H、“X”个生产性服务业产业园：依托大江东城市副中心建设，主要以楼宇经济为载体，聚焦发展创意、研发、设计、总部、金融、旅游等，支持7大主导产业园产业发展 （4）环境保护规划 环境重点准入区：禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目，严控三类工业项目数量和排污总量；禁止畜禽养殖；禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管；合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康；最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。 符合性分析： 本项目位于杭州大江东产业集聚区三丰路301号，位于规划中前进产业片区，本项目属于C5492 危险化学品仓储，不属于《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》中禁止类及限制类项目，同时本项目无生产废水排放，不新增入河排污口，满足“大江东产业集聚发展环境重点准入区，编号 0109-Ⅵ-0-1”的相关要求。因此本项目符合杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划要求。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 2018年杭州大江东产业集聚区管理委员会委托浙江省环境科技有限公司编制完成了《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》，同年12月，原浙江省环保厅出具了该规划环评的审查意见（浙环函[2018]533 号）。 本项目与《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》中环境准入条件清单符合性分析见下表。 表1.1-1 本项目与规划环评环境准入条件清单符合性分析 区域 分类 行业清单 工艺清单 产品清单 制定依据 本项目情况 区块九（重点准入区；重点发展：食品、健康产业、航空装备制造、智能机械 禁止 准入类产业 化学合成类医药化工（复配、制剂除外）； / / 区域工业布局 本项目属于C5492 危险化学品仓储，不属于化学合成类医药化工（复配、制剂除外）项目，符合。 新建、扩建火力发电（燃煤）；铁合金制造、有色金属冶炼、有色金属合金制造；金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌）；生物制油和其他石油制品、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；医药化工、医药中间体、专用化学品制造、化学药品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造；日用化学品制造（除单纯混合和分装以外）、化学药品制造、橡胶加工、再生橡胶制造、橡胶制品翻新；化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；纺织品制造（有染整工段的）等《萧山区环境功能区划》中明确的三类工业项目。 / 本项目属于C5492 危险化学品仓储，不属于行业清单中三类工业项目，符合。 / 涉及电镀、酸洗、磷化、电化学镀工艺；含有铸造工艺零部件制造 本项目工艺不涉及电镀、酸洗、磷化、电化学镀工艺，不含有铸造工艺零部件制造，符合。 / 单纯的表面喷涂项目；黑色金属压延加工，有色金属压延加工； 本项目工艺不涉及喷涂、黑色金属压延加工，有色金属压延加工，符合。 / 有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造 本项目工艺不涉及湿法印花、染色、水洗工艺，符合。 非金属矿制品制造； / 本项目属于C5492 危险化学品仓储，不属于非金属矿制品制造，符合。 废旧资源（含生物质）加工再生、利用等；危险化学品/危险废物仓储； / 本项目属于C5492 危险化学品仓储，为杭州统一企业有限公司配套项目，非单独化学品仓储，符合。 鞋业制造（使用有机溶剂的）； / 本项目属于C5492 危险化学品仓储，不属鞋业制造，符合。 限制准入类产业 严格限制新建、扩建生物制药发酵项目（取得管委会入园评审项目不在限制内）；严格限制使用恶臭原料或使用过程中二次产生恶臭污染物生物制药企业（涉及该类项目废气收集及治理方案应通过专家评审）。 / 本项目属于C5492 危险化学品仓储，不属于生物制药发酵项目和生物制药企业，符合。 / 使用油性油漆表面喷涂的智能机械制造（涉及该类项目废气收集及治理方案应通过专家评审，并取得VOCS总量）。 本项目工艺不涉及油漆喷涂，符合。 符合性分析： 本项目拟建地位于区块九，本项目属于C5492危险化学品仓储，为杭州统一企业有限公司的配套项目，不属于单独设置的危险化学品仓储，故本项目不属于行业清单中禁止或限制准入产业，本项目生产工艺不涉及电镀、酸洗、磷化、电化学镀工艺、铸造等该区域环境准入条件中禁止或限制准入的生产工艺，综上所述，本项目符合该区块的环境准入条件清单。 本项目在杭州大江东产业集聚区分区规划位置图详见下图。 图1.1-1 本项目在杭州大江东产业集聚区分区规划位置图 |
| 其他符合性分析 | 1.2.1《杭州市城市总体规划（2009~2030）》（2016年修订） 《杭州市城市总体规划（2001-2020 年）》2007年经国务院批复同意，有效地发挥了对城市发展的调控和引导作用。为了进一步强化杭州作为长三角南翼中心城市的功能，优化城市空间布局，加强区域统筹和城乡一体化发展，提升城市基础设施建设水平，增强保障民生的能力，杭州市按照“一张蓝图绘到底”的要求，认真总结现行总规实施情况，落实国家新型城镇化战略和长三角转型发展对杭州的新要求，实现浙江省委省政府要求杭州“干在实处、走在前列”的目标，充分发挥城市总体规划对新时期社会经济发展和城市建设的指导作用，依据《中 华人民 共和国城乡规划法》，对《杭州市城市总体规划（2001-2020 年）》进行修改。2016年1月11日国务院正式批复杭州市城市总体规划的修订（国函［2016］16 号）。该规划主要内容如下： 根据《杭州市城市总体规划（2001-2020 年）》（2016 年修订），坚持“城市东扩、旅游西进，沿江开发、跨江发展”的空间策略。延续“一主三副六组团六条生态带”的空间结构，按照尊重现有行政区划、实现规划建设管理城乡全覆盖的原则，加强生态用地和乡镇用地管理，对主城、副城、组团的范围和内涵进行了优化调整，撤消塘栖组团、新设瓶窑组团，将组团的范围由原来的集中城市化地区扩展到城乡统筹的行政区域。提升主城创新、高端服务等功能，健全 副城、组团生活生产功能，结合创新发展、产业转型提升优化产业、居住等用地布局。 “一主三副”：即主城和江南城、临平城、下沙城三个副城；“双心”：即湖滨、武林广场的旅游商业文化服务中心和临江地区钱江北岸城市新中心和钱江南岸城市商务中心；“双轴”：为东西向以钱塘江为城市生态轴，南北向以主城——江南城为城市发展轴；“六大组团”：即余杭组团（未来科技城）、良渚组团、瓶窑组团、义蓬组团（大江东新城）、瓜沥组团和临浦组团； “六条生态带”：西南部生态带、西北部生态带、北部生态带、南部生态带、东南部生态带以及东部生态带。 义蓬组团（大江东新城）是城市东部大型综合性工业发展基地，东部和东南部为工业区，西部和西南部为居住生活区，北部和东部临江地区为生态旅游区。 符合性分析：本项目位于杭州大江东产业集聚区三丰路301号，属于义蓬组团，规划为大型综合性工业发展基地，根据企业提供的不动产权证（浙（2018）杭州（大江东）不动产权证第0012194号），项目用地性质为工业用地，因此本项目建设符合杭州市城市总体规划要求。 1.2.2“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于杭州大江东产业集聚区三丰路301号，属于“萧山区大江东产业集聚重点管控单元（ZH33010920008）”。本项目与萧山区大江东产业集聚重点管控单元（ZH33010920008）符合性分析详见下表1.2-1。 表1.2-1 本项目与萧山区大江东产业集聚重点管控单元符合性分析 项目 具体内容 符合性分析 环境管控单元 ZH33010920008 / 环境管控单元名称 萧山区大江东产业集聚重点管控单元 / 管控要求 空间布局约束 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 本项目位于杭州大江东产业集聚区三丰路301号，周边500m范围内无居民区，符合。 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 本项目实施后无新增污染物，项目无生产废水产生，实现雨污分流。 环境风险防控 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 本项目实施后加强企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设 资源开发效率要求 / / 重点管控对象 大江东产业集聚区 / 根据上表可得，本项目的建设符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 1.2.3临江污水处理厂概况 （1）污水处理厂简介 临江污水处理厂位于钱江新区东部围垦外十五工段，采用BOT方式运行，由上海大众公共事业(集团)股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万m3 /d，一期工程规模为30万m3 /d，二期规模为20万m3 /d。服务范围为：临江污水处理厂服务范围为钱塘新区的大江东地区临江新城160.2km2，前进工业园区40km2，江东新城150km2、空港新城 71km2，以及临江片6个乡镇和江东片5个乡镇，总服务面积610km2。目前该污水处理厂提标改造已完成，提标改造完成后，该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中一级 A 标准。临江污水处理厂二期工程已于2017年底建成，目前已投入使用。 （2）污水处理厂处理工艺 临江污水处理厂提标改造后一期、二期处理工艺流程见下图。 图1.2-1一期提标改造后污水处理工艺流程图 图1.2-2二期扩建工程污水处理工艺流程图 （3）污水处理厂进水标准 临江污水处理厂属于工业污水处理厂，污水处理厂进水水质控制标准为：CODCr≤500mg/L、氨氮≤35mg/L 和 SS≤400mg/L。 （4）污水处理厂出水达标情况 为了解污水处理厂废水排放情况，本环评统计了浙江省污染源自动监控管理平台上2020年4月16日至2020年5月15日临江污水处理厂污水总排放口的在线监控数据，具体见下表下表1.2-2。 表1.2-2 临江污水处理厂污水总排放口在线监控数据统计表 单位：mg/L ，pH除外 时间 监测项目 出口浓度 标准限值 是否达标 超标倍数 2020年4月16日~2020年5月15日 pH值 6.27~7.15 6-9 是 / CODCr 19.45~43.42 50 是 / 氨氮 0.142~2.472 2.5 是 / 总氮 0.05~14.11 15 是 / 总磷 0.002~0.4 0.5 是 / 根据监测数据可知，临江污水处理厂出水水质各项指标均可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 根据浙江省污染源自动监控管理平台上2021年1月6日临江污水处理厂污水总排放口的在线监控数据，临江污水处理厂总排口的流量为31.8m3/h，日处理水量约为0.07632万m3/d，临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万m3 /d，尚有较大的处理余量。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 杭州统一企业有限公司成立于2011年，位于杭州大江东产业集聚区三丰路301号，其现有经营范围主要为生产饮料相关的PET瓶、瓶胚，方便面，饮料（包括茶饮料类、果汁类及蔬菜汁类）、包装容器（纸制品）等。 企业历次项目审批情况详见下表2.1-1。 表2.1-1 企业历次项目审批情况表 序号 产品 生产规模 审批情况 验收情况 备注 1 饮料 19.5万t/年 杭前指【2011】89号 大江东环验【2015】5号 已投产 2 方便面 5.65万t/年 3 纸容器 1.8亿只t/年 杭前指【2014】25号 4 BC饮料 1.5亿瓶/年 大江东环评批【2016】67号 大江东环验【2017】44号 已投产 5 玻璃饮料 玻璃饮料0.75亿瓶/年、含酒 果汁饮料0.75亿瓶/年 大江东环评批【2016】96号 / 未实施 6 方便面 870万箱/年 大江东环评批【2016】144号 大江东环验【2017】44号 已投产 因企业在生产过程中消毒灭菌涉及到危险化学品的使用，企业目前未设置甲类仓库，所以拟在厂区空地新建一座占地面积约106.7m2的单层甲类化学品仓库。该甲类仓库主要用于储存过氧化氢（35%），酒精（75%和95%）和过氧乙酸3种物质，均采用桶装的方式储存，只作储存转运，不加工生产。该项目已于2021年2月8日在钱塘新区行政审批局完成备案（项目代码：2102-330155-89-02-474893）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于危险化学品仓储（C5942），对照《建设项目分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业59”中的“149、危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中的“其他（含有毒、有害、危险品的仓库；含液化天然气库）”，因此需编制环境影响报告表。 本项目位于杭州大江东产业集聚区三丰路301号，杭州大江东产业集聚区（大江东新区）已开展了规划环评，2018年由浙江省环境科技有限公司编制完成了《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》，并通过原浙江省环保厅的审查（文号：浙环函[2018]533 号）。本项目为危险化学品仓储，不属于负面清单且符合环境准入要求，因此，本项目符合降级要求。 根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评＋环境标准”改革的指导意见》（浙政办发[2017]57 号）规定“高质量完成区域规划环评、各类管理清单清晰可行的改革区域，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表”。本项目位于“区域环评+环境标准”改革区域，因此根据该指导意见本项目降级为环境影响登记表。 受杭州统一企业有限公司的委托，浙江爱闻格环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、调查及研读企业建设项目技术文件的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析，根据环评技术导则及其他有关文件，编制了该项目的环境影响登记表。 2.1.2项目组成 表2.1-2 本项目组成一览表 序号 工程类别 主要内容 1 主体工程 单层仓库 1# 建设一座单层甲级危化品仓库，占地面积106.7m2，储存过氧化氢（35%），酒精（75%和95%）和过氧乙酸3种物质 2 公用工程 给水系统 市政给水 排水系统 市政污水管网 供电系统 当地供电所供电 环保工程 噪声 / 固废 化学品使用后的废包装桶，产生于生产车间，依托杭州统一企业股份有限公司现有危废暂存间 3 依托工程 办公生活设施 依托杭州统一股份有限公司现有员工及办公设施 2.1.3物料储存情况 本扩建项目主要为建设一座单层甲级化学品仓库，占地面积为106.7m2，用于储存过氧化氢（35%），酒精（75%和95%）和过氧乙酸3种物质，本项目储存情况见表2.1-2。 表2.1-2 本项目储存物料一览表 序号 储存物料名称 包装规格 最大储存量 年转运量 转运周期 备注 储存位置 1 过氧化氢 1t/桶 8t 134吨/年 15天 浓度35% 新建甲类仓库 2 过氧乙酸 250kg/桶 1t 15吨/年 20天 / 3 酒精 18 kg/桶 1t 10吨/年 30天 浓度75%和95% 本项目储存物料理化性质详见下表2.1-3。 表2.1-3本项目储存物料理化性质一览表 物料名称 理化性质 过氧化氢 外观与形状 无色透明液体 分子式 H2O2 分子量 34.01 密度 1.13g/mL （ 20℃） 熔点 -0.43℃ 沸点 158℃ 溶解性 与水互溶 燃烧性 爆炸性强氧化剂，过氧化氢自身不燃，但能与可燃物反应放出大量 热量和氧气而引起着火爆炸。 毒性指标 LD50 ：4060mg/kg（大鼠经皮）；LC50 ：2000mg/m3 健康危害 侵入途径：皮肤接触、吸入、食入。健康危害：高浓度过氧化氢有强烈的腐蚀性。吸入该品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。 防护措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具 （全面罩）。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿聚乙烯防毒服。手防护：戴氯丁橡胶手套。其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或到家至废物处理场所处置。废弃物处置方法：废液经水稀释后发生分解，放出氧气，待充分分解后，把废液冲入下水道。 储运 包装和贮运双氧水应用塑料或不锈钢容器，且其上盖应设 防尘的排气口，以安全释放可能产生的气体，避免爆炸的产生。双氧水是强氧化剂且有腐蚀性，所以应注意在贮运容器上涂刷腐蚀性物品标志，以及按氧化剂的运输规则，组织运输，防止剧烈振摇。双氧水应存贮于阴凉、通风的库房中。在贮运过程中，避免阳光直射或受热。严禁与碱、 金属及金属化合物、易燃品、还原剂等物品混存混运 过氧乙酸 外观与形状 透明至淡黄色液体 分子式 CH3COOOH 分子量 46.05 密度 1.19g/cm3 熔点 0.1℃ 沸点 105℃ 溶解性 溶于水，溶于乙醇、乙醚、硫酸 燃烧性 易燃，加热至100℃ 即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。 毒性指标 大鼠经口LD50：1540μL/kg；大鼠经吸入LC50：450mg/m3；小鼠经口LC50：210mg/kg；小鼠经静脉LC50：17860μg/kg；兔子经皮肤接触LD50：1410μL/kg；豚鼠经口LD50：10mg/kg； 健康危害 皮肤接触，脱去污染衣物，用肥皂水及清水彻底冲洗。眼睛接触，立即翻开上下眼脸，用流动清水冲洗15分钟，就医。吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时，给氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入，误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。 防护措施 易分解，消毒用溶液需现配现用。配制消毒液时，戴上橡胶或塑料手套，操作要轻拿轻放，防止溅入眼睛、皮肤、衣物上。勿用于金属器具消毒。遮光、低温、阴凉处保存。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收，收入金属容器内，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水。 储运 储存注意事项：储存于有冷藏装置、通风良好、散热良好的不燃结构的库房内。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%，避免光照。保持容器密封。应与还原剂、碱类、金属盐类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏 急处理设备和合适的收容材料。禁止震动、撞击和摩擦。 酒精 外观与形状 无色的液体、黏稠度低 分子式 C2H5OH 分子量 46.07 密度 789kg/m³（20℃） 熔点℃ -114 ℃ 沸点℃ 78 ℃ 溶解性 与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂 燃烧性 极易燃 毒性指标 急性毒性：LD50 7060mg/kg（大鼠经口）；7340 mg/kg（兔经皮）；LC50 37620 mg/m³，10小时（大鼠吸入）。 健康危害 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害、器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 防护措施 工程控制：密闭操作，加强通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电的胶布防毒衣。手防护：戴一般作业防护手套（橡胶手套）。其他防护：工作完毕，淋浴更衣。 泄漏处理 泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、水雾。 储运 存储于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。库温不宜超过30℃，保持容器密封，应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 2.1.4生产设备 本项目为甲类仓库扩建项目，新增生产设备见下表。 表2.1-4本项目设备一览表 序号 设备名称 数量 规格 位置 用途 1 消防报警系统 1 套 甲类仓库 消防报警 2 货架 3 套 甲类仓库 储存放置 3 推车 1 辆 杭州统一企业有限公司厂区内 搬运 2.1.5劳动定员与生产班制 根据原项目验收报告（《杭州统一企业有限公司①bottle can饮料生产线项目②新增方便面生产线一条建设项目环境保护设施竣工验收监测表》（2017.6）），企业原有劳动定员650人，实行三班制生产，年工作日330天，设食堂和宿舍。本项目为甲类仓库扩建项目，不新增员工，仓库使用及管理人员由现有工程统一调配。 2.1.6公用工程 1、给水 本项目不新增员工，用水依托杭州统一企业有限公司内市政给水管网。 2、排水 实行雨污分流制，依托杭州统一企业有限公司内雨水管道，经厂区内雨水管道收集后排放于厂区外河道，本项目无生产废水产生。 3、供电 由当地供电局供给。 2.1.8厂区平面布置图 本项目位于杭州统一企业有限公司厂区东北侧，详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程 2.2.1施工期施工流程 本项目位于杭州统一企业有限公司厂区内，厂区内地面道路已硬化，项目周围已铺设市政给水管网、市政电网，本项目所在地目前为一片空地，本项目施工前需进行“三通一平”。 本项目施工流程详见下图2.2-1。 图2.2-1本项目施工流程图 2.2.2运营期工艺流程 本扩建项目主要为建设一座单层甲级化学品仓库，占地面积为106.7m2，用于过氧化氢、过氧乙酸和酒精储存转运，不加工生产。本项目运营期工艺流程详见下图2.2-2。 图2.2-2 本项目工艺流程图 生产工艺及产污环节分析： 本项目为甲类仓库扩建项目，储存过氧化氢、过氧乙酸和酒精，以密闭桶形式运入厂区内，入厂验货登记入库，需要使用时由专人从仓库内整桶登记领用，仓库内不涉及化学品的分装和灌装工艺，过氧化氢、过氧乙酸和酒精从入库、储存到出库均保持密闭包装，正常情况下无生产性废气排放。 注：本项目只作储存转运，不加工生产。 2.2.2环境影响因素分析 1、施工期环境影响因素分析 本项目建设期主要污染因素有废水、废气、噪声和固体废物。 （1）废水：施工人员生活污水、泥浆废水； （2）废气：施工扬尘、汽车尾气； （3）噪声：主要来自机械设备运转产生的噪声以及车辆运输过程中产生的交通噪声； （4）固体废物：施工人员生活垃圾、建筑垃圾。 2、运营期环境影响因素分析 （1）废水 根据建设单位提供的资料，本扩建项目不新增员工，仓库使用及管理人员由现有工程统一调配，无新增员工生活废水。本项目对甲类仓库地面采用扫帚和干拖把的方式，无清洗废水产生。 （2）废气 本项目为甲类仓库扩建项目，储存过氧化氢、过氧乙酸和酒精，以密闭桶形式运入厂区内，入厂验货登记入库，需要使用时由专人从仓库内整桶登记领用，仓库内不涉及化学品的分装和灌装工艺，过氧化氢、过氧乙酸和酒精从入库、储存到出库均保持密闭包装，正常情况下无生产性废气排放。 （3）噪声 本扩建项目运营过程中主要噪声源自仓库的排气扇噪声、车辆运输和装卸噪声，项目主要噪声源强为60~70dB(A)。 （4）固废 本项目为甲类仓库扩建项目，只进行过氧化氢、过氧乙酸和酒精储存转运，不加工生产。过氧化氢、过氧乙酸和酒精用于消毒后产生的废包装桶均产生于生产车间内，经分类收集后暂存于危废暂存间（依托杭州统一企业股份有限公司厂区内现有危废暂存间），定期委托有相应危险废物处理资质单位合理处置。本项目扩建后不新增办公人员，故无新增员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、企业现有生产概况 杭州统一企业有限公司成立于2011年，位于杭州大江东产业集聚区三丰路301号，其现有经营范围主要为生产饮料相关的PET瓶、瓶胚，方便面，饮料（包括茶饮料类、果汁类及蔬菜汁类）、包装容器（纸制品）。 2、企业现有员工情况 根据原项目验收报告《杭州统一企业有限公司①bottle can饮料生产线项目②新增方便面生产线一条建设项目环境保护设施竣工验收监测表》（2017.6）），企业现有员工650人，目前实行三班制生产，年工作330天。 3、企业现有污染源强调查 （1）原辅材料消耗 根据企业提供的 2020年的原辅材料用量统计情况，企业现有项目原辅材料用量详见下表2.3-2。 表2.3-2 企业现有项目原辅材料用量 序号 原辅材料名称 现有项目用量 单位 bottle can 饮料生产线 1 白砂糖 28 t/a 2 结晶果糖 2.5 t/a 3 蜂蜜 2.5 t/a 4 异麦芽酮糖 2.5 t/a 5 果汁 22.5 t/a 6 提取物 0.3 t/a 7 二氧化碳 3 t/a 8 一水柠檬酸 0.3 t/a 9 复合维生素 0.3 t/a 10 矿物质 0.2 t/a 11 食用香精 0.6 t/a 12 食用酒精 2800 t/a 13 氮 45 t/a 14 油墨 0.01 t/a 方便面生产线 15 面粉 6200 t/a 16 棕榈油 2672 t/a 17 淀粉 1874 t/a 18 食盐 430 t/a 19 香辛料 195 t/a 20 味精 120 t/a 21 纸碗 90818270 只/a 22 胶叉 89547480 支/a 23 包装袋 8254000 张/a 24 料包 36228260 包/a 19.5万吨饮料和5.65万吨方便面 25 砂糖 3000 t/a 26 果糖 310 t/a 27 茶叶 170 t/a 28 果汁 1000 t/a 29 NaOH 10 t/a 30 NaClO 16 t/a 31 HNO3 15 t/a 32 聚酯切片 4500 t/a 33 色油 0.5 t/a 34 纸板 18 t/a 35 PET带 180 t/a 36 缠绕膜 150 t/a 37 面粉 31100 t/a 38 棕榈油 13400 t/a 39 淀粉 4900 t/a 40 食盐 2650 t/a 41 香辛料 1400 t/a 42 味精 1100 t/a 43 精炼植物油 700 t/a 44 牛油 00 t/a 45 脱水蔬菜 500 t/a 46 酿造酱油 300 t/a 47 柠檬酸 100 t/a 48 酱包膜 1000米/卷*8000卷 / 49 粉包膜 1000米/卷*8000卷 / 50 胶叉 10000万只 / 51 包装膜 1000米/卷*34000卷 / 52 瓦楞纸箱 1800万只 / 1.8亿只纸容器 53 内胆纸片 1831 t/a 54 废纸 514 t/a 55 外胆纸片 1831 t/a 56 白乳胶 357（20kg/桶） 桶 57 白矿油 16（180kg/桶） 桶 （2）现有生产设备 根据现场实际调查，企业现有设备详见下表2.3-3。 表2.3-3 企业现有设备情况 序号 生产设备 数量 单位 bottle can 饮料生产线 1 Bottle can制氮封氮项目 1 套 2 KGK喷码机 3 套 3 东莞鸿远桶槽 1 套 4 海富监测包装系统技术 1 套 5 迈致缺瓶称重检测机 1 套 6 前处理先（400瓶/分钟） 1 套 7 自动套标机 1 套 8 成品输送系统 1 套 9 包装机 1 套 1 码垛机 1 套 11 自动装卸笼 1 套 12 实瓶输送系统 1 套 13 整箱膜包装机 1 套 14 煮茶机及过滤系统 1 套 方便面生产线 15 震动筛 1 台/套 16 搅拌机 1 台/套 17 面团输送机 1 台/套 18 复合机 1 台/套 19 压延机 1 台/套 20 平面蒸箱 1 台/套 21 切断、淋汁机 1 台/套 22 间接式油炸机 1 台/套 23 热交换机 1 台/套 24 真空油过滤机 1 台/套 25 第一整机 1 台/套 26 平推式冷却输送机 1 台/套 27 封盖机 1 台/套 28 投包机 4 台/套 29 包装机 2 台/套 30 自动封箱机 2 台/套 31 空压机 2 台/套 32 柜式空调 3 台/套 无菌线主要设备 33 煮茶设备 1 台 34 圆盘硅藻土过滤 1 台 35 桶槽/架台/扰流板 1 台 36 清净机/均质机 1 台 37 调配前处理系统 1 台 38 充填设备（罐装机） 1 台 39 气流输送机 1 台 40 喷码机 1 台 41 套标机 1 台 42 高速溶解机（2T，1.5T） 2 台 43 卸瓶机 1 台 44 注塑机模具行吊 1 台 45 瓶胚翻斗车 1 台 46 堆栈机 1 台 47 后端输送系统（平面包装机） 1 台 48 后段整箱高空输送系统 1 台 49 无菌瓶胚笼 1 台 热饮线主要设备 50 充填设备（灌装机） 1 台 51 前处理系统购置（18T/H） 1 台 52 煮茶机 1 台 53 高速溶解机（2T，1.5T） 2 台 54 全自动裹包机 2 台 55 套标机 2 台 56 小字体喷码机 1 台 57 大字体喷码机 1 台 58 栈板机 1 台 59 清净机 1 台 60 均质机 1 台 61 硅藻土过滤机 1 台 62 瓶胚笼 1 台 63 瓶胚输送带 1 台 64 瓶胚提升机 1 台 65 卸瓶机 1 台 66 注塑机 1 台 高速圆面饼袋面线设备 67 制面设备 2 台 68 自动排面机 6 台 69 投包机 18 台 70 包装机 6 台 71 大森全自动装箱机 2 台 72 外箱打码机 4 台 73 5N1包装机 2 台 74 输送带（套） 6 台 高速桶面线设备 75 制 设备 2 台 76 积面塔 2 台 77 封盖机 2 台 78 投包机 12 台 79 自动投叉机 2 台 80 包装机（含收缩炉） 4 台 81 自动排碗机 4 台 82 自动封箱机 4 台 83 金检计 4 台 84 外箱打码机 4 台 85 输送带（套） 2 台 料包设备 86 粉彩包机 34 台 87 叠袋机 34 台 88 粉料混合搅拌机 4 台 89 四门电热干燥箱 2 台 90 粉尘洗涤机 4 台 91 除湿机 10 台 92 小松油包机 14 台 93 叠袋机 14 台 94 冷凝桶蒸汽及冰水配管 2 台 95 半自动升降翻斗车 2 台 96 炒煮锅 4 台 97 蒸汽煮酱锅设备 2 台 98 抽油烟机 6 台 99 自动称油系统 4 台 100 切菜机 2 台 101 打碎机 2 台 102 斩拌机 2 台 103 绞肉机 2 台 纸容器设备 104 高速制碗机 4 台 105 高速外贴机 4 台 106 自动检测机 4 台 107 成品输送分配器 1 台 108 叉车 1 台 109 液压车 1 台 （3）现有生产工艺流程 ①无菌饮料生产线 图2.3-1 无菌饮料生产工艺流程图 水处理：水处理包括在水处理间进行的前处理及RO水处理。 前处理：自来水在地块西侧水处理间内过滤、软化、除臭（活性炭）后进入RO水室，设备反冲洗产生废水。 RO水处理：反渗透简称RO，原水在高压力的作用下通过反渗透膜，水中的溶解性盐类由高浓度向低浓度扩散从而达到分离、提纯、浓缩的目的，反渗透可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98%以上的溶解性盐类。RO水处理会产生反渗透浓水。 果汁均质：通过机械设备均质果汁，产生一定噪声，此外机械定期清洗时也有废水外排。 茶叶萃取即抽茶：通过机械萃茶设备使用热水萃出茶中的有效成分，该环节产生一定噪声和碎茶渣，此外机械定期清洗时也有废水外排。 调配：将糖在60℃（通过蒸汽加热）RO水中溶解后与果汁（或萃取出的茶）、食用香精一起按照比例进行拌和来进行风味的调配，该环节产生一定的噪声和洗罐废水。 过滤：调配后利用圆盘硅藻土过滤机进行过滤，硅藻土不能使用后更换，将产生固体废物。 UHF杀菌：分为预热段、杀菌段和冷却段，配好的料浆通入短时间高温蒸汽进行杀菌处理，蒸汽由燃气锅炉提供，将产生一定的锅炉废气。；冷却水循环使用，不外排。 无菌充填和封盖：杀菌后的料浆即可在罐装机上自动进行罐装封盖，该环节有一定噪声产生，饮料采用PET瓶罐装，之瓶生产线生产的PET瓶及瓶盖进入饮料罐装线，PET瓶及瓶盖用水清洗以去掉瓶子生产过程中以及瓶盖运输可能带有的少量灰尘，故此环评产生一定清洗废水。 吹干：通过压缩空气吹风的方法将瓶壁上的水分吹干以便贴标签。 套标：杀菌完毕即可由标签机将标签贴于瓶身。 注：无菌及热线饮料生产均包括果汁饮料和茶饮料，其生产工艺基本相同，主要在于充填方式不同，无菌饮料采用无菌充填系统，即无菌的产品液在无菌的环境下使用无菌的容器进行常温填充、封盖的系统。热线饮料采用热充填线，是将杀菌后的产品液在较高温度下（85℃左右）罐装到经过处理的容器中，然后进行封盖的系统。 ②PET瓶体生产工艺及主要产污环节 图2.3-2 PET制瓶生产工艺流程图 干燥：将成品聚酯切片输入干燥机干燥，再进行升温至100℃，使PET料达到后备工序所需温度。 注坯：将升温后的PET料输入射出机进行注坯，即成瓶坯。 吹瓶：PET瓶坯经过加热后放进模具中，经吹瓶机吹瓶后即形成所需的形状和大小。加热过程中将产生少量有机废气，PET瓶的加热采用电能，加热温度低于200℃。 冲瓶：包括冲洗和消毒杀菌两大工序，瓶体先经过冲洗及后再进入中央自助清洗站（CIP）进行浸泡消毒杀菌（使用NaClO杀菌），杀菌液循环使用，从CIP出来的瓶体经人工目视检查和电子检查合格后才送至罐装线（饮料生产线）灌注，不合格的瓶体则送回冲瓶线重新冲洗。项目PET瓶主要用来送至饮料生产线进行灌注，不出售，该工序产生废水。 ③方便面生产线： 图2.3-3 方便面生产工艺流程图 生产工艺说明： 和面：将面粉、食用盐与水适当比例混合后再和面机中搅拌一段时间，使其形成面筋组织，该环节产生一定的噪声。 覆合延压：将和好的面团在覆合延压机中被雅城符合厚度要求的带状面片，该环节有一定噪声产生。 切条折花：面片随机被切成细的面条，同时自动折出波浪形花纹，该环节有一定的噪声产生。 蒸面：面条通过蒸箱蒸熟，蒸汽直接加热使面条面熟，工艺温度100℃，该环节本身基本无污染物产生，只有一定水蒸气从蒸箱的排气口冒出，蒸汽由杭州华电江东热电厂提供。 浸泡味汁：蒸好的面条继续进入盛装浸调味汁的容器从而使面条带有更好的食用风味，盛装浸调味汁的容器清洗时会产生一定废水。 计量切断：蒸熟的面条连续通过自动计量设备，达到一定的长度后即被切断，该环节有一定的噪声产生。 折叠成型：计量好长度的面条被连续自动的折叠成面饼，该环节基本无污染物产生。 油炸：面饼自动进入油炸机中，使用棕榈油等植物油脂进行100秒左右的低温油炸，作用是使面饼迅速脱水并使其表面产生微孔便于冲泡，该环节产生一定的面渣以及含油少量的油烟废气，另外油炸机清洗过程中有一定的清洗废水外排。 冷却：油炸后的面饼连续通过排风扇冷却后以便包装，该环节产生一定噪声。 检验：冷却后取样离线检测含油率、面饼重量等，该环境基本无污染物产生。 包装打包：检验合格的面饼与调料包一起在自动包装机内完成包装，随后即可整箱待售。 料包生产：将油、蔬菜等料在砂锅中进行炒制，该过程使用天然气管道加热，产生一定油烟，炒好的酱料冷却包装成料包。 粉包及脱水蔬菜包：将外购的盐、辣椒、胡椒粉调味料按照一定比例混合，拌匀的料随即在包装机内包装成粉包。将外购的脱水蔬菜称量后再包装机内包装成脱水蔬菜包。 ④纸容器生产线 图2.3-4 纸容器生产工艺流程图 生产工艺说明：外购的原料纸片经制碗计制成方便面纸碗，经自动检测机检测合格后，再输送至外贴机使用电加热技术再纸碗外贴上图案，成型后的纸碗经输送分配器输送至方便面生产线，该工艺不设图案印刷工艺，外贴机使用电加热技术，无化学处理工艺，所用纸片可以直接进入制碗机制碗，纸片的加工以及裁切工序均外协加工。 ⑤bottle can饮料生产工艺 图2.3-5 纸容器生产工艺流程图 生产工艺流程： 水处理：水处理包括在水处理间进行的前处理及RO水处理。 前处理：自来水在地块西侧水处理间内过滤、软化、除臭（活性炭）后进入RO水室，设备反冲洗产生废水。 RO水处理：反渗透简称RO，原水在高压力的作用下通过反渗透膜，水中的溶解性盐类由高浓度向低浓度扩散从而达到分离、提纯、浓缩的目的，反渗透可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98%以上的溶解性盐类。RO水处理会产生反渗透浓水。 糖、酸、果汁溶解：通过机械设备使糖、酸、果汁混合均匀，该环评产生一定噪声，此外机械定期清洗时也有废水外排。 白砂糖溶解：将白砂糖在60℃RO水中溶解，过滤、冷却后餐放在储糖罐中，清洗溶解糖罐产生废水。 过滤：白砂糖溶解后利用圆盘硅藻土过滤机进行过滤，硅藻土使用后更换，将产生固体废物。 调配：调配缸内入满氮气，将缸内空气排尽，保持缸内微正压。入糖浆和RO水约容量70%，入预溶料。搅拌两分钟，加入RO水定量至30T，抽样检测理化、风味。该环节产生一定的噪声和洗罐废水。 调配后用过滤机进行过滤，过滤后产生固体废物。 UHT杀菌：分为预热段、杀菌段和冷却段，配好的料浆通入短时间高温蒸汽进行杀菌处理，蒸汽由燃气锅炉提供，将产生一定的锅炉废气。冷却水循环使用，不外排。 气料混合：充入二氧化碳气体，使气体与浆料充分混合。 热充填和封盖：杀菌后的料浆即可在罐装机上自动进行罐装封盖，该环节有一定噪声产生。饮料采样空罐及瓶盖进入饮料灌装线，空瓶及瓶盖用水清洗以去掉瓶子生产过重中一级瓶盖运输可能带有的少量灰尘，故此环节产生一定清洗废水。 倒瓶杀菌：使用倒瓶杀菌机对瓶盖进行再一次杀菌，再用装卸笼杀菌釜对罐装好的饮料进行杀菌处理。 喷码：用喷码机在产品上喷印标识的过程。项目使用无苯无酮油墨，该部分会产生少量的有机废气。 包装：贴完标签后即可包装出厂，纸箱外购。 （4）现有“三废”产排情况 本项目为扩建项目，企业污染物产生排放情况根据2020年企业委托浙江多谱检测科技有限公司检测的数据（详见附件2）及企业提供的其他资料，详见表2.3-4。 表2.3-4 原有项目三废产排情况表 内容 排放源 污染物名称 项目产生量t/a 排放量 监测排放浓度及速率 大气污染物 生产线 油烟 有组织 / 0.169t/a 0.87mg/m3，4.50×10-3kg/h 0.69mg/m3，3.46×10-3kg/h 0.78mg/m3，3.83×10-3kg/h 1.17mg/m3，5.27×10-3kg/h 1.01mg/m3，2.13×10-3kg/h 0.99mg/m3，8.32×10-4kg/h 0.97mg/m3，7.52×10-4kg/h 0.79mg/m3，6.04×10-4kg/h 非甲烷总烃 无组织 2.919 2.919 厂界上风向：0.42mg/m3 厂界下风向1：0.51mg/m3 厂界下风向2：0.66mg/m3 厂界下风向3：0.42mg/m3 食堂 油烟 有组织 / / 排放浓度：1.24mg/m3 污水处理站 恶臭 有组织 / / 977 无组织 / / 厂界东侧：＜10mg/m3 厂界南侧：＜10mg/m3 厂界西侧：＜10mg/m3 厂界北侧：＜10mg/m3 锅炉废气 二氧化硫 有组织 / / ＜3mg/m3 氮氧化物 有组织 / 2.495t/a 25mg/m3，3.15×10-1kg/h 烟气黑度 有组织 / / ＜1 水污染物 生活污水+生产废水 废水量 192200 192200 / COD / 50mg/L 9.61t/a 52mg/L 氨氮 / 5mg/L 0.961t/a 5.04mg/L 固体废物 生产 废生产材料（主要为茶叶等糖溶解残渣） 2170 0 / 废活性炭（水处理）、废过滤膜 0.670 0 / 废硅藻土 0.5 0 / 废包装材料 1080 0 / 面渣 526 0 / 废油脂 30 0 / 废机油 0.505 0 / 废油墨 0.005 0 / 废油墨包装桶 0.007 0 / 污泥 60 0 / 废活性炭（油烟废气处理） 2.25 0 / 生活 生活垃圾 / 0 / 噪声 项目噪声主要为各类机械设备的运行噪声。 厂界东（昼间）：53.7dB 厂界东（夜间）：46.8dB 厂界南（昼间）：52.3dB 厂界南（夜间）：46.4 dB 厂界西（昼间）：52.9dB 厂界西（夜间）：47.1 dB 厂界北（昼间）：53.4dB 厂界北（夜间）：47.1dB 根据上表可得：企业油烟排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相应排放标准限值，企业注塑、喷码有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相应排放标准限值，污水处理站恶臭排放浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2的排放标准限值，污水排放能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准》，噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。企业已有染物总量指标为：COD：24t/a，NH3-N:5.9 t/a，SO2:1 t/a，NOX:17.1 t/a，VOCS：2.919t/a，各污染物排放总量均在企业原有总量控制范围内。 （5）现有环保防治措施 企业现有环保防治措施详见下表2.3-5。 表2.3-5 原项目污染防治措施 分类 污染物名称 环评及批复要求 实际处理方式 处理效果 废水 生活污水 生活污水经厂区化粪池、隔油池预处理达到《污水综合排放标准》（GB5978-1996）中的三级标准后纳管排入临江污水处理厂集中处理达标排放 企业生产废水经厂区污水处理站处理，生活污水经化粪池预处理后一并纳管排放 根据表2.3-4中的检测数据，废水排放浓度能达到《污水综合排放标准》（GB5978-1996）中的三级标准 生产废水、清洗废水 生产废水经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管排入临江污水处理厂集中处理达标排放 废气 油烟 厨房油烟 油烟通过设备自带的滤油装置收集处理通过排气筒高空排放 食堂油烟废气收集后经设备自带的滤油装置收集处理后由18米排气筒高空排放， 根据表2.3-4中的检测数据，企业油烟排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放标准限值 油炸油烟 油烟经油烟净化器处理后通过排气筒高空排放 生产线油烟废气收集后经油烟净化器处理后经活性炭吸附处理后由19米高排气筒高空排放 注塑 注塑废气 无组织排放 无组织排放 根据表2.3-4中的检测数据，非甲烷总烃无组织排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相应排放标准限值 喷码 喷码废气 无组织排放 无组织排放 污水处理站恶臭 经碱喷淋塔处理后排放 恶臭废气经碱喷淋塔处理后通过8米高排气筒排放 根据表2.3-4中的检测数据，恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2的排放标准限值 锅炉废气 收集后高空排放 收集后经低氮燃烧处理后经18m排气筒高空排放 根据表2.3-4中的检测数据，锅炉废气各污染物排放浓度能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表3特别排放限值要求 噪声 噪声 对产生噪声的设备造型时应援用低噪声和抗振动性良好的设备，安装时采取减振、降噪措施，生产车间设置隔声门、窗、工作时关闭门窗。加强设备日常维护，确保东厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，其余厂界达到4类标准限值。 选用了低噪声设备并优化布局，生产时关闭门窗 根据表2.3-4中的检测数据，噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 固废 废生产材料（主要为茶叶等糖溶解残渣） 由物资公司回收综合利用 出售给物资回收公司利用 资源化、无害化、减量化 废活性炭（水处理）、废过滤膜 废包装材料 面渣 废油脂 委托浙江卓尚环保能源有限公司处理 废机油 委托浙江金泰莱环保科技有限公司合理处置 废油墨 / 废油墨包装桶 / 污泥 环卫部门外运处置 委托杭州萧山汇仁复合有机肥料有限公司合理处置 废活性炭（油烟废气处理） / 委托有资质单位合理处置 生活垃圾 收集后由环卫部门统一清运 由环卫部门统一清运 （6）企业存在的问题及整改措施 企业现有投产项目均通过环保竣工验收，根据企业近期监测报告数据显示，各项环保指标均达标排放。建议企业应加强管理，加强各类设备维护，确保各污染物达标排放。 企业在建未投产项目-玻璃饮料生产线项目处于在建过程中，尚未投产，建议企业在项目投产后，认真落实各项环保管理措施，加强各类设备维护，确保各污染物稳定达标排放。 企业注塑废气现状为无组织排放，建议企业对注塑废气进行收集，废气经收集后经15m高排气筒高空排放。企业污水处理站恶臭经碱喷淋处理后经8m高排气筒排放，排气筒高度不符合要求，应将排气筒加高至15m，恶臭废气最终经不低于15m高排气筒高空排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境质量现状 1、区域环境现状 为了解评价基准年（2019年）项目所在区域环境质量情况，本次评价收集了《杭州市生态环境状况公报（2019年度）》有关数据和结论，具体如下：按照环境空气质量标准（GB3095-2012）评价，杭州市区（含上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、钱塘新区、萧山区和余杭区，下同）2019年环境空气优良天数为287天，优良率为78.6%。杭州市区PM达标天数344天，达标率95.0%，其余5个区（县、市），即富阳区、临安区、桐庐县、淳安县、建德市的环境空气质量优良天数分别为336天、341天、348天、334天、350天，优良率分别为93.9%、93.4%、95.3%、92.3%、 95.9%。 2019年杭州市区主要污染物为臭氧（O3）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）四项主要污染物年均浓度分别为7µg/m3 、41µg/m3、66µg/m3、38µg/ m3【因一氧化碳（CO）和臭氧（O3）无年标准，故不做年均浓度统计】。其中，二氧化硫（SO2）达到国家环境空气质量一级标准，可吸入颗粒物（PM10）达到国家环境空气质量二级标准，二氧化氮（NO2）和细颗粒物（PM2.5） 较国家环境空气质量二级标准分别超标0.02和0.09倍。 其余5个区（县、市）的主要污染物除淳安县为臭氧（O3），其余均为细颗粒物 （PM2.5）。富阳区、临安区、桐庐县、淳安县、建德市的细颗粒物（PM2.5）年均浓度依次为35µg/m3、37µg/m3、34µg/m3、23µg/m3、30µg/m3。 由于区域 PM2.5、NO2年均值均有超标现象，因此区域环境质量判定为不达标。 2、达标区判定 因上述环境质量公报中未给出各污染物“百分位上日平均或8h平均质量浓度”，仅给出了达标性结论，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》第6.2.1.1 条“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告和环境质量报告中的数据或结论”之规定，对未给出具体浓度数据的污染物，本次评价仅引用上述环境质量公报中的结论对项目所在区域达标性进行判定。由于区域NO2、PM2.5年均值均有超标现象，因此区域环境质量判定为不达标。 3、区域减排计划 为切实做好杭州市“十三五”主要污染物总量减排工作，根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市大气环境质量限期达标规划的通知》（杭政办函[2019]2号）要求，特制定以下达标计划。 （1）规划期限及范围 规划范围：整体规划范围为杭州市域，规划总面积为16596平方公里。 规划期限：规划基准年为2015年。 规划期限分为近期（2016年-2020年）、中期（2021年-2025年）和远期（2026年 -2035年）。 目标点位：市国控监测站点（包含背景站），同时考虑杭州大江东产业集聚区、 富阳区、临安区及桐庐县、淳安县、建德市的点位。 （2）主要目标 通过二十年努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括CO、NO2、SO2、O3、PM2.5、PM10等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。 到2020年，完成“清洁排放区”地方标准体系框架的构建，推进印染、化工、造纸、水泥、有色金属等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，市区PM2.5年均浓度控制在38µg/m3以内，桐庐、淳安、建德等3县（市）PM2.5年均浓度稳定达到35µg/m3以下，全市O3浓度升高趋势基本得到遏制。 到2022年，继续“清洁排放区”建设，进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，市区PM2.5年均浓度控制在35µg/m3以内，实现PM2.5浓度全市域达标。 到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，市区PM2.5年均浓度稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，桐庐、淳安、建德等3县（市）PM 2.5年均浓度力争达到30µg/m3以下，全市O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25µg/m3以下，全面消除重污染天气。 此外，根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通 知》、《杭州市大气污染防治“十三五”规划》、《杭州市建设全市域大气“清洁排 放区”的实施意见》等有关文件，杭州市正积极致力于从能源结构与产业布局调整、 加快重污染企业转型升级和重点企业整治提升、绿色低碳交通推进、工业废气污染防治、粉尘污染防治、农村废气污染控制、餐饮及其他生活源废气污染防治等多个方面 加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善。 综合上述分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境 空气质量将会有所改善。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目位于杭州市大江东产业集聚区三丰路301号，根据杭州市（萧山区）水功能区、水环境功能区水质目标图（附图5），本项目附近地表水为钱塘337，项目所在地水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 根据《杭州市生态环境状况公报（2019年度）》，钱塘江水质状况为优，水环境功能达标率为95.4%，干流达到或优于Ⅱ类标准比例为 100%。同时本项目引用《杭萧钢构年产 45 万吨绿色装配式钢结构项目（杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地）环境影响报告表》（位于本项目西南侧约4km）中的地表水现状监测结论：附近水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准，地表水属于达标区，故本项目所在地地表水环境质量较好。 3.1.3声环境质量现状 为了解本项目拟建地四周声环境质量现状，本项目引用杭州统一企业有限公司2020年11月委托浙江多谱检测科技有限公司对本项目四周的噪声监测数据。详见下表。 表3.1-1 本项目噪声监测结果 单位：dB（A） 序号 监测点位 监测结果 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂界东外1米 53.7 46.8 65 55 达标 2 厂界南外1米 52.3 46.4 70 55 达标 3 厂界西外1米 52.9 47.1 达标 4 厂界北外1米 53.4 47.1 达标 根据检测结果，厂界四周噪声均能达标排放，声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 3.1.4土壤环境质量现状 为了解企业所在地周围的土壤环境，委托杭州普洛塞斯检测科技有限公司对项目土壤背景值进行检测（具体见附件)。 （1）本项目土壤监测点位及检测因子一览表详见表3.1-2； （2）本项目检测数据见下表3.1-3，表3.1-4。 表3.1-2 本项目土壤监测点位一览表 序号 布点位置 取样深度 监测因子 1 1#厂区内空地（杭州统一企业有限公司现有生产车间附近） 0-0.2m GB36600-2018 中的基本因子+特征因子（石油烃） 2 2#污水处理站附近（本项目所在地附近） 3 3#厂区北侧（未受污染区域） 表3.1-3 本项目土壤检测结果 采样日期 采样点位 项目名称及单位 土壤采样点1# 土壤采样点2# 土壤采样点3# 0-0.2m 0-0.2m 0-0.2m 2021.04.02 铜 mg/kg / 16 / 铅 mg/kg / 35.4 / 六价铬 mg/kg / <0.5 / 砷 mg/kg / 3.89 / 汞 mg/kg / 0.0573 / 镍 mg/kg / 33 / 镉 mg/kg / 0.13 / 四氯化碳 μg/kg / <1.3 / 氯仿 μg/kg / <1.1 / 氯甲烷 μg/kg / <1.0 / 1,1-二氯乙烷 μg/kg / <1.2 / 1,2-二氯乙烷 μg/kg / <1.3 / 1,1-二氯乙烯 μg/kg / <1.0 / 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg / <1.3 / 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg / <1.4 / 二氯甲烷 μg/kg / <1.5 / 1,2-二氯丙烷 μg/kg / <1.1 / 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg / <1.2 / 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg / <1.2 / 四氯乙烯μg/kg / <1.4 / 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg / <1.3 / 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg / <1.2 / 三氯乙烯 μg/kg / <1.2 / 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg / <1.2 / 氯乙烯 μg/kg / <1.0 / 苯 μg/kg / <1.9 / 氯苯 μg/kg / <1.2 / 1,2-二氯苯 μg/kg / <1.5 / 1,4-二氯苯 μg/kg / <1.5 / 乙苯 μg/kg / <1.2 / 苯乙烯 μg/kg / <1.1 / 甲苯 μg/kg / <1.3 / 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg / <1.2 / 邻二甲苯 μg/kg / <1.2 / 硝基苯 mg/kg / <0.09 / 苯胺 mg/kg / <1.0 / 2-氯苯酚① mg/kg / <0.06 / 苯并[a]蒽 mg/kg / <0.1 / 苯并[a]芘 mg/kg / <0.1 / 苯并[b]荧蒽 mg/kg / <0.2 / 苯并[k]荧蒽 mg/kg / <0.1 / 䓛 mg/kg / <0.1 / 二苯并[a, h]蒽 mg/kg / <0.1 / 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg / <0.1 / 萘 mg/kg / <0.09 / 石油烃（C10~C40） mg/kg ＜6 ＜6 ＜6 表3.1-4土壤理化特性调查表 点位 2# 日期 2021.03.12 经度 E120°33′34.5″ 纬度 N30°20′58.34″ 层次 0-0.2m 现场记录 颜色 黄褐色 结构 团 质地 壤土 砂砾含量% 14 其他异物 无 实验室测定 pH值 无量纲 14 阳离子交换量cmol/kg 17.6 氧化还原电位mV 76 渗滤率cm/s 7.62×10-4 土壤容重g/cm³ 1.27×103 总孔隙度% 28.6 根据监测结果，土壤中各类指标均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值，项目所在区域土壤状况较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2.1主要环境保护目标 本项目位于杭州市大江东产业集聚区三丰路301号，根据实地踏勘，本项目主要保护目标如下： （1）环境空气：保护目标为本项目所在区域空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据实地勘察，本项目周边500m范围内无敏感点。 （2）地表水：本项目附近地表水为钱塘337，项目所在地水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 （3）声环境：保护目标为本项目所在区域声环境质量，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4类标准，根据实地勘察，本项目周边50m范围内无敏感点。 （4）土壤环境：达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）中第二类建设用地管控限值。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3 污染物排放标准 3.3.1废气 本项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘和运输汽车、机械车辆产生的汽车尾气，以无组织形式排放。本项目扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气污染物排放限值，详见表3.3-1。 本项目运营期废无废气排放。 表3.3-1 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-21996) 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级（kg/h） 监控点 浓度 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 3.3.2废水 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水收集后经隔油沉淀处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表1标准后回用于施工，不外排，具体标准详见表3.3-2。施工人员生活污水经厂区内化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，最终经临江污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，具体标准限值详表3.3-3。 本项目运营期无废水产生。 表3.3-2 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020） 单位：mg/L（除pH值外） 序号 项目 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工 1 pH 6～9 2 色度 ≤30 3 嗅 无不快感 4 浊度 ≤10 5 BOD5 ≤10 6 氨氮 ≤8 7 阴离子表面活性剂 ≤0.5 8 铁 / 9 锰 / 10 溶解性总固体 ≤1000（2000）a 11 溶解氧 ≥2.0b 12 总氯 ≥1.0（出厂），0.2k（管网末端） 13 大肠埃希式菌 ≤10c 注：“/”表示对此项无要求 括号内指标值为沿海本地水源中溶解性总固体含量较高的区域的指标。 用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 大肠埃希式菌不应检出。 表3.3-3 污水排放标准 单位：mg/L（除pH值外） 序号 污染物 纳管标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 污水处理厂外排标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 1 pH 6～9 6～9 2 SS ≤400 ≤10 3 BOD5 ≤300 ≤10 4 CODCr ≤500 ≤50 5 石油类 ≤20 ≤1 6 氨氮* ≤35 ≤2.5 7 总磷* ≤8 ≤0.5 注：*——参照执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中“其它企业”的排放限值。 3.3.3噪声 本项目施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中建筑施工场界环境噪声排放限值，具体值见表3.3-4。 项目所在地位于杭州大江东产业集聚区三丰路301号，厂区北侧紧邻长福杭路，厂区南侧紧邻三丰路，厂区西侧紧邻梅林大道，该道路均为交通干线，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m±5m处划分为4a类声环境功能区。故本项目厂界东侧噪声排放执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，本项目厂界南侧、西侧、北侧距道路25m处噪声排放执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准，其余执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，详见表3.3-5。 表3.3-4《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 注：夜间噪声最大声级不超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 表3.3-5《工业企业厂界环境噪声环境排放标准》 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别 时段 3类 昼间 夜间 65 55 4类 70 55 3.3.4固废 固体废物处置依据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2019） 来鉴别一般工业废物和危险废物，危险固体废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 根据固废的类别，一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和 填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危 险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本扩建项目无生产废水和废气产生，不涉及污染物总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响和保护措施 4.1.1施工期废水 1、施工期废水源强 施工期废水主要为施工人员的生活污水和泥浆废水。 （1）施工人员生活污水 施工人员的生活污水中主要污染因子为CODcr、氨氮等。根据同类工程的情况，初步估计该项目施工高峰期投入人员在10人左右，施工期按1个月计，如按施工人员每天生活用水量50L/人计，生活污水量按用水量的80%计，生活污水排放量约为12t。生活污水中CODCr的浓度约为350mg/L，CODCr产生量0.00014t/d；氨氮的浓度为35mg/l，氨氮产生量0.000014t/d，本项目施工期生活污水依托杭州统一企业股份有限公司厂区内现有化粪池处理，施工生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终经临江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排，CODCr排放量为0.0006t，氨氮排放量为0.00006t。 （2）泥浆废水 施工阶段场地开挖会产生一定量的泥浆废水，与施工进度、季节以及施工人员的经验、素质等因素有关，主要污染因子为SS，一般浓度为1600--2400mg/L，经隔油沉淀处理后回用于施工。 2、施工期废水影响分析 1、生活污水影响分析 本项目施工人数约为10人，生活用水量平均取50L/人计，生活污水量按用水量的80%计，生活污水排放量约为12t。本项目施工期生活污水依托杭州统一企业股份有限公司厂区内现有化粪池处理，施工生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终经临江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。施工期施工人员生活污水产生量较小，经化粪池预处理后纳管排放，对周边环境影响较小，施工产生的废水对环境的影响是短暂的，一旦施工结束，其影响即随之消失。 2、施工废水 施工阶段场地开挖会产生一定量的泥浆废水，与施工进度、季节以及施工人员的经验、素质等因素有关，主要污染因子为SS，一般浓度为1600--2400mg/L，经隔油沉淀处理后回用。 4.1.2施工期废气 1、施工期废气源强 施工期对环境空气的影响主要来自施工扬尘、作业机械及运输车辆排放的尾气和装修期的油漆废气。 （1）施工期扬尘 施工扬尘主要来自建筑材料的交通运输、装卸及存储等过程：施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量；水泥、砂石等建筑材料若运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘等大气污染；渣土外运过程洒落也会产生扬尘。另外，建筑物的基础开挖、地基处理、土地平整过程、基础物料运输和裸露堆场若遇大风天气，会造成风力扬尘的大气污染。 施工扬尘污染主要表现在交通沿线和建筑工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大，施工扬尘排放量大小直接与施工期的管理措施有关。建筑施工现场近地面的粉尘浓度一般为 1.5～30mg/m3。 （2）作业机械及运输车辆排放的尾气 项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一定量的废气，其中主要污染物NOx、NMHC和CO。 （3）装修废气 本项目建成后，将对房屋内部进行装修。油漆废气主要来自于房屋装修阶段，主要污染因子为二甲苯、甲苯、乙酸酯类等。在装修期间，应加强室内的通风换气，装修结束后，也应进行足够的通风换气后才能对外开放。 2、施工期废气影响分析 项目建设期间，由于在施工过程中会破坏地表植被，使砂土裸露，因风力作用，易产生地表扬尘，将造成局部环境污染。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂且难量化的问题。 根据北京市环境保护科学院对施工扬尘的专题研究结果表明，施工现场扬尘的影响范围一般主要集中在下风向150m 内，影响区域内TSP浓度约为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准（0.30 mg/m3）的1.6倍。因此必须对施工扬尘进行控制，以减轻对厂址周围环境的影响。本项目位于杭州统一企业股份有限公司厂区内，主要为建设一座单层甲类仓库，占地面积106.72m2，建筑高度为5.235m，工程量不大，且厂区内道路平整，物料堆放在厂区内做好覆盖，对周边大气环境影响较小。 本项目施工机械数量较少，且施工均为间歇式作业，施工期较短，因此排放的尾气对厂址以外周边环境影响不大。 3、施工期扬尘防治措施 （1）施工方案中应当有明确的扬尘污染防治措施，并严格遵守和实施； （2）工地内应当根据行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各 50m 范围内的整洁； （3）施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其它防尘措施； （4）施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其它有效防尘措施； （5）工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采 取洒水等防尘措施； （6）从事平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式。 （7）本项目施工场地位于杭州统一企业股份有限公司厂区内，杭州统一企业股份有限公司应加强管理，严格遵守扬尘污染防治措施。 4.1.3施工期噪声 1、施工期噪声源强 施工设备中噪声级较高的机械设备主要为铲土机、挖掘机、搅拌机等，其噪声级详见表4.1.1。 表4.1-1建筑施工机械设备源强 施工阶段 施工机械 测量声级/dB（A） 测量距离（m） 土石方 挖掘机 78 15 铲土机 75 15 装载机 83 15 打桩 钻孔式灌注桩机 81 15 结构 混凝土搅拌机 79 15 混凝土振捣器 80 12 2、施工期噪声影响分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不会超过10dB。本项目施工期较短，一旦施工结束，其影响即随之消失。 3、施工期噪声防治措施 根据现场踏勘，本项目周边50m范围内无敏感点。为了尽量降低施工期噪声对周边环境的影响，要求采取以下措施： 选用低噪声施工机械，并采取减震、隔声等措施； （2）本项目施工场地位于杭州统一企业有限公司厂区内，可依托杭州统一企业有限公司厂区围墙隔声，减少对周边环境噪声影响。 （3）加强施工现场管理，夜间施工尽量选取噪声较小的施工机械，减少对杭州统一企业有限公司厂区内员工宿舍的影响。 采取以上措施后，预计项目施工噪声不会对周边环境造成不利影响。总体而言，施工噪声影响是阶段性的，一旦施工活动结束，其噪声影响也将随之消除。 4.1.4施工期固体废物 1、施工期固废 施工期固废主要为建筑垃圾、剩余土方和施工人员的生活垃圾。钢筋混凝土房屋主体建筑垃圾产生量约0.03t/m2，本项目施工建筑总面积106.72m2，则将产生建筑垃圾约3t。剩余土方一部分用于低洼区回填，在厂区内实现取弃土平衡，另外多余一部分外运至城管指定的渣土消纳场。本项目建筑垃圾及剩余土方尽量回用于工程，不能回用的及时清运至当地城管部门指定堆放场地。本项目施工期需约10个施工人员，其产生的生活垃圾量0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为5kg/d，生活垃圾统一收集，可依托杭州统一企业有限公司现有垃圾收集站，定期由环卫部门统一清运处理。 2、施工期固废影响分析 本项目建设期产生的固体废物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、场地建筑过程中产生的废方和建造期间残留的废弃建筑材料，这部分废弃物特别是废方，若处置不当，遇到降水则会污染水体，造成大量水土流失。从而对农田、植被及附近河道产生潜在危害在运输过程中如散落等将影响运输道路；在堆放过程中也将影响堆放场地的生态环境。 因此，上述固废应采用封闭车辆运输，道路及时清扫，同时按城市卫生管理条例有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散。 生活垃圾：可依托杭州统一企业有限公司现有垃圾收集站，由市政垃圾车定期收集进入填埋场，严禁随处丢弃。 建筑垃圾：原则上要求作为填方材料，在厂区内实现取弃土平衡，另外多余一部分外运至城管指定的渣土消纳场。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1运营期废气 1、废气源强 本项目为甲类仓库扩建项目，主要用于储存过氧化氢、过氧乙酸和酒精，以密闭桶形式运入厂区内，入厂验货登记入库，需要使用时由专人从仓库内整桶登记领用，仓库内不涉及化学品的分装和灌装工艺，过氧化氢、过氧乙酸和酒精从入库、储存到出库均保持密闭包装，正常情况下无生产性废气排放。 2、废气影响分析 本项目运营期正常情况下无废气产生，对周边大气环境无影响。 4.2.2运营期废水 1、废水源强 根据建设单位提供的资料，本扩建项目无生产用水，不新增员工，仓库使用及管理人员由现有工程统一调配，故不增加废水产排量。 2、废水影响分析 本项目无生产用水，不新增员工，仓库使用及管理人员由现有工程统一调配，故不增加废水产排量，无新增废水影响。 4.2.3运营期噪声 1、噪声源强 本扩建项目运营过程中主要噪声源自仓库的排气扇噪声、车辆运输和装卸噪声， 项目主要噪声源强为60~70dB(A)。 2、噪声影响分析 本项目营运期产生的噪声主要为排气扇噪声、车辆运输和装卸噪声，声级约 60~70dB（A）。根据现场踏勘，本项目周边50m范围内无敏感点，且本项目噪声排放量较小，对周边环境影响不大。本环评建议企业对该项目的噪声源采取以下措施：应尽量选用低噪设备；门窗隔声；加强设备的维修保养，防止设备老化运转时产生的噪声。噪声经门窗等措施后，再经自然衰减后，使项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3 类标准、4类标准。 4.2.4运营期固废 1、固废源强分析 根据工程分析，本项目不新增员工，故无生活垃圾新增。本扩建项目仓库物料不做分装和灌装作业，化学品使用后产生的废包装均生产于生产车间内。根据工程分析，本项目过氧化氢废包装桶年产生量约134只/年， 过氧乙酸废包装桶年产生量约60只/年，酒精废包装桶年产生量约556只/年，按过氧化氢废包装桶重0.1t/只，过氧乙酸废包装桶0.025t/只，酒精废包装桶0.018t/只，废包装桶产生总量约为15.9t/a。 表4.2-1 本项目固体废物具体产生情况表 序号 废物名称 主要成分 产生量（t/a） 产生工序 1 废包装桶 过氧化氢、过氧乙酸、酒精、包装桶 15.9 原料使用 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，具体见表4.2-2。 表4.2-2 副产物属性判定表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 是否为固废 判定依据 1 废包装桶 原料使用 固态 过氧化氢、过氧乙酸、酒精、包装桶 是 4.1（d） 根据《危险废物鉴别标准》（GB 5085.7-2019）和《国家危险固废名录（2021年版）》，对本项目产生的固废进行危险废物属性判定，判定结果如下表所示，判定结果见表4.2-3。 表4.2-3危险废物属性判定表 序号 名称 产生工序 是否属于危险固废 废物代码 危险特性 1 废包装桶 原料使用 是 HW08 900-249-28 T，I 项目固体废物分析结果汇总见表4.2-4。 表4.2-4项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号 名称 产生 工序 形态 主要成分 属性 废物代码 预测 产生量 处理方式 1 废包装桶 原料使用 固态 过氧化氢、过氧乙酸、酒精、包装桶 危险废物 HW08 900-249-28 15.9 委托有相应处理资质单位合理处置 2、固废影响分析 根据工程分析，本项目产生的固体废物主要为废包装桶，经分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有相应危险废物处理资质单位合理处置。 本项目固废处置情况见下表。 表4.2-5本项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号 名称 产生 工序 形态 主要成分 属性 废物代码 预测 产生量 处理方式 1 废包装桶 原料使用 固态 过氧化氢、过氧乙酸、酒精、包装桶 危险废物 HW08 900-249-28 15.9 委托有相应处理资质单位合理处置 在保障以上措施实施的前提下，项目的固废处置不会对环境产生明显影响。 危险废物处置影响分析 根据《国家危险废物名录》（2021年版）（环保部令第39号），本项目危险废物主要是废包装桶。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关内容，本环评在项目的危险废物收集、运输与贮存方面提出有关要求如下： 危险废物的收集 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。盛装危险废物的容器装置可以是钢桶、钢罐或塑料制品，但必须符合以下要求： ①要有符合要求的包装容器、运输工具、收集人员的个人防护设备。 ②危险废物收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 ③危险废物标签应表明下述信息：主要化学成分或商品名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生车间的名称、联系人、联系电话，以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施（注明紧急电话）。 ④液体和半固体的危险废物应使用密闭防渗漏的容器盛装，固态危险废物应采用防扬散的包装或容器盛装。 ⑤危险废物应按规定分类分别包装。 危险废物的贮存 本项目危废暂存间依托杭州统一企业股份有限公司现有危废暂存间，面积约50m2。危险废物及时经专用收集容器收集后，送至危险固废临时贮存场所进行存放。危险废物应及时转运处理，本环评建议企业每3个月转运一次危险废物，禁止将危险废物以任何形式转移给无相应经营许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。危险废物的贮存设施应满足以下要求： ①应建有堵截泄漏的裙脚；地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 ②基础防渗层为黏土层，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s。 ③用于存放液体、半固体危险废物的地方必须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。 ④不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。衬层上需建有渗滤液收集系统、径流疏导系统、雨水收集池。 危险废物的运输 本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 危险废物的处置 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关要求，危险废物应有相应处理资质单位处理。在严格按照危险废物运输和合理的处置的前提下，项目产生的危险废物对周边的环境影响较小。 综上所述，危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求、一般固废贮存严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求的情况下，本项目所有一般固废和危险废物均实现分类收集、贮存、处置，杜绝固废乱堆、乱弃，不会对周边环境造成明显影响。 4.2.5地下水 本项目的建设不会引起地下水流场或地下水水位变化，对地下水环境影响程度较低。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017 年 9 月 1 日）及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名 录》部分内容的决定”（2018 年 4 月 28 日起实施），结合项目对地下水环境影响程度，参照相应行业分类，本环评将本扩建项目定义为“地下水环境影响评价项目类别的Ⅲ类项目”。 根据导则判别，扩建项目所在区域地下水环境敏感程度分级属于导则中表 2 中所规定的 “不敏感”地区。结合《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价为三级评价。 （1）正常工况 本扩建项目运营期无生产废水产生，危险品仓库、危废暂存间等重点防渗区应按照相关要求落实防渗措施，防渗能力达到设计要求，做到防渗系统完好，正常状况下，不会污染地下水。 （2）非正常工况 非正常工况下，可能会出现短期原料泄漏，导致污染物超标现象，甲类仓库地面均做好防渗措施，按照要求建设，基本不会渗入到地下水中。只要建设单位加强管理，严格执行管理规定，可以有效避免非正常状况发生，地下水环境影响可以接受。 本项目为甲类仓库扩建项目，储存过氧化氢、过氧乙酸、酒精，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求及项目特征，本环评将本项目所在地划分为重点防渗区。防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，饱和等渗系数≤10-7cm/s。 根据《地下水防水技术规划》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端控制、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。①源头控制：化学品储存时应定期检查包装是否破损，甲类仓库地面做好防渗措施，将防止泄漏的环境风险事故降到最低程度，化学品储存时尽量架空储存，以便尽早发现，尽早处理。②末端处理：仓库内地面做好泄漏、渗漏污染物收集措施，防止泄漏的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理。③建议企业在仓库内设立污染监控系统，以便及时发现泄漏情况并及时采取应急措施。④应急响应措施：一单发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 4.2.6土壤 本环评根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 968-2018）要求，对项目土壤进行环境影响分析。 1、土壤环境影响识别 （1）土壤环境影响类型与影响途径识别 本项目为污染影响型建设项目，重点分析运营期对项目所在地及周边区域土壤环境的影响。土壤产生污染的途径主要是地面漫流和垂直入渗。 根据工程分析可知，本项目无废水产生，因此正常情况下不会因漫流对土壤造成影响。本项目为甲类仓库扩建项目，储存过氧化氢、过氧乙酸和酒精，以密闭桶形式运入厂区内，入厂验货登记入库，需要使用时由专人从仓库内整桶登记领用，仓库内不涉及化学品的分装和灌装工艺，过氧化氢、过氧乙酸和酒精从入库、储存到出库均保持密闭包装，正常情况下不会因渗漏或泄漏对土壤造成影响。 ②固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗也可能引起土壤污染。本报告要求所有固废全部贮存于室内，不得露天堆放，危险废物需设置专门的暂存场所，贮存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号修改单中的相关规定进行建设。 本项目对土壤影响识别详见表4.2-6和表4.2-7。 表4.2-6 建设项目土壤环境影响类别与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 / / / / / / / / 营运期 / / √ / / / / / 服务期满后 / / / / / / / / 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。 表4.2-7污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标a 特征因子 备注b 甲类仓库 原料泄漏 垂直入渗 过氧化氢、过氧乙酸、酒精 过氧化氢、过氧乙酸、酒精 事故、间断 a、根据工程分析结果填写。 b、应描述污染源特征、如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途经的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标 2、评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于附录 A 中“交通运输仓储邮政业-涉及危险品、化学品、石油、成品油 储罐区的码头及仓储”，则本项目土壤环境影响评价类别为Ⅱ类；本项目用地面积为106.72m2，占地规模属于小型（≤5hm2）。本项目周边500m范围内无敏感点，周边环境敏感程度为不敏感，判定评价等级为三级，评价范围为0.05km。 3、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价等级为三级的建设项目，可采用定性描述和类比分析法进行预测分析，本环评从本扩建项目可能对土壤环境造成的影响及相应防治措施等方面对土壤环境影响进行定性分析。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求及项目特征，将本项目所在地划分为重点防渗区。本项目为甲类仓库扩建项目，储存过氧化氢、过氧乙酸和酒精，以密闭桶形式运入厂区内，需要使用时由专人从仓库内整桶登记领用，仓库内不涉及化学品的分装和灌装工艺，正常情况下不会对土壤造成影响。若在搬运过程中发生事故，造成包装容器破损导致化学品泄漏，可能造成化学品泄漏，本项目要求企业在发生事故时，及时收集物料，对场地进行防渗处理，防治物料渗漏进入土壤。仓库内应设置导流沟、收集池，并做好防渗措施，一旦发生泄漏时，可以及时收集泄漏物料。在化学品储存过程中，当项目原料发生泄漏、渗漏事故时，事故状态下泄漏的污染物对厂区土壤环境质量存在一定的影响，本环评要求企业加强管理，定期对甲类仓库进行检查外包装是否破损，同时化学品储存时尽量架空储存，以便尽早发现，尽早处理。当发现泄漏时，应立即采取相应措施及时进行补救，防止污染物通过地面裂隙渗透污染土壤。综上所述，在采取各项措施的情况下，本项目运营期不会对项目所在地的土壤环境质量造成明显的不良影响。 4、土壤环境影响评价自查表 表4.2-8 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地(；农用地□；未利用地□ 占地规模 （约1.88）hm2 敏感目标信息 / 影响途径 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗(；地下水位□；其他（ ） 全部污染物 45项基本因子 特征因子 石油烃 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类□；Ⅳ类□ 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感( 评价工作等级 一级(；二级□；三级( 现状调查内容 资料收集 a) (；b) (；c) (；d) □ 理化特性 颜色、pH等 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 表层点数 3 0 0~20cm 现状监测因子 GB36600中的45项基本项目、石油烃 现状评价 评价因子 GB36600中的基本项目、石油烃 评价标准 GB 15618(；GB 36600(；表D.1□；表D.2□；其他（） 现状评价结论 建设项目拟建地块监测点土壤监测值中，各项指标均符合GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地土壤污染风险筛选值要求 影响预测 预测因子 / 预测方法 附录E(；附录F□；其他（定性描述） 预测分析内容 影响范围（可以接受） 影响程度（可以接受） 预测结论 达标结论：a) (；b) □；c) □ 不达标结论：a) □；b) □ 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制(；过程防控(；其他（ ） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 石油烃 3年开展1次 信息公开指标 / 评价结论 从土壤环境影响的角度，建设项目可行 4.2.7环境风险评价分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险物质为过氧化氢、过氧乙酸、酒精和危险废物。 1、风险源调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录B.2，项目场地内涉及的风险物质主要为过氧化氢、过氧乙酸、酒精和危险废物。本项目涉及的风险物质理化性质见下表。 表4.2-9 本项目主要原辅材料性质 名称 理化特性、燃烧爆炸性、毒性毒理 过氧化氢 侵入途径：皮肤接触、吸入、食入。健康危害：高浓度过氧化氢有强烈的腐蚀性。吸入该品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、 呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫 过氧乙酸 透明至淡黄色液体，密度：1.19g/cm3，熔点：0.1℃，沸点: 105℃, 毒性指标: 大鼠经口LD50：1540μL/kg；大鼠经吸入LC50：450mg/m3；小鼠经口LC50：210mg/kg；小鼠经静脉LC50：17860μg/kg；兔子经皮肤接触LD50：1410μL/kg；豚鼠经口LD50：10mg/kg； 皮肤接触，脱去污染衣物，用肥皂水及清水彻底冲洗。眼睛接触，立即翻开上下眼脸，用流动清水冲洗15分钟，就医。吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时，给氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入，误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。 酒精 无色的液体、黏稠度低，密度：789kg/m³（20℃），熔点；-114 ℃，沸点：78 ℃，毒性指标: 急性毒性：LD50 7060mg/kg（大鼠经口）；7340 mg/kg（兔经皮）；LC50 37620 mg/m³，10小时（大鼠吸入）, 健康危害: 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害、器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎 2、环境敏感目标调查 环境敏感目标见附图所示。 3、环境风险潜势划分 （1）P的分级确定 ①危险物质数量与临界量的比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目厂区内涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q详见下表。 表4.2-10 涉及风险物质比值Q 序号 物质名称 CAS号 标准临界量（t） 最大储存总量（t） q/Q 1 过氧化氢（35%） 7722-84-1（20%含量≤60%，类别2） 50 8 0.16 2 过氧乙酸 79-21-0 5 1 0.2 3 工业酒精 64-17-5/易燃液体，类 别2 50 1 0.02 4 危险废物 / 50 15.9 0.318 合计 0.698 综上所述，Q值为0.698，Q˂1，风险潜势为I，因此，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 4、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4.2-11确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4.2-11环境风险评价工作等级分级表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 项目所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q，计算得到项目Q＜1，确定项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，确定风险评价等级为简单分析。 5、环境风险识别 （1）大气环境风险 本扩建项目物料一旦发生泄漏，将对周边区域的土壤、水体、环境空气及生态环境等造成一定程度的污染，挥发气体对周边工作人员身体健康造成一定的危害。结合现场调查，本项目周边500m范围内无敏感点，一旦发生化学品泄漏事故，产生的挥发性有毒有害气体对其环境空气质量影响不大。总的来说，本项目化学品泄漏的大气环境风险水平是可以接受的。但建设单位一定要按照国家对危险物质的使用、储运及相关管理规定，加强管理，做好预防措施，将其风险水平尽可能的降低。 （2）水环境风险分析 化学品经做好防泄漏措施后，若发生泄漏可控制在厂区内，对周边水环境风险影响可接受。若泄漏化学品通过雨水管进入周边水体，可能会影响水体水质和水生环境。 （3）次生环境污染事故影响分析 发生火灾爆炸事故处理过程中引发的污染主要包括燃烧时产生的烟气、扑灭火灾产生的消防水。由于发生火灾或爆炸后，物质在燃烧过程中会产生一氧化碳、有机废气、烟尘等污染物质。厂内一旦发生火灾爆炸等事故后，伴随在消防过程中会产生二次环境污染问题，主要体现在消防水直接经过雨水管网外排，含高浓度污染物的消防废水将对项目附近的地表水体造成不利的影响。 6、风险风范措施 （1）火灾环境事故应对措施 建设单位应规范储存场所，加强日常规范管理，设置专区专人管理，控制仓库储存量，现场配置泄漏吸附收集等应急器材，同时厂区内应并配备手套、口罩、安全帽等防护用品及纱布等医药用品。要求员工严格遵守各种规章制度、操作规程，有效降低火灾事故的发生几率，在加强管理和采取措施情况下风险是可控的。甲类仓库应安装防雷设施，并委托有资质的机构定期检查，严格执行消除静电制度，在仓库门口应安装好人体静电消除装置。企业设置一套消防报警系统于甲类仓库中，同时配备一定数量的灭火器在厂区内，一旦发生火灾后，可以及时进行处理，把对环境的影响降至最低。 （2）物料泄漏环境事故应对措施 本项目建议甲类仓库采用防腐防渗，在底层铺1m厚的膨润土层，上层铺10~15cm的水泥进行硬化，保证地面无裂痕，同时，对地面涂不小于2cm厚环氧树脂，确保等效防渗能力，并通过设置导流沟、围堰等采取各种防腐防渗措施，同时，危化品均用密闭的容器储存，化学品容器用垫板垫高，防止与地面接触。 假若发生物料泄漏事故，建设单位应立即停止生产作业，启动突发环境事故应急预案，利用消防沙、堵漏胶等围堵物资，有效将泄漏物控制在储存区范围内，立刻关闭雨水总排口截止阀，开启事故应急池转化阀，将泄漏物料、消防废水有效引流至事故应急池内收集并妥善处理。 （3）次生环境问题应对措施 厂区周边通风条件良好，项目火灾爆炸事故情况下产生的一氧化碳、有机废气、异味气体、烟尘等对周边环境和人群健康影响较小，可以接受。厂区内应设置事故应急池，同时雨水总排口处设有固定式截止阀，当发生突发环境事故时，关闭雨水总排口截止阀，开启事故应急池转化阀，厂内雨水管网作废水收集管网，消防废水可引流至事故应急池内收集，可有效防止消防废水外排污染周边环境。 本项目建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4.2-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 杭州统一企业有限公司新增配套甲类仓库 建设地点 杭州市大江东产业集聚区三丰路301号 地理坐标 东经：119度51分39.83秒，北纬：30度48分11.69秒 主要危险物质及分布 过氧化氢 过氧乙酸 工业酒精 危险废物 8t 1t 1t 15.9t 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） （1）大气环境风险 本扩建项目物料一旦发生泄漏，将对周边区域的土壤、水体、环境空气及生态环境等造成一定程度的污染，挥发气体对周边工作人员身体健康造成一定的危害。结合现场调查，本项目周边500m范围内无敏感点， 一旦发生化学品泄漏事故，产生的挥发性有毒有害气体对其环境空气质量影响不大。总的来说，本扩建项目化学品泄漏的大气环境风险水平是可以接受的。但建设单位一定要按照国家对危险物质的使用、储运及相关管理规定，加强管理，做好预防措施，将其风险水平尽可能的降低。 （2）水环境风险分析 化学品经做好防泄漏措施后，若发生泄漏可控制在车间内，对周边水环境风险影响可接受。若泄漏化学品通过雨水管进入周边水体，可能会影响水体水质和水生环境。 （3）次生环境污染事故影响分析 发生火灾爆炸事故处理过程中引发的污染主要包括燃烧时产生的烟气、扑灭火灾产生的消防水。由于发生火灾或爆炸后，物质在燃烧过程中会产生一氧化碳、有机废气、烟尘等污染物质。厂内一旦发生火灾爆炸等事故后，伴随在消防过程中会产生二次环境污染问题，主要体现在消防水直接经过雨水管网外排，含高浓度污染物的消防废水将对项目附近的地表水体造成不利的影响。 风险防范措施要求 （1）物料泄漏环境事故应对措施 建设单位应规范储存场所，加强日常规范管理，设置专区专人管理，控制仓库储存量，现场配置泄漏吸附收集等应急器材，有效降低物料泄漏事故的发生几率，在加强管理和采取措施情况下风险是可控的。假若发生物料泄漏事故，建设单位应立即停止生产作业，启动突发环境事故应急预案，利用消防沙、堵漏胶等围堵物资，有效将泄漏物控制在储存区范围内，立刻关闭雨水总排口截止阀，开启事故应急池转化阀，将泄漏物料、消防废水有效引流至事故应急池内收集并妥善处理。 （2）次生环境问题应对措施 厂区周边通风条件良好，项目火灾爆炸事故情况下产生的一氧化碳、有机废气、异味气体、烟尘等对周边环境和人群健康影响较小，可以接受。 厂区内应设置事故应急池，同时雨水总排口处设有固定式截止阀，当发生突发环境事故时，关闭雨水总排口截止阀，开启事故应急池转化阀， 厂内雨水管网作废水收集管网，消防废水可引流至事故应急池内收集，可有效防止消防废水外排污染周边环境。 本项目建设项目环境风险自查表见下表。 表4.2-13 环境风险自查表 工作内容 完成情况 风险调查 风险 调查 危险 物质 名称 存在总量/t 过氧化氢 过氧乙酸 工业酒精 危险废物 8t 1t 1t 15.9t 环境敏感性 大气 500m范围内人口数/人 5km范围内人口数/人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） / 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 □ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 □ 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 □ 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 □ 物质及工艺系统危险性 Q 值 Q＜1 ☑ 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M 值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 □ P 值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感程度 大气 E1 □ E2 □ E3 □ 地表水 E1 □ E2 □ E3 □ 地下水 E1 □ E2 □ E3 □ 环境风险潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ I ☑ 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简单分析 ☑ 风险识别 物质危险性 有毒有害 ☑ 易燃易爆 ☑ 环境风险类型 泄漏 ☑ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑ 影响 途径 大气 ☑ 地表水 ☑ 地下水 ☑ 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法 □ 风险预测与 评价 大气 预测模型 / 预测结果 / 地表水 / 地下水 / 重点风险防范措施 / 评价结论与建议 建设项目环境风险是可防控的。 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 4.2.8环境管理与监测计划 1、环境管理 建设单位应重视环境保护工作，按照国家、省和市有关环境保护法规、法律政策与标准进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督。 （1）环境管理机构主要职责 ①认真贯彻国家和地方有关环保方针、政策、法规、条例，并对执行情况进行监督。 ②组织实施厂内人员的环境教育、培训和考核，提高全体员工的环保意识。 ③建立、健全一套符合本项目实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循、形成制度化管理。 ④参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收；监督和检查环保设施的运行和维护。 建立健全企业环保统计等技术档案，建立项目污染源现状监测档案。 （2）环境管理工作的建议 ①在工艺设计和设备选型的同时，积极推行清洁生产，在污染治理上要从局部、末端治理逐步转向集中、综合治理，走低投入、高产出、低污染、高效益的可持续发展之路。 ②加强员工环保法律法规教育及环保专业技术知识培训，加大环保宣传力度，增强全体员工的环境意识，推动环保工作的开展。 2、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则(HJ819-2017)》，本项目在生产运行阶段需对污染源进行管理监测，自行监测计划如下表所示。 表 4.2-14 运营期环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测指标 监测频率 执行标准 噪声 厂界 昼间、夜间等效连 续 A 声级 Leq（A） 1次/季度 厂界满足《工业企业场界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）中 3类、4类标准 扩建前后主要污染物排放“三本账”详见下表4.2-15。 表4.2-15 项目扩建前后主要污染物排放“三本账” 单位：t/a 污染物 原有项目审批量 扩建前项目排放量 扩建项目排放量 以新带老削减量 扩建后全厂排放量 增减量 废水 水量 / 19220 0 0 19220 0 COD 24 9.61 0 0 9.61 0 NH3-N 5.9 0.961 0 0 0.961 0 废气 SO2 1 / 0 0 / 0 NOX 17.1 2.495 0 0 2.495 0 VOCS 2.919 2.919 0 0 2.919 0 固废 废生产材料主要为茶叶等糖溶解残渣） / 0 0 0 0 0 废活性炭（水处理）、废过滤膜 / 0 0 0 0 0 废包装材料 / 0 0 0 0 0 面渣 / 0 0 0 0 0 废油脂 / 0 0 0 0 0 废机油 / 0 0 0 0 0 废油墨 / 0 0 0 0 0 废油墨包装桶 / 0 0 0 0 0 污泥 / 0 0 0 0 0 废活性炭（油烟废气处理） / 0 0 0 0 0 生活垃圾 / 0 0 0 0 0 4.2.8环保投资 环保投资是实现各项环保措施落实的重要保证，为了使该项目的发展与环境保护相协调，项目应该在废水、废气、噪声、固废防治等环境保护工作上投入一定的资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目总投资220万元，其中环保投资7.5万元，占总投资额的3.41%。 表4.2-16环保投资费用估算一览表 序号 时段 污染物 治理措施 环保投资（万元） 1 施工期 废水 沉淀池、隔油沉淀池 0.5 2 废气 洒水抑尘等 0.5 3 噪声 施工期隔声降噪 0.5 4 固体废物 施工期垃圾收集点、施工固废堆置场所设置 1 5 运营期 噪声 设备定期检修 1 6 固体废物 危险废物处理 2 7 风险 风险防范 2 合计 7.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有相应危险废物处理资质单位合理处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 甲类仓库地面防渗方案可采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE 膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗。本项目在做好防腐防渗的前提下，正常工况不会对土壤产生不利影响。在非正常工况下，当项目甲类仓库发生泄漏、渗漏事故时，事故状态下泄漏的污染物对厂区土壤环境质量存在一定的影响，项目在运营过程中必需加强管理，杜绝事故的发生，在发生泄漏时，应采取相应措施及时进行补救，防止污染物通过地面裂隙渗透污染土壤。综上所述，在采取各项措施的情况下，本扩建项目营运期不会对项目所在地的土壤环境质量造成明显的不良影响。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾环境事故应对措施 建设单位应规范储存场所，加强日常规范管理，设置专区专人管理，控制仓库储存量，现场配置泄漏吸附收集等应急器材，同时厂区内应并配备手套、口罩、安全帽等防护用品及纱布等医药用品。要求员工严格遵守各种规章制度、操作规程，有效降低火灾事故的发生几率，在加强管理和采取措施情况下风险是可控的。甲类仓库应安装防雷设施，并委托有资质的机构定期检查，严格执行消除静电制度，在仓库门口应安装好人体静电消除装置。企业设置一套消防报警系统于甲类仓库中，同时配备一定数量的灭火器在厂区内，一旦发生火灾后，可以及时进行处理，把对环境的影响降至最低。 （2）物料泄漏环境事故应对措施 本项目建议甲类仓库采用防腐防渗，在底层铺1m厚的膨润土层，上层铺10~15cm的水泥进行硬化，保证地面无裂痕，同时，对地面涂不小于2cm厚环氧树脂，确保等效防渗能力，并通过设置导流沟、围堰等采取各种防腐防渗措施，同时，危化品均用密闭的容器储存，化学品容器用垫板垫高，防止与地面接触。 假若发生物料泄漏事故，建设单位应立即停止生产作业，启动突发环境事故应急预案，利用消防沙、堵漏胶等围堵物资，有效将泄漏物控制在储存区范围内，立刻关闭雨水总排口截止阀，开启事故应急池转化阀，将泄漏物料、消防废水有效引流至事故应急池内收集并妥善处理。 （3）次生环境问题应对措施 厂区周边通风条件良好，项目火灾爆炸事故情况下产生的一氧化碳、有机废气、异味气体、烟尘等对周边环境和人群健康影响较小，可以接受。厂区内应设置事故应急池，同时雨水总排口处设有固定式截止阀，当发生突发环境事故时，关闭雨水总排口截止阀，开启事故应急池转化阀，厂内雨水管网作废水收集管网，消防废水可引流至事故应急池内收集，可有效防止消防废水外排污染周边环境。 |
| 其他环境 管理要求 | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十四、装卸搬运和仓储业59”中的“102-危险品仓储594”中的“其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）”，排污登记属于登记管理类。 |

# 六、结论

杭州统一企业有限公司新增配套甲类仓库投产后，项目无污染物排放，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。综合分析，本项目建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划》，符合杭州市相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
|  | NOX | 2.495 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 |
|  | VOCS | 2.919 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 |
| 废水 | CODCr | 9.61 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 |
|  | NH3-N | 0.961 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废生产材料（主要为茶叶等糖溶解残渣） | 2170 | / | 0 | 0 | 0 | 2170 | / |
|  | 废活性炭（水处理）、废过滤膜 | 0.670 | / | 0 | 0 | 0 | 0.670 | / |
|  | 废包装材料 | 1080 | / | 0 | 0 | 0 | 1080 | / |
|  | 面渣 | 526 | / | 0 | 0 | 0 | 526 |  |
|  | 废水处理污泥 | 60 | / | 0 | 0 | 0 | 60 |  |
| 危险废物 | 废活性炭（油烟废气处理） | 2.25 | / | 0 | 0 | 0 | 2.25 | / |
|  | 废油墨 | 0.005 | / | 0 | 0 | 0 | 0.702 | / |
|  | 废油脂 | 30 | / | 0 | 0 | 0 | 30 | / |
|  | 废机油 | 0.505 | / | 0 | 0 | 0 | 0.505 | / |
|  | 废油墨包装桶 | 0.007 | / | 0 | 0 | 0 | 0.870 | / |
|  | 废包装桶 | 0 | / | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | +15.9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目所在地