区域环评+环境标准改革区域

建设项目环境影响登记表

| 项 目 名 称： | 杭州博江科技有限公司迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 杭州博江科技有限公司 |
| 环 评 单 位： | 浙江清雨环保工程技术有限公司 |

编制日期：2020年11月

生态环境部监制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	21

四、评价适用标准	24

五、建设项目工程分析	28

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

七、环境影响分析	33

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	50

九、审批要求符合性分析	51

十、结论与建议	54

附图：

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目周围环境概况及噪声监测点示意图

附图3：项目平面布局图

附图4：水环境功能区划图

附图5：杭州市环境管控单元分类图

附件：

附件1：营业执照复印件

附件2：公示、公示证明及公示照片

附件3：租赁协议

附件4：房权证

附件5：原环评批文

附件6：纳管证明

附件7：环评文件确认书

附件8：环保审批申请

附件9：环评信息公开承诺书

附件10：环保承诺书

附表：建设项目环评审批基础信息表

## 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州博江科技有限公司迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州博江科技有限公司 |
| 法人代表 | 何晓赋 | 联系人 | 何晓赋 |
| 通讯地址 | 大江东产业集聚区河庄街道同一村 |
| 联系电话 | 138****4570 | 传真 | － | 邮政编码 | 311222 |
| 建设地点 | 大江东产业集聚区河庄街道同一村 |
| 立项审批部门 | / | 项目代码 |  |
| 建设性质 | 新建(搬迁(技改( | 行业类别及代码 | C3824 电力电子元器件制造 |
| 用地面积 | 1500m2 | 建筑面积 | 3000㎡ | 绿化面积 | —— |
| 总投资 （万元） | 250 | 环保投资 （万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 8% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 1.1项目由来及依据 杭州博江科技有限公司原位于萧山区河庄街道闸北村，于2010年9月委托浙江省工业环保设计研究院编制了建设项目环境影响报告表，并与2010年9月28日通过萧山区环境保护局的审批，审批文号为：萧环建[2010]2287号。审批生产规模为年生产加工轻触开关面板50万件，手机面板、铭板200万件，家电面板、铭板50万件。 后因江东大道改建工程需要，杭州博江科技有限公司位于河庄街道闸北村的厂房被征迁使用，现拟将厂址迁至杭州市钱塘新区河庄街道同一村，详见项目地理位置图，迁建内容如下： ⑴将厂址迁至杭州市钱塘新区河庄街道同一村，租用杭州高雷模具有限公司所属部分工业厂房实施本项目生产。 ⑵项目迁建至新址后，项目生产规模与原审批项目一致，即年生产加工轻触开关面板50万件，手机面板、铭板200万件，家电面板、铭板50万件。 ⑶本项目迁建后，原有项目不再生产。 由于公司老项目环评审批时间较早，老项目环评分析比较简单，且印刷工序已发生较大变化，本次环评按实际情况重新分析，本项目完成后，总生产规模不变，仍为年生产加工轻触开关面板50万件，手机面板、铭板200万件，家电面板、铭板50万件。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修改）、《中华人民共和国环境保护法》（2015年修正）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修正）以及《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关法律、法规要求，建设项目在实施前需进行环境影响评价。为此，浙江清雨环保工程技术有限公司（国环评证乙字第2048号）受建设单位杭州博江科技有限公司委托，承担了本项目的环境影响评价工作。 依据《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年修正），本项目属于“<二十七、电气机械和器材制造业>中的<78 电气机械及器材制造>小项内的‘其他（仅组装的除外）’”类项目，确定该项目须编制环境影响报告表。 表1-1 建设项目环境影响评价分类管理目录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十七、电气机械和器材制造业 78 电气机械及器材制造 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的；铅蓄电池制造 其他（仅组装的除外） 仅组装的 根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评＋环境标准”改革的指导意见》（浙政办发（2017）57号）和《关于落实“ 区域环评＋环境标准”改革切实加强环评管理的通知》（浙环发（2017）34号）等有关文件要求：对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表。环评编制阶段的公众参与环节，仍按原有规定执行。本项目在环评审批负面清单外，且符合准入环境标准。因此，本项目可简化为填报环境影响登记表。负面清单见表1-2。 我单位根据国家和地方的法律法规、发展规划和其他有关技术资料，对项目进行初步工程分析以及环境影响区域的环境现状调查，明确了评价重点、评价范围及评价工作等级；再对项目做进一步工程分析、环境现状调查与监测，结合项目实际情况提出了环境管理措施和工程措施；最后，从环境影响角度确定了项目建设的可行性，给出了评价结论和减缓环境影响的建议，编制完成项目的环境影响登记表。 表1-2 大江东产业集聚区涉及的环境功能区环境目标及管控措施 编号名称 基本概况 主导功能及环境目标 管控措施 0109-Ⅵ-0-1大江东产业集聚发展环境重点准入区 大江东产业集聚区是杭州城市东部产业型组团、现代产业集群主平台，是以集聚发展先进制造业、高新技术产业、现代服务业、空港经济为重点，生态优先、服务完善、产城融合的新城区。大江东产业集聚发展环境重点准入区包括临江工业园区、前进工业园区、江东工业园区。总面积84.06 平方公里。 四至范围：江东工业园区环境重点准入区东面以规划头蓬快速路为界，南面以江东一路为界，西面以长五线为界，北面以观十五线为界，面积14.71 平方公里。 原前进工业园区及部分临江工业园区环境重点准入区东面以十工段直河、十四工段直河、1.5 万亩沿塘河为界，南以红十五线、萧山区界为界，西面从南到北以四号桥横河、九工段直河、十二至十七工段河、八工段直河、规划苏绍高速为界，北面以规划滨江二路为界。面积58.52 平方公里。益农镇交界的部分原临江工业园区环境重点准入区东北面以自然生态红线区为界，东南面以行政区划为界，西南面以观十五线以东约1000 米河流为界，西北面以舒兰农业南侧河流为界。面积3.48 平方公里。河庄街道环境重点准入区东面以城隍庙直河为界，南面以行政边界 为界，西面以行政边界及艮山东路东延线为界，北面以河庄横河为界，面积7.35 平方公里。 主导功能： 提供健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。 环境目标： 1、地表水达到水环境功能区要求； 2、环境空气达到二级标准； 3、声环境质量达到2 类标准或声环境功能区要求； 4、土壤环境质量达到相关评价标准。 1、调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。严格执行《杭州 大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目。 2、禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。 3、新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 4、合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人 居环境安全。 5、禁止畜禽养殖。 6、加强土壤和地下水污染防治。 7、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 负面清单：（1）禁止新、扩建《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》中限制类项目。 （2）新、改、扩建《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》中禁止类项目。 1.2编制依据 1.2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法(2014修订》，2015.1.1起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018修订）》，2018.12.29起施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法（2018修订）》，2018.10.26起施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法（2017修订）》，2018.1.1起施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018修改）》，2018.12.29； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）》，2020.9.1起施行； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1日起施行； （8）《建设项目环境保护管理条例（2017修正）》，2017.10.1起施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017.9.1起施行；《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（中华人民共和国生态环境部部令第1号，2018年4月28日起施行）； （10）《浙江省水污染防治条例（2017年修正）》，2018.1.1起施行； （11）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2017年修正）》，2017.9.30起施行； （12）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018年修正）》，2018.3.1起施行； （13）《浙江省大气污染防治条例（2016修正）》2016.7.1起施行； （14）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发[2007]57号； （15）《关于<浙江省排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法实施细则>补充说明的函》，浙环函[2011]530号，2011年11月15日； （16）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》浙政办发[2012]132号； （17）《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》，浙环发(2014)26号； （18）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发[2007]11号。 1.2.2技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； （7）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》，HJ964-2018，生态环境部； （8）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）； （9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； 1.2.3产业政策及相关规划 （1）《产业结构调整指导目录 (2019年本)》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），自2020年1月1日起施行； （2）《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》，2018年12月。 1.2.4其他相关技术文件 （1）建设单位提供的项目资料； （2）建设单位委托本单位进行项目环境影响评价工作的技术合同。 1.3建设内容与规模 项目名称：杭州博江科技有限公司迁建项目。 项目性质：迁建 建设地址：钱塘新区河庄街道同一村 建设规模：企业拟投资250万元，从原河庄街道闸北村整体搬迁至河庄街道同一村，租赁杭州高雷模具有限公司所属部分工业厂房实施本项目建设，本项目搬迁后生产规模不变，即年生产加工轻触开关面板50万件，手机面板、铭板200万件，家电面板、铭板50万件。 项目规模及产品方案见表1-3； 表1-3 生产规模及产品方案 产品名称 已审批规模 本 项目新增规模 迁建后总规模 轻触开关面板 50万件 0 50万件 手机面板、铭板 200万件 0 200万件 家电面板、铭板 50万件 0 50万件 1.4主要设备清单及原辅材料 主要生产设备及原辅材料消耗见表1-4和表1-5。 表1-4 项目主要设备清单 序号 设备名称 数量 备注 1 裁切机 1台 / 2 印刷机 4台 / 3 覆膜机 1台 / 4 雕刻机 12台 / 5 电烘箱 4台 / 表1-5 项目主要原辅材料消耗清单 序号 名称 单位 年用量 1 板材（PMMA） ㎡ 40000 2 PC板材 ㎡ 20000 3 PET板材 ㎡ 600 4 水性油墨* kg 30 备注：本项目水性油墨以水（45%-50%）做为溶剂，VOC含量极低、不含有机溶剂的油墨，水性油墨的连结料主要是由树脂和水组成，本项目水性油墨的成分比例：色料约占18%；树脂约占24%；水+醇约占50%；中和剂5%；添加剂3%。 1.5 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为20人。生产采用白班制生产，年生产天数为300天，厂区内不提供食堂和宿舍。 1.6 公用工程 1.6.1 给水 项目用水由市政自来水管网直接供给。 1.6.2 排水 项目采用雨污分流制。雨水通过雨水管网排入附近雨水管网。废水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，纳入临江污水处理厂处理。 1.6.3 供电 所需用电由当地供电所统一供电。 1.7与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.7.1原有项目基本情况概况 杭州博江科技有限公司成立于2010年9月，租用位于杭州市萧山区河庄街道闸北村的张友灿所属工业用房，面积950㎡，项目于2010年9通过萧山区环保局审批（批文号：萧环建[2010]2287号）。审批内容为年研发、设计、制造轻触开关面板50万件，手机面板、铭板200万件，家电面板、铭板50万件，主要设备为裁切机1台、印刷机2台、覆膜机1台、雕刻机20台、下料机1台、电烘箱2台。原有项目总投资250万元，劳动定员10人，年工作日300天，企业经营采用白班制，厂区不提供食堂和宿舍。 原有生产工艺及工艺说明如下： 图1-1 原有项目生产工艺流程及产排污图 工艺说明：本项目生产工艺中先对板材经过大块的裁切以便于放入印刷机印刷，裁切过程不产生固体废物；印刷过程中使用的为水性油墨（不含苯的环保型油墨）；印刷后对板材经过烘干工序，烘干时有一定量的油墨废气产生；烘干过后对板材经过覆膜工序；覆膜完以后再通过CNC雕刻技术经过最后的分割成成品，雕刻时不产生粉尘但有少量的固体废物产生。整个生产过程都在恒温恒湿的环境下进行（公司配备有大型的中央空调和循环通风系统）。 1.7.2原有项目“三废”排放及治理情况 （1）废气 原有项目在印刷、烘干过程中有一定量的有机废气产生，由于项目使用的油墨是不含苯类的环保型油墨，产生的废气成分不复杂，产生的废气经集气罩收集后，通过活性炭吸附（吸附效率80%）后经排气筒高空排放。 （2）废水 原有项目产生的废水主要为职工生活污水，经化粪池、地埋式污水处理装置处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排放，要求远期待截污管网建成并接入污水处理厂后，企业废水按三级标准纳管排放。 （3）固废 原有项目产生的固废主要为生产固废和生活垃圾。生产固废主要为生产过程中产生的废料，由物资公司回收利用；生活垃圾由环卫部门定期清运；废油墨桶、废活性炭属于危险废物，委托有资质单位妥善处置。 原审批项目污染源强汇总见表1-6。 表1-6 原审批项目污染源强汇总表 内容 类型 污染物名称 产生量 排放量 大气污染物 印刷废气（非甲烷总烃） 0.009 t/a 0.00294t/a，1mg/m³ 水污染物 废水量（生活污水） 192t/a 192t/a CODCr 0.058t/a 0.019t/a 氨氮 0.005t/a 0.003t/a SS 0.048t/a 0.013t/a 固体废物 生产固废 0.5t/a 0 生活垃圾 1.5t/a 0 废油墨桶 10只 0 1.7.3企业原有环保问题及整改措施 原有项目未经环保“三同时”验收，要求此次迁建项目实施后，严格执行环评报告提出的相关环境保护措施，待本次环境影响评价通过审批后进行试生产时，积极进行自主竣工环境保护验收。 |

## 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境概况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被等） 2.1.1地理位置 杭州大江东产业集聚区是2010年经省政府批准的全省14个省级产业集聚区之一，紧邻杭州主城区，处于环杭州湾“V”字型产业带的拐点，是环杭州湾战略要地和杭州城市发展的战略地带。规划控制总面积约 427 平方公里，其中陆域面积约348平方公里、钱塘江水域面积约79平方公里，户籍人口14.68万人。区域范围内有江东、临江和前进3大功能区，包括义蓬、河庄、新湾、临江和前进5个街道。 本项目位于大江东产业集聚区河庄街道同一村，根据现场勘察，本项目四侧均为工业厂房。本项目最近环境敏感点为西侧约100m处的居民楼，约11户。项目地理位置图及四周环境概况见附图1及附图2。 2.1.2地质、地貌 杭州地区水系分属两个流域：钱塘江流域和太湖流域。钱塘江流域以新安江、富春江、钱塘江为主干，太湖流域主要包括东苕溪水系与京杭运河。杭州市区主要有钱塘江、京杭运河、上塘河和萧绍运河等四个水系，各水系之间有船闸及各类闸坝互相沟通，形成不同水位系统的复杂水网。 杭州大江东产业集聚区紧邻杭州主城区，处于环杭州湾“V”字型产业带的拐点，其规划控制总面积约427平方公里，其中陆域面积约348平方公里、钱塘江水域面积约79平方公里。 钱塘江是浙江省最大的河流，全长605km，流域面积 49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 2.1.3水文特征 萧山江河纵横，水系发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系、沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时： 最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时： 最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）南部浦阳江水系 该水系主要以浦阳江为干流，江宽120～200m，水深3～5m，平均流量77m3/s，现状水质Ⅱ～Ⅳ类，现有功能为取水、行洪、灌溉、航道和排水等。 （3）萧绍运河水系 该水系实为城区的内河水系，航道断面宽10～30m。由于河道纵横成网，平时坡降极小，水位依靠开闭通向钱塘江的闸门控制，因此水体自净能力差，无法作为城市污水的受纳水体。 （4）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 2.1.4气象气候特征 项目所在区域地处亚热带季风气候区南缘，冬夏长，春秋短，四季分明，光照充足，湿润多雨。根据萧山气象局近年来气象要素资料统计表明，该地区的主要气候特征如下： 平均气压（hpa）：1011.8 平均气温（℃）：16.1 相对湿度（%）：80 降水量（mm）：1406.8 蒸发量（mm）：1355 日照时数（h）：2071.8 日照率（%）：48 降水日数（d）：156.2 雷暴日数（d）：34.9 大风日数（d）：2.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r＜10.0：109.8 10.0≤r＜25.0： 30.8 25.0≤r＜50.0：12.4 r≥50.0：3.2 多年平均风速2.3m/s；夏、秋季常有台风。影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少，用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月份最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，其间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 2.1.5土壤与植被 土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见表2-2。 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见表2-3。本地区土壤为海相沉积与钱塘江冲击成土母质的基础上发育成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 表2-2 土壤类型及分布 土类 面积（万亩） 分布 红壤 39 海拔600m以下的低山丘陵 黄壤 0.92 南部西翼海拔600m以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等 岩性土 0.15 零星分布于永兴、浦南等地的少数低丘 潮土 39 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物 盐土 42 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区 水稻土 4l 除潮闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原 表2-3 植被类型及其分布 植被类型 分布 主要植被 次生针叶疏林 西南部、南部海拔400～700m左右的山巅 自然生长的马尾松 针叶、阔叶混交林 南部东西两侧海拔200～400m的山腰地带 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨类植物及灌木 栽培植被 低丘、河谷、平原地带 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等 天然植被 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上 水草和海龙头、芦苇等 水生植被 河道湖泊 水浮莲、风眼莲、空心莲子等 2.2社会环境简况 2.2.1大江东产业集聚区社会环境概况 区域范围 大江东产业集聚区位于萧山区东北部沿钱塘江区域，其规划控制总面积约 427 平方公里，其中陆域面积约 348 平方公里、钱塘江水域面积约 79 平方公里，四至边界为：东、北、西均以钱塘江界线为界，西南至杭州江东工业园区与杭州空港经济开发区的边界线，南至红十五线、十二埭横河及与绍兴县接壤的北侧河道。托管区域范围：大江东党工委、管委会托管区域范围为：河庄、义蓬、新湾、临江、前进5 个街道的行政管辖区域，以及大江东规划控制范围内的其他区域（不含党湾镇所辖接壤区域的行政村）。 历史沿革 杭州大江东产业集聚区下有三个园区，其中江东工业园区从 2001 年开始筹建，前进工业园区从 2002年开始筹建，临江工业园区从 2003 年开始筹建，2006 年三个园区经批复正式成立。2009年市委市政府作出加快大江东区域一体化发展的战略部署，大江东“撤镇设街”，采取“城街合一、以城带街”的运行模式，江东新城、临江新城正式挂牌。2010年9月21日省政府下发《关于印发浙江省产业集聚区发展总体规划（2011—2020 年）的通知》（浙政发〔2010〕45 号），杭州大江东产业集聚区正式确 立。2011 年 9 月 9 日杭州大江东产业集聚区管委会经省编委批复设立，2012 年 10 月18 日正式挂牌。 2013年12月30日，市委市政府发布《关于进一步完善杭州大江东产业集聚区管理体制的意见》（市委〔2013〕17号），提出了“要坚持以统为主、统分结合，尽早 将大江东管理体制调整到位，实现大江东产业集聚区内依法独立行使经济管理权限和社 会管理职能，加快推进大江东区域一体化发展”的指导意见，进一步完善了大江东管理体制。 2014年8月28日，市委市政府召开大江东产业集聚区体制调整大会，并下发《关于印发大江东产业集聚区体制调整实施方案的通知》（市委发〔2014〕45）号，明确大江东党工委、管委会是市委、市政府的派出机构，在大江东区域贯彻执行省市党委、政府的重要决策和工作部署，对大江东区域统一履行经济、社会、文化、生态文明建设和党的建设各项管理职能。 经济数据 主要经济指标：2014年实现规上工业总产值828亿元，同比增长11%；实现固定资产投资223亿元，同比增长17%；实现财政收入35.5亿元，同比增长35%。全年研发支出达10亿元；实现规模以上新产品产值347亿元，同比增长 30%；高新技术产业增加值63亿元，同比增长12%。 主导产业特色：近年来，大江东充分发挥园区优势，大力发展以汽车、先进装备制造、新能源、新材料、现代物流等为主导的产业，初步形成了以汽车、先进装备制 造、新能源、新材料、现代物流等为主体的产业发展新格局，产业结构不断优化，产业链条逐步延伸，产业集聚效应日益明显。以东风裕隆、长安福特、吉利汽车、广汽吉奥、青年莲花、众泰、横滨集团等为代表的汽车产业集聚和产业链效应逐步显现；以普洛斯物流、联邦快递等为代表的现代物流业发展有效推进；以西子航空、前进股份、友佳精密等为代表的先进装备产业集群逐渐成型；以东方电气、联源重工为代表的新能源产业加速发展；以中科新松机器人、雷神激光、中科领航项目等为代表的高新技术产业迅速崛起；以之江有机硅、永杰铝业为代表的新材料产业日益提升。 目前，江东工业园区已成功创建“国家先进装备制造业基地”和“国家新能源产业化示范基地”两个国家级产业基地，基本形成了机械制造、汽车及零部件、新能源、新 材料四大产业；临江高新区先后获得“中国最具台资企业投资价值园区”、“国家新能源高新技术产业化基地拓展区”、“国家新材料产业拓展基地”、“省新能源运输装备 高新技术产业园区”、“新能源省高技术产业基地核心发展区”等称号，形成了以新能源汽车、高端装备、新材料、电子信息与物联网、互联网、生物医药为主的五大主导产业；前进工业园区形成了以汽车整车及汽车零部件、飞机零部件为主的先进装备制造业，以食品饮料和新能源、新材料、生物医药为主的高新技术产业。 2.3项目所在地环境功能区划 2.3.1杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环评 基本情况 目前，《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》编制完成并于2018 年12 月取得浙江省生态环境厅相关审查意见的函（浙环函[2018]533 号）。本次评价引用《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》中结论清单，对本项目与规划环评的符合性情况进行分析。 规划环评综合结论： 杭州大江东产业集聚区经过多年的发展现形成化纤、化工、纺织等传统产业为主， 汽车、先进装备制造、新能源、新材料、现代物流等新兴战略性产业迅速崛起的产业发展新格局，产业结构不断优化，产业链条逐步延伸，集聚效应日益明显。杭州大江东产业集聚区于2015 年实体化运作以来，作为经济增长快、市场容量大的区域，提出实现“智慧大江东、魅力生态城”的战略目标。杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区符合国家、浙江省和杭州市总体发展战略要求，有利于促进区域成为全省经济转型升级的引领区，浙江先进制造业主引擎，实现“再一个杭州新城，再造一个杭州工业”的目标，也与浙江省及浙江省主体功能区划、杭州市城市总体规划、杭州市萧山区土地利用总体规划、杭州市国民经济和社会发展第十三个五年规划、杭州市十三五环境保护规划等上位规划相一致。 本次规划土地资源、水资源和能源供应能够得到保障；环境容量存在短板，通过区域消减可以满足环境质量底线和污染排总量要求。规划实施后对重要环境敏感目标的影响总体不大。 立足于杭州大江东产业集聚区经济社会发展和资源环境承载，本次规划确定的规划定位、发展目标和产业规划结构较为合理；规划布局总体合理，但临江区块部分需要进一步优化，防止工业区包围居住区；同时分区规划在后期修编过程中应充分考虑与大江东产业聚集环境功能区划的衔接，并给予调整。 本评价认为，杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区在一步优化规划布局、完善生态环境建设规划、强化空间、总量和环境准入、严格执行资源保护和环境影响缓解措施、落实现有问题解决方案后，该规划的实施不会降低区域环境质量。 规划环评符合性分析 本项目属于电气机械和器材制造业，根据规划环评内容，本项目不属于禁止和限制类项目。同时，项目实施后，“三废”和噪声经采取适当的污染防治措施后能够达到规划环评中提出的相应污染物排放标准要求；另外通过预测分析可知，项目在采取适当的污染防治措施后，废水、废气均能达标排放，不会对区域环境造成明显影响。因此，本项目建设总体符合《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》相应要求。 2.3.2环境功能区规划 2.3.3《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 2020年5月14日，浙江省人民政府批复通过了《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》。 （1）定位与目的 以改善生态环境质量为核心，明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，划定环境管控单元，在一张图上落实“三线”的管控要求，编制生态环境准入清单，构建环境分区管控体系。 “三线一单”编制就是通过“划框子、定规则”，优化空间布局、调整产业结构、控制发展规模、保障生态功能，为战略环评与规划环评落地以及项目环评管理提供依据和支撑，为加强生态环境保护、促进形成绿色发展方式和生产生活方式提供抓手。 （2）术语与定义 生态保护红线，指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，实施严格管控环境质量底线，指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。 资源利用上线，指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 生态环境准入清单，指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面的环境准入要求。 （3）空间布局引导 ：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控 ：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 环境风险防控 ：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 资源开发效率要求 ：推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 符合性分析：本项目为电气机械和器材制造业，位于重点管控单元，本项目废气均能达标排放，污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。通过查阅《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》（浙环发[2020]7号）中工业项目分类表，属于二类工业项目，项目建设符合该管控单元空间布局规划要求。 2.3.4《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 空间布局引导：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 环境风险防控：强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 符合性分析：本项目属于二类工业项目，工业企业和居住区之间设置隔离带，严格实施污染物管控制度，本项目符合ZH33010920013萧山区大江东产业集聚重点管控单元2控制要求。 2.4萧山临江污水处理厂 萧山临江污水处理厂（原萧山东片大型污水处理厂）隶属于萧山区污水处理有限公司，位于萧山围垦外十五工段，采用BOT 方式运行，由上海大众公共事业（集团）股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。临江污水处理厂远期规划污水处理能力100 万m3/d，一期工程规模为30 万m3/d，二期规模为20 万m3/d。服务范围为：萧山临江污水处理厂服务范围为萧山区的大江东地区临江新城160km2，前进工业园区40km2，江东新城150km2、空港新城71km2，以及临江片6 个乡镇和江东片5 个乡镇，总服务面积610 km2。 临江污水处理厂一期工程概况 临江污水处理厂一期工程设计日处理能力为30万m3/d，占地面积31.2公顷（468 亩），于2004年11月开工建设，2006 年9月21日正式通水运行。采用改良型A-B工艺。污水经处理后排放钱塘江河口段，尾水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的其他工业污水二级标准。由于临江污水厂服务范围内废水以工业废水为主，其中80%为印染废水、12%为化工废水、8%为生活及其它废水，CODCr 排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-1992）中的二级标准，即 CODCr<180mg/L。为进一步加大杭州市污染减排工作的力度，根据《杭州市人民政府办公厅关于印发进一步加大杭州市污染减排工作力度实施方案的通知》（杭政办函[2007]262 号要求，2008 年年底前，萧山东片污水处理厂的COD 出水标准要从180mg/L提高到100mg/L以下。萧山东片污水厂于2008年、2009年进行了二次提标技术改造。主要包括：将吸附池改建成混凝反应池，调整初沉池、二沉池堰板，厌氧池增设回流管（AO工艺）及挡板，曝气池原微孔膜片更换为中孔膜片，新建污泥浓缩池，新增离心脱水机2 台，添置预处理泥泵及管道等。二次技改工程于2009 年9 月完工。一期工程建设内容包括30 万m3/d 污水处理工程设施、服务范围内的污水收集输送系统及尾水排放口。经过2006年、2009年的污水处理工艺改造后，现状一期工程采用A/O 工艺，污泥采用脱水后外运焚烧处置，流程见图2-1。 图2-1 一期工程（30万m3/d）处理工艺流程图 经过二次技术改造后，临江污水厂废水排放标准按CODCr<100mg/L 控制；粪大肠菌群按GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B 标准控制；BOD5 等其余指标按照GB8978-1996《污水综合排放标准》中其他工业污水二级标准控制。 临江污水处理厂扩建及提标改造工程概况 临江污水处理厂二期工程建设内容主要为污水处理厂提标和扩建工程，不包括厂外污水管网收集系统和排江管道和排放口，具体内容为： 1）提标工程：针对现状一期工程30万m3/d 污水处理设施进行提标改造，使出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准。 2）扩建工程：污水厂扩建20万m3/d 处理规模，出水水质执行《城镇污水处理厂 污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准。 临江污水处理厂提标改造后一期、二期处理工艺流程见图2-2和图2-3。 图2-2 一期提标改造后污水处理工艺总流程图 图2-3 二期扩建工程污水处理工艺总流程图 临江污水处理厂运行情况 为了解临江污水处理厂废水污染物排放情况，本评价收集了临江污水处理厂2018年自动监测和手工监测数据（数据来源：浙江省自行监测信息公开平台），详见表2-4。 表2-4 2018年萧山临江污水处理有限公司监测结果汇总 监测时间 pH值 CODcr （mg/L） BOD5 （mg/L） 色度 （倍） 悬浮物（mg/L） 氨氮（mg/L） 总氮（mg/L） 2018.01.03 6.730 37.119 4.4 16 5 0.744 11.307 2018.02.02 6.872 36.025 3.7 16 9 1.000 12.862 2018.03.05 6.643 40.399 5.4 16 6 1.377 10.854 2018.04.03 7.113 39.689 9.0 20 7 1.735 12.279 2018.05.04 7.095 36.453 7.4 16 5 1.228 11.072 2018.06.13 6.959 30.747 6.1 2 5 0.823 11.433 2018.07.04 6.810 32.914 8.8 24 <4 0.212 11.055 2018.08.07 6.941 24.871 9.4 28 6 0.383 8.775 2018.09.03 7.000 29.338 6.0 24 9 0.472 8.389 2018.10.10 6.950 32.843 9.6 16 9 0.742 8.855 2018.11.08 6.930 38.698 8.8 16 7 1.499 12.525 2018.12.04 6.708 31.452 8.6 4 8 0.582 9.760 标准值 6~9 50 10 30 10 2.5 15 监测时间 总磷（mg/L） AOX（mg/L） 硫化物（mg/L） 苯胺类（mg/L） 挥发酚（mg/L） 石油类（mg/L） 2018.01.03 0.012 0.182 <0.005 0.38 <0.01 / 2018.02.02 0.118 0.078 <0.005 <0.03 <0.01 0.08 2018.03.05 0.008 0.047 <0.005 <0.03 <0.01 <0.04 2018.04.03 0.010 0.047 <0.005 <0.03 <0.01 <0.04 2018.05.04 0.030 0.071 <0.005 <0.03 <0.01 <0.04 2018.06.13 0.105 0.077 <0.005 <0.03 <0.01 0.05 2018.07.04 0.006 0.086 <0.005 <0.03 <0.01 <0.04 2018.08.07 0.003 0.363 <0.005 <0.03 <0.01 <0.04 2018.09.03 0.006 0.244 <0.005 <0.03 <0.01 <0.04 2018.10.10 0.006 0.179 0.014 <0.03 <0.01 <0.04 2018.11.08 0.112 0.412 <0.005 <0.03 <0.01 <0.04 2018.12.04 0.012 0.677 <0.005 <0.03 <0.01 0.10 标准值 0.5 / 1.0 0.5 0.5 1 由表可知，目前临江污水处理厂pH、CODCr、BOD5、色度、SS、氨氮、总氮、总磷、硫化物、苯胺类、挥发酚、石油类等水质指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

## 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1.1水环境质量现状 本项目附近内河主要为河庄横河。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，项目所在地附近地表水体的水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的IV类。为了解该流域水质情况，本环评引用了杭州河道水质App2018年6月公布的大江东环境监测站位于河庄街道河庄横河相公桥监测点（位于本项目东北约930m）的监测资料的监测数据，具体如表3-1。 表3-1 地表水环境监测数据 单位：mg/L 断面 监测项目 DO 高锰酸钾指数 氨氮 总磷 河庄横河相公桥监测点 监测值 8.9 4.0 0.149 0.210 IV类水限值 ≥3 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 现状水质 I类 II类 I类 IV类 是否达标 达标 达标 达标 达标 由监测结果表明，项目所在区域地表水体的各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准限值，该区域地表水环境质量较好，水环境质量可以满足功能要求。 3.1.2环境空气质量现状 本项目位于杭州市钱塘新区河庄街道河中路267号车间四4楼南，为了解项目区域环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次环评引用《2018年杭州钱塘新区（原杭州大江东产业集聚区区块）环境状况公报》中大气环境质量数据，大江东区块环境空气质量数据来源于临江大气自动监测站2018年监测数据，空气质量优良天数为275天，优良率75.3%，具体见表 3-1。 表3-1 项目所在区域环境空气质量监测数据及评价结果（单位：μg/m3） 点位 监测时间 SO2 NO2 CO（mg/m3） O3 PM10 PM2.5 临江大气自动监测站 年均检测结果 14 35 1.2 168 72 44 标准值 60 40 4 160 70 35 由监测结果可知，评价区域内的SO2、NO2、CO年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，评价区域内的O3、PM10、PM2.5年均浓度超标，因此项目所在区域属于不达标区，随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 3.1.2.3声环境质量现状 为了解项目周围声环境质量现状，本环评对项目地周围进行了环境噪声布点监测。 布点说明：根据本项目周边环境，在本项目所在区域四周厂界和西侧敏感点各设置一个噪声监测点，具体点位详见图1。 监测方法：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境监测技术规范》噪声部分有关规定。 监测设备：噪声仪，测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB（A），测量时传声器加装防风罩。 （4）评价标准：根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）相关要求，本项目场界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 （5）监测结果：噪声现状监测结果见表3-3。 表3-3 项目周围环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点及编号 昼间 标准限值（dB） 达标情况 1# 东厂界1# 54.7 2类功能区标准 （昼间≤60dB（A）) 达标 2# 南厂界2# 54.2 达标 3# 西厂界3# 54.4 达标 4# 北厂界4# 54.1 达标 5# 厂界西面居民点5# 51.5 达标 由表3-3的监测结果可知，本项目四周可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于大江东产业集聚区河庄街道同一村，项目所在地的大气环境、水环境及声环境。环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准；声环境质量应符合规定的《声环境质量标准》（GB3838-2002）中的2类标准。 根据对项目所在地周围环境的现场踏勘与调研，并结合查阅资料所得知的有关信息确定环境保护目标，项目主要环境保护目标汇总见表3-4。 表3-4 项目拟建地附近主要敏感点 序号 环境要素 经纬度 环境保护目标 方位 距场界距离（m） 环境功能 经度 纬度 1 水环境 / / 城隍庙直河 东 600 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准 2 环境空气 120.4603 30.2887 同一村居民区 西 80 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 3 声环境 120.4603 30.2887 同一村居民区 西 80 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准

## 四、评价适用标准

4.1环境质量评价标准 4.1.1水环境 项目所在地附近地表水体的水质控制目标属于Ⅳ类水功能区。水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类，具体指标见表4-1。 表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 单位：mg/L，除pH外 参 数 pH（无量纲） DO CODCr CODMn NH3-N TP 浓度限值 6～9 ≥3 ≤30 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 4.1.2环境空气 按环境空气质量功能区划图规划，本项目所在区域环境空气属于二类功能区，周围环境空气质量和常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，印刷、烘干产生的有机废气非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次标准限值要求，具体详见表4-2。 表4-2 环境空气质量评价标准 序号 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 执行标准 1 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 7 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 8 非甲烷总烃 一次值 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 4.1.3声环境 本项目位于大江东产业集聚区河庄街道同一村，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014），项目四周厂界及敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 场界方位 采用标准 等效声级（dB） 昼间 夜间 项目四周 2类 60 50 4.2污染物排放标准 4.2.1废水 本项目搬迁后无生产废水产生。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关标准）后纳入市政污水管网，最终接入临江污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准A标准浓度限值后排放，具体指标见表4-4。 表4-4 本项目废水排放标准 单位：mg/L，pH除外 排放标准 pH COD SS 氨氮 动植物油 总磷 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 6~9 500 400 35① 100 8① 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 50 10 5（8）② 1 0.5 注：①氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值（DB33/887-2013）中相关标准； ②括号外为水温＞12℃时的控制指标；括号内为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.2废气 本项目营运期产生的废气主要为印刷、烘干过程产生的废气。 有机废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的排放限值要求。详见表4-5。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度 二级最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 mg/m3 排气筒高度 监控点 浓度 15m (mg/m3) 非甲烷总烃 120 10 周界外浓度最高点 4.0 4.2.3噪声 本项目所在区域噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体指标见表4-6。 表4-6 场界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 场界方位 类别 等效声级 项目四周 2类 昼间 夜间 60 50 4.2.4固体废物 项目固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》相关规定，根据《国家危险废物名录》（部令第39号）及《危险废物鉴别标准》判定建设项目的副产物是否属于固体废物和危险废物。 4.3总量控制指标 1、总量控制原则 根据国家“十三五”规划纲要，在“十二五”化学需氧量（CODCr）、氨氮、氮氧化物（NOx）和二氧化硫（SO2）四项主要污染物的基础上，“十三五”期间国家将VOCs纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 根据工程分析，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为VOCs。 2、总量控制建议值 本项目实施后无新增污染物。具体总量见下表4-7。 表4-7 本项目总量控制建议表 单位（t/a） 序号 总量控制因子 核定排放量 本项目新增排放量 削减替代比例 替代削减量 本项目实施后全厂总量控制建议值 1 CODCr 0.019 -0.004 - - - 2 NH3-N 0.003 -0.001 - - - 3 VOCs - 0.003 1:2 0.006 0.003

## 五、建设项目工程分析

5.1施工期环境影响要素分析 本项目拟建于杭州市钱塘新区河庄街道同一村，厂房租用，仅少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小。施工期环境影响将在施工结束后自然消失。 5.2营运期环境影响要素分析 5.2.1营运期生产工艺分析 本项目主要工艺流程及产污环节不变，详见图5-1。 图5-1 博江科技生产工艺流程图及产污情况图 工艺说明：本项目生产工艺中先对板材经过大块的裁切以便于放入印刷机印刷，裁切过程不产生固体废物；印刷过程中使用的为水性油墨（不含苯的环保型油墨）；印刷后对板材经过烘干工序，烘干时有一定量的油墨废气产生；烘干过后对板材经过覆膜工序；覆膜完以后再通过CNC雕刻技术经过最后的分割成成品，雕刻时不产生粉尘但有少量的固体废物产生。整个生产过程都在恒温恒湿的环境下进行（公司配备有大型的中央空调和循环通风系统）。 5.2.2营运期主要污染因子 表5-1 营运期主要污染因子 名称 排放工序/排放源 污染物名称 主要污染物因子 废水 / 废气 印刷、烘干 印刷、烘干废气 非甲烷总烃 噪声 / 设备运行噪声 Leq（A） 固体废物 拆包 废油墨桶 油墨 废气处理 废活性炭 活性炭、有机废气 生产过程 废边角料 边角料 生活、办公 生活垃圾 纸屑、果皮等 5.3营运期主要污染因子分析 5.3.1废水 本项目生产过程无废水产生，本项目劳动定员20人，年生活用水量为300t，一般生活污水中污染物浓度约为：CODCr300mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L，则污染物产生量为CODCr0.09t/a、NH3-N0.075t/a、SS 0.008t/a。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网，最终经临江污水处理厂处理达标后排入钱塘江。 表5-2 本项目水污染物产生情况 单位：浓度mg/L、产生量t/a 污染物名称 废水量 产生情况 削减量 外排环境 浓度 产生量 浓度 排放量 生活污水 CODCr 300 300 0.09 0.075 50 0.015 SS 250 0.075 0.072 10 0.003 NH3-N 25 0.008 0.006 5 0.002 5.3.2废气 本项目产生的废气主要为印刷、烘干废气，根据企业现场踏勘，本项目印刷与烘干废气一起收集处理，故本环评一起分析。 根据《浙江省印刷行业挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法》（2017），本项目水性油墨VOCs含量约60%，根据同类企业类比调查，印刷及烘干过程产生的VOCs约50%，由于本项目的油墨使用的是不含苯类环保型油墨，所以产生的废气成分不复杂，以非甲烷总烃计。 项目在印刷、烘干过程中有有机废气产生，根据现有项目情况分析本项目废气产生量为0.009t/a。废气经集气罩收集治理后，通过活性炭吸附再经屋顶的排气筒有组织排放，排气筒高度不低于15m。废气收集效率按80%，处理效率按80%计算，风量为5000m3/h，则本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.12mg/m3；无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.0008kg/h。本项目废气产生量及排放量极少，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）相关排放限值。 5.3.3噪声 根据本项目建设单位提供的资料以及项目的实际情况，建成投入使用后主要的噪声源为各个生产设备运行产生的噪声。本项目新增设备主要噪声源的噪声级见表5-3。 表5-3 噪声源声级值 序号 名 称 声级（dB） 备注 1 裁切机 70-75 测量点距设备1m处 2 印刷机 60-65 3 雕刻机 65-70 5.3.4固体废弃物 本项目迁建后主要固废为废包装桶、废活性炭、废边角料以及生活垃圾。 1、废包装桶 本项目油墨使用过程中会产生废油墨桶，根据业主提供资料，本项目废油墨桶约为0.03t/a。 2、废活性炭 本项目用于吸附有机废气的活性炭需定期更换，本项目有机废气处理量为0.024t/a，按照每吨活性炭吸附0.15吨有机废气计，则活性炭消耗量为0.16t/a。 废边角料 根据现有项目情况类比分析，本项目废边角料产生量约为0.5t/a。 生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为3t/a。 本项目副产物产生情况表5-4，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），本项目副产物属性判定详见表5-5。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 单位：t/a 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 1 废包装桶 原料使用 固态 油墨 0.03t 2 废活性炭 废气处理 固态 有机废气、活性炭 0.16t 3 废边角料 生产过程 固态 边角料 0.5t 4 生活垃圾 员工生活 固态 纸屑、果皮等 3t 表5-5 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 是否属于固体废物 判定依据 1 废包装桶 原料使用 固态 是 4.2-a 2 废活性炭 废气处理 固态 是 4.3-l 3 废边角料 生产过程 固态 是 4.2-a 4 生活垃圾 员工生活 固态 是 4.4-b 根据《危险废物鉴别标准》（GB 5085.7-2019），本项目危险废物属性判定详见表5-6，本项目危险废物汇总表详见表5-7，固体废物分析结果汇总表详见表5-8。 表5-6 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属危险废物 废物代码 1 废包装桶 原料使用 是 HW49 900-041-49 2 废活性炭 废气处理 是 HW49 900-041-49 表5-7 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废包装桶 HW49 900-041-49 0.03 原料使用 固态 油墨 油墨 半个月 T 存放在危险废物暂存间，分区域存放，地面墙面均需做好相关防腐防渗措施 2 废活性炭 HW49 900-041-49 0.16 废气处理 固态 有机废气、活性炭 有机废气、活性炭 12个月 T 表5-8 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物 名称 产生 工序 形态 属性（危险废物、一般固废或待分析鉴别） 废物 代码 预测产生量 处理方式 1 废包装桶 原料使用 固态 危险废物 HW49 900-041-49 0.03t/a 委托有资质单位清运处置 2 废活性炭 废气处理 固态 危险废物 HW49 900-041-49 0.16t/a 3 废边角料 生产过程 固态 一般固废 / 0.5t/a 收集后出售给物资公司回收利用 4 生活垃圾 员工生活 固态 一般固废 / 3t/a 委托环卫部门定期清运 5.4本项目污染源强汇总 本项目污染源强汇总见下表： 表5-9 本项目主要污染物产排汇总表 种类 污染物名称 单位 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 t/a 300 0 300 CODCr t/a 0.09 0.075 0.015 氨氮 t/a 0.008 0.006 0.002 废气 印刷、烘干废气 非甲烷总烃 t/a 0.009 0.006 0.003 固废 危险废物 废包装桶 t/a 0.32 0.32 0 废活性炭 t/a 0.16 0.16 0 废边角料 t/a 0.5 0.5 0 生活垃圾 t/a 3 3 0

## 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水 | 300t/a | 300t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L，0.09t/a | 50mg/L，0.015t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.075t/a | 10mg/L，0.003t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.008t/a | 5mg/L，0.002t/a |
| 废气 | 印刷、烘干废气 | 非甲烷总烃 | 0.009t/a | 有组织排放量：0.001t/a 排放浓度：0.12mg/m3 无组织排放量：0.002t/a |
| 噪声 | 噪声污染源为设备运行噪声等，噪声源强为60~80dB（A） |
| 固体废物 | 原料使用 | 废包装桶 | 0.03t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 0.16t/a |  |
|  | 生产过程 | 废边角料 | 0.5t/a |  |
|  | 职工生产 | 生活垃圾 | 3t/a |  |
| 主要生态影响： 根据现场勘探，本项目位于大江东产业集聚区河庄街道同一村，地面无大面积自然植被群落及珍惜动物资源。项目厂房已建设完成，项目投产后污染物排放量不大，对当地生态环境影响较小。 |

## 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目租用杭州高雷模具有限公司所属部分工业厂房实施本项目生产，施工期主要内容为设备安装及调试，施工期较短，对周围环境影响较小。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1营运期地表水环境影响分析 本项目废水主要是职工的生活污水。 根据工程分析，本项目生活污水产生量约300t/a，本项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政管网，最终由临江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排外环境。 本项目废水属于间接排放，根据HJ2.3-2018，评价等级为三级B。 项目废水纳管至临江污水处理厂可行性分析 I.容量的可行性分析 项目生活污水经化粪池预处理达标后纳入临江污水处理厂，本项目投产后，废水排放量为300t/a，目前临江污水处理厂尚有余量。本项目日排放量相对较少，临江污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与临江污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的。 综上分析，本项目投产后全厂生活污水总排放量为300t/a。经出租方化粪池预处理后，能满足纳管排放要求。纳管废水由临江污水处理厂集中处理达标后排放。项目废水总排放量为300t/a，仅占临江污水处理厂规模的0.01%，完全有能力接纳建设项目排放的废水；临江污水处理厂处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无影响。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表7-1。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 CODCr NH3-N 进入临江污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 1 化粪池 沉淀和厌氧发酵 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (轻净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 废水排放口基本情况详见表7-2，废水污染物排放执行标准详见表7-3。 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 120.462 30.289 0.03 进入临江污水处理 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 8:00~17:30 进入临江污水处理 CODCr 50 NH3-N 5 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 CODCr 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关标准） 500 NH3-N 35 废水污染物排放信息详见表7-4。 表7-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 CODCr 50 0.05 0.015 NH3-N 5 0.007 0.002 全厂排放口合计 CODCr 0.015 NH3-N 0.002 项目地表水环境影响评价自查表详见表7-5。 表7-5 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 影响途径 水污染影响型 直接排放□；间接排放；其他□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□ 评价等级 水污染影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B； 现状调查 区域污染源 调查内容 已建□；在建□；拟建□；其他 拟替代的污染源□ 受影响水体水环境质量 丰水期(；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 补充监测 监测时期 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ ）km2 评价因子 （ COD、氨氮 ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□ 达标区 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ ）km2 本项目 不涉及 预测因子 （ COD、氨氮 ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 本项目COD、氨氮的排放均来自生活污水，可不进行区域替代削减 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 污染源排放量核算 污染物名称 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） COD 0.015 50 氨氮 0.002 5 替代源排放情况 本项目不涉及 生态流量确定 本项目不涉及 防治措施 环保措施 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动；无监测□ 手动；自动□；无监测□ 监测点位 （/） （厂区污水排放口） 监测因子 （溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等） （pH、COD、氨氮） 污染物排放清单 评价结论 可以接受；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 综上所述，本项目废水排放量较少，只要企业做好废水的收集处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 7.2.2营运期地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A-地下水环境影响评价行业分类表（详见表7-6），本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，根据HJ610-2016，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 表7-6 地下水环境影响评价行业分类表 行业类别 环评类别 报告书 报告表 地下水环境影响评价项目类别 报告书 报告表 N轻工 78、电器机械及器材制造 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的；铅蓄电池制造 其他（仅组装的除外 Ⅲ类 Ⅳ类 7.2.3营运期大气环境影响分析 7.2.3.1大气环境影响预测 本项目营运期废气主要为印刷、烘干废气。 根据工程分析结果并结合污染物的受关注程度，采用HJ2.2-2018导则附录A推荐的估算模型AERSCREEN，分别计算本项目污染物的短期浓度最大值及对应距离，并计算相应浓度占标率。 本次估算选取因子及标准表见表7-7，估算模型选用参数见表7-8，估算源强参数见表7-9、7-10，具体结果见表7-11。 表7-7 项目废气污染物评价因子及评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 一次值 2000 大气污染物综合排放标准详解 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 946.8万人 最高环境温度/℃ 42.9 最低环境温度/℃ -9.6 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表7-9 矩形面源参数表 名称 面源起点坐标m 面源海拔高度m 面源长度m 面源宽度m 与正北向夹角° 面源有效排放高度m 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 经度 纬度 非甲烷总烃 厂房 120.462 30.289 0 40 40 0 12 2400 正常 0.002 表7-10 点源参数表 排气筒 排气筒底部中心坐标m 排气筒底部海拔高度 m 排气筒高度m 排气筒出口内径m 烟气流速m/s 烟气 温度 ℃ 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) 经度 纬度 非甲烷总烃 1# 120.462 30.289 0 15 0.3 11 25 2400 正常 0.001 表7-11 各预测估算因子初步估算结果 排放 形式 排放部位 污染物 排放速率 (kg/h) 最大落地浓度(mg/m3) Pmax D10 % (m) 评价等级 占标率% 下风距离m 无组织 厂房 非甲烷总烃 0.002 9.80E-03 0.39 26 / 三级 有组织 1#排气筒 非甲烷总烃 0.001 1.01E-03 0.20 69 / 三级 由表7-11可知，项目废气污染物地面浓度占标率Pmax=0.39%。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）判定，项目大气环境评价等级为三级。根据导则要求，三级评价不进行进一步预测与评价。项目废气排放量较小并能实现达标排放，因此项目废气对环境空气影响较小，周围环境空气质量可维持现状。 7.2.3.2大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求：1、对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准；2、对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的，应要求削减排放源强或调整工程布局，待满足厂界浓度限值后，再核算大气环境防护距离。 由表7-11可知，项目废气污染物地面浓度占标率Pmax=0.39%，即项目废气污染物短期最大贡献浓度小于环境质量浓度限值，因此本项目不设置大气环境防护距离。 7.2.3.3预测小结 （1）根据预测结果可知，本项目主要废气污染因子对周边环境空气质量存在一定的影响，但最大落地点浓度均在相应的环境质量标准范围内。因此，在正常工况下，企业只要按规范运行废气治理设施，可认为本项目的建设对区域及周边敏感点环境质量现状影响不大。 （2）本项目无须设置大气防护距离； （3）大气环境影响自查表 表7-12 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 基本污染物（/） 其他污染物（非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准□ 地方标准□ 附录D□ 其他标准☑ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测 数据□ 主管部门发布的 数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ☑ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤ -20%□ k ＞ -20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（ ） 无组织废气监测□ 有组织废气监测□ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（）t/a VOCs：（0.009）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.4营运期声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在60~80dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 1、噪声预测模式 根据HJ2.4-2009，在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A 声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A 声级来预测计算距声源不同距离的声级。 室内声源等效室外声源声功率级计算 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图7-1 室内声源等效为室外声源图例 LP1=Lw+10lg（） （式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的 I 倍频带叠加声压级： LP1i (T) （式7-2） 式中： LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内 j 声源I 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6） （式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 I 倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s （式7-4） ②室外声源衰减模式 当已知某点的A声级时，预测点位置的声压级可按下列公式近似计算： （式7-5） 可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 （式7-6） 式中： ——总衰减，dB； —几何发散引起的衰减，dB； —大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； — 声屏障引起的衰减，dB； —其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑几何发散引起的衰减和声屏障引起的衰减，其它因素的衰减，如地面效应、大气吸收等均作为预测计算的安全系数而不计。 ③噪声叠加公式 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： （式7-7） 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ④预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 （式7-8） Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) 2、噪声影响分析 表7-13 项目各噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点位 东厂界1# 南厂界2# 西厂界3# 北厂界4# 厂界西侧居民点5# 贡献值 45.2 42.2 40.3 42.1 39.8 背景值 54.7 54.2 54.4 54.1 51.5 预测值 55.1 54.8 54.4 54.1 51.6 标准（昼间） 60 60 60 60 60 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业四周厂界贡献值、预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，敏感点处噪声贡献值、预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为进一步减小项目噪声对周边环境的影响，企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗；对高噪声设备加设减震垫等减震设施。 7.2.5营运期固体废物影响分析 根据工程分析，本项目产生的副产物主要为生产过程中的废包装桶、废活性炭、废边角料及生活垃圾。 经分析，本项目固废的利用处置方式符合环保要求，具体见表7-14。同时，企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的规定进行储存和管理。 表7-14 本项目固废利用处置方式评价表 序号 废物名称 产生工序 属性 处置方式 是否符合环保要求 1 废包装桶 原料使用 危险废物 委托危废资质单位处置 是 2 废活性炭 废气处理 危险废物 委托危废资质单位处置 是 3 废边角料 生产过程 一般废物 外售物资单位回收利用 是 4 生活垃圾 职工生活 一般废物 委托环卫部门统一清运 是 表7-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所 （设施）名称 危险废物 名称 危险废物 类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 贮存场所 废包装桶 HW49 900-041-49 1F西北侧 4m2 - 0.5t 半年 2 废活性炭 HW49 900-041-49 4m2 - 1t 一年 1、危险废物贮存场所环境影响分析 危险废物临时贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行设计，采取基础防渗、防火、防雨、防晒、防扬散、通风，配备照明设施等防治环境污染措施。贮存场所处粘贴危险废物标签，并作好相应的记录。危险废物由危废处置单位定期清运处理，包装容器为密封容器，容器上粘贴标签，注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等，并采用专用密闭车辆，保证运输过程无泄漏。 2、运输过程的环境影响分析 ①根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并在运输过程中加强监管，避免固体废物散落、泄漏情况的发生。 ②本项目危险废物由危废处置单位负责运输。原则上危废运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危废收集运输正常化。 ③危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 3、委托利用或者处置的环境影响分析 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW49。经妥善处置后，本项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。 本项目固废均能得到合理处置，本项目固体废弃物对周围环境影响较小。 7.2.6环境风险影响分析 1、物质危险性分析 本项目对原辅材料的毒性和火灾爆炸危险进行判别，本项目不涉及剧毒物质、强爆炸性物质。 2、重大危险源辨识 单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+…+ qn/Qn≥1 式中q1，q2，q3，…，qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2，Q3，…，Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本项目不涉及危险化学品，项目厂区不构成重大危险源。 3、环境风险评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中规定，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的评价工作等级划分，如下表。 表7-15 评价工作级别 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。 根据上表评价工作等级划分表，判定本项目风险评价工作等级为简单分析。 4、主要风险分析 项目主要风险类型及原因分析如下： 表7-16 项目涉及的主要风险类型及原因分析 工序 风险类型 危 害 原 因 简 析 印刷、烘干 有机废气未有效收集处理、呈无组织排放 污染周边 大气环境 有机废气排入大气污染周围环境、威胁员工身心健康 原料贮存 油墨泄漏 污染周边水环境 在贮存、装卸过程可能造成原料泄漏 车间 火灾 威胁员工人身安全 若遇明火可能会引起火灾，威胁员工安全 另外，本项目还可能存在的风险事故类型如下： a、原料运输过程 本项目原料由原料提供厂家负责运输。 在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故。 b、在具有爆炸和火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质、爆炸性混合物，会引起火灾爆炸事故。 c、其他：公司对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。 2、环境风险防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该公司具有更重要的意义。 针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： （1）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； （2）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； （3）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；同时设置事故应急池。 （4）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； 3、事故应急措施 ①有机废气泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ②防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：印刷车间现场严禁吸烟。 ③急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼皮，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼气困难，给输氧。如呼气停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮总量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 4、事故应急计划 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表7-17 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 车间 3 应急组织 公司：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援。 临近地区：地区指挥部—负责厂区附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 4 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施 设备与材料 生产装置和贮区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 6 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等 7 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施。 9 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 10 人员培训 与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对员工进行安全卫生教育。 11 公众教育 信息发布 对公司临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 12 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 13 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 7.2.7土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018）导则中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”中“全部”，项目类别为IV类，根据导则，IV类项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.8清洁生产分析 清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的重要途径之一，它是把工业污染控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，全过程体现在原料、工艺、设备、管理、三废排放、产品、销售、使用等各方面，从而使污染物的发生量、排放量最小化。该项目建成后，企业将做好清洁生产，可从以下几方面进行： ①采用先进设备，改进工艺，尽量降低用电量，积极开展企业节能降耗工作。 ②减少污染物的产生量，加强废弃物的综合利用。 ③加强管理，完善清洁生产制度。加强生产中的现场管理，加强生产管理和设备维修，尽量减少和防止生产过程中的事故性排放，降低原辅材料的消耗。 ④全面落实清洁生产岗位责任制，并制定奖惩措施，以提高职工清洁生产积极性。 7.2.9环境监测制度 1、环境监测目的 为有效地了解企业的排污情况和环境现状，及时提醒有关车间引起重视，保证企业排放的污染物在国家规定范围之内，确保企业实现可持续发展，保障职工的身体健康，必须对企业中各排污单位的排放口实行监测、监督。 2、运行期的常规监测计划 根据该项目的具体情况，特提出如下监测计划： 表7-15 常规监测计划 污染物类别 监测点 监测频率 监测项目 废水 生活污水排放口 1次/年 pH、SS、BOD5、CODcr、氨氮、TP、动植物油 废气 排气筒进出口 1次/年 非甲烷总烃 厂界 1次/年 非甲烷总烃 噪声 厂界四周 1次/季度 等效连续A声级 3、竣工验收监测计划 建设项目建成投产后，公司应及时自行组织环保“三同时”竣工验收，本项目竣工验收监测计划如下。 表7-16 项目“三同时”竣工验收监测计划 污染物种类 监测点位 监测因子 备注 废水 生活污水排放口 pH、SS、BOD5、CODcr、氨氮、TP、动植物油 采样周期和频次根据竣工验收相关文件要求执行 废气 有组织（排气筒） 非甲烷总烃 无组织（厂界四周） 非甲烷总烃 噪声 厂界四周 等效连续A声级 7.3退役期环境影响分析 生产线退役后，由于生产不再进行，遗留的主要是厂房、废弃设备、尚未用完的原料以及尚未使用的原料。 厂房可进一步作其它用途或拆除重建；废弃的建筑废渣可作填埋材料进行综合利用；本项目今后废弃的设备不含放射性、易腐蚀物质，因此设备拆除后直接报废，出售给废金属收购单位；尚未使用的原料的妥善包装后，可继续使用的转移至其它生产厂区。 只要企业退役后落实上述相关处理措施，本项目在退役后对环境影响较小。

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活办公DW001 | 生活污水 | 化粪池预处理后纳管排放 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准接入污水管网 |
| 大气污染物 | 车间DA001 | 印刷、烘干废气 | 集气罩收集后，经活性炭处理后15米高空排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 固体废物 | 原料使用 | 废包装桶 | 委托有资质单位清运处置 | 无害化 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 生产过程 | 废边角料 | 外售物资单位回收利用 | 资源化 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门统一清运 | 无害化 |
| 噪声 | 1）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染； 2）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声； 3）合理布置厂区平面，设备尽量设置在厂区的中部。 |
| 为保护环境，确保该项目“三废”污染物达标排放，建设项目需投入一定比例的环保投资落实污染治理措施。经初步估算，预计本项目需环保投20万元，占总投资250万元的8%，其主要环保投资内容见表8-1。 表8-1 项目环保设施投资费用估算一览表 单位：万元 序号 项目 内容 投资 1 废气 收集+活性炭+15m排气筒 10 2 噪声 设备隔声降噪、管理及维护 5 3 固体废物 危废仓库、委托协议 5 4 合计 20 经初步估算，预计本项目需环保投资20万元，占总投资250万元的8%，不会影响项目的正常运营。环保设施落实后，可使噪声、固废等各项污染物均实现达标排放，有效减少污染物的排放量。因此，项目污染治理措施从经济、技术角度看是可行的。 |

## 九、审批要求符合性分析

9.1建设项目审批原则符合性分析 9.1.1污染物排放可达标性分析 本项目生活污水经处理后纳管排放；项目产生的废气经收集处理后均能达标排放；设备经减震处理，对车间采取降噪措施后，项目厂界噪声能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准要求；固体废弃物经处理后，不会造成二次污染。因此，本项目污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准。 9.1.2总量控制符合性分析 本项目实施后，企业纳入总量控制的污染物为VOCs（非甲烷总烃）、COD以及氨氮；本项目VOCs（非甲烷总烃）排放量为0.003t/a、COD排放量为0.015t/a、氨氮排放量为0.002t/a。根据《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）>的通知》(浙环发[2017]41号)相关要求：杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代，舟山和丽水实行1.5倍削减量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。故本项目VOCS按1:2比例进行削减替代，削减替代量为0.006t。本项目无生产废水产生，该项目外排废水主要是生活污水，因此COD、氨氮无需进行区域调剂。 9.1.3维持环境质量原则符合性分析 根据当地环境功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境为Ⅳ类功能区，声环境为2类功能区。根据现状调查及预测分析，本项目建成投产后，污染不大，通过各项措施进行污染防治，“三废”排放对环境影响不大，项目所在地环境质量仍能维持现状，因此项目建设符合当地环境功能区划要求。 9.2建设项目审批要求符合性分析 9.2.1清洁生产要求的符合性 本项目生产工艺成熟，生产设备先进，具有物耗低、生产效率高，污染物产生量小等特征。本项目“三废”在经过各项污染防治措施处理后可达标排放，在此前提下，基本符合清洁生产和循环经济的要求。 9.2.2建设项目风险防范措施的符合性 本项目主要的环境风险是火灾和废气发生事故性排放。要求企业建立健全的规章制度，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其环境风险在可接受的程度内。 9.3建设项目其他审批要求符合性分析 9.3.1建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目拟建于大江东产业集聚区河庄街道同一村，本项目属于通信设备、计算机及其他电子设备制造业项目，与主体功能区规划不相冲突，符合土地利用总体规划和城乡总体规划。 9.3.2建设项目符合、国家和省产业政策等的要求 本项目从事通信设备、计算机及其他电子设备制造，经查实，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类的目录，也不属于《杭州市2019年产业发展导向目录与空间布局指导》（杭政办函〔2019〕67号）及《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》（大江东管[2014]32号）中的限制发展、禁止发展类目录，符合国家、杭州市及大江东产业集聚区产业政策的要求。 9.4 三线一单要求符合性分析 本项目位于萧山区大江东产业集聚重点管控单元2（ZH33010920013），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求；本项目大气、水环境、声环境、土壤环境质量均能够满足相应的标准要求，本项目营运期间废气经处理后达标排放，生活污水经预处理后纳管排放，对周围环境影响较小，不会加剧环境的恶化，不触及环境质量底线；本项目营运过程中消耗一定电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及资源利用上限。本项目建设符合“三线一单”相关要求。 9.5 规划环评符合性分析 对照《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》要求，本项目符合开发区准入标准、产业标准和行业标准要求，本项目为通信设备、计算机及其他电子设备制造业，属于二类工业项目，根据分析，本项目能够满足相应要求，且本次项目建设，在厂区内实现总量平衡，项目实施后，采取适当的污染防治措施后能够达到规划环评中提出的相应污染物排放标准要求，废水、废气、噪声均能达标排放，不会对区域环境造成明显影响。 因此，本项目建设符合《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》的相关要求。 9.6《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 本项目为电气机械及器材制造业，位于重点管控单元，本项目废气均能达标排放，污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。通过查阅《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》（浙环发[2020]7号）中工业项目分类表，属于二类工业项目，项目建设符合该管控单元空间布局规划要求。 9.7《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 本项目属于二类工业项目与工业企业和居住区之间设置隔离带，严格实施污染物管控制度，本项目符合ZH330109200013萧山区大江东产业集聚重点管控单元2控制要求。

## 十、结论与建议

10.1结论 10.1.1项目概况 杭州博江科技有限公司成立于2010年，地址位于大江东产业集聚区河庄街道同一村，企业主要经营范围为通信设备、计算机及其他电子设备制造、加工和销售。随着市场需求的不断增大，企业拟投资250万元，租用杭州高雷模具有限公司所属部分工业厂房实施本项目生产，车间总面积约1500㎡，建设拥有年加工手机面板、铭板200万件，家电面板、铭板50万件，轻触开关面板50万件的电力电子器件生产项目。 10.1.2环境质量现状结论 1．大气环境：根据表3-2可知，评价区域内的SO2、NO2、CO、O3年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，评价区域内的PM10、PM2.5年均浓度超标，因此项目所在区域属于不达标区，随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 2．水环境：根据表3-1数据可知，项目所在区域地表水体的各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准限值，该区域地表水环境质量较好。 3．声环境：对项目周围声环境的现状监测可知，本项目厂界声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求，项目拟建地所处区域声环境质量现状尚好。 10.1.3环境影响分析及污染防治措施结论 （1）环境空气影响分析结论 印刷、烘干废气经收集后通过活性炭处理，经15m排气筒排放。项目废气产生不会对周围环境造成明显影响。 （2）水环境影响分析结论 本项目无生产废水，基本不会对周围地表水环境产生影响。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声主要为设备运行所产生，采取以下防治措施：①设备选型时尽量选用低噪声设备；②车间合理布局，尽量将车间内高噪声设备放置在车间中部；③加强治理：对高噪声设备根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫、减振器等；④加强管理，及时检修。在落实环评提出的噪声防治措施后对场界的噪声影响能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （4）固体废弃物影响分析结论 固废处置应首先考虑综合利用，不能综合利用的应进行妥善安全处置。只要建设单位严格实行分类收集与暂存，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在加强综合利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善安全处置；废包装桶和废活性炭委托有资质单位妥善处置，废边角料外售至物资公司回收利用，生活垃圾通过环卫部门统一清运。基本不会对周围环境产生明显不利影响。 （5）其他 本项目总投资250万元，根据估算，其中环保投资约20万元，约占总投资的8%。建设单位必须切实落实各项环保投资，做好各种污染物治理设施的日常维护、检修工作，及时更换易损部件，保证各种环保设施的正常运行。 10.1.4总量控制建议值 本项目实施后，企业纳入总量控制的污染物为VOCs（非甲烷总烃）、COD以及氨氮；本项目VOCs（非甲烷总烃）排放量为0.003t/a、COD排放量为0.015t/a、氨氮排放量为0.002t/a。根据《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）>的通知》(浙环发[2017]41号)相关要求：杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代，舟山和丽水实行1.5倍削减量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。故本项目VOCS按1:2比例进行削减替代，削减替代量为0.006t。本项目无生产废水产生，该项目外排废水主要是生活污水，因此COD、氨氮无需进行区域调剂。 10.2建议 1、厂方应加强环境保护意识，在项目实施后，厂方要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理； 2、必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作； 3、应定期向当地生态环境部门和相关管理部门申报排污状况，并接受其依法监督与管理。同时项目完成后应及时向所在区的生态环境局报请组织验收； 4、以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。 10.3环评总结论 从以上分析可见，本项目基本符合审批原则和审批要求。建设单位应认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作。本项目生产过程中产生的污染在采取有效“三废”治理措施之后，不会改变外界环境现有环境功能，各种污染物能做到达标排放，可防可控，对周围环境质量造成的影响在可接受范围内。因此，从环保角度而言，本项目建设是可行的。

# Text boxes

板材（PMMA、PE、PET）

固废

裁切

印刷

噪声

有机废气

烘干

有机废气

覆膜

雕刻

噪声

次品

检验

出货

板材（PMMA、PE、PET）

固废

裁切

印刷

噪声

有机废气

烘干

有机废气

覆膜

雕刻

噪声

次品

检验

出货