建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：杭州子利机电设备有限公司建设项目

建设单位(盖章)：杭州子利机电设备有限公司

编制单位：杭州市环境保护有限公司

编制日期：2017年3月9日

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	12

五、建设项目工程分析	15

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	18

七、环境影响分析	19

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	23

九、结论与建议	24

·附件

附件一 建设项目工商预先核准通知书

附件二 建设项目法人代表身份证复印件

附件三 建设项目租房协议

附件四 建设项目房产证

·附图

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目周围环境概况及噪声监测点位图

附图3 建设项目平面布置图

附图4 建设项目环境功能规划图

附图5 建设项目水功能区划图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州子利机电设备有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州子利机电设备有限公司 |
| 法人代表 | 杨国明 | 联系人 | 杨国明 |
| 通讯地址 | 杭州市拱墅区康桥路61号8幢101室 |
| 联系电话 | 13******6 | 传真 | — | 邮政编码 | 310000 |
| 建设地点 | 杭州市拱墅区康桥路61号8幢101室 |
| 立项审批部门 | － | 批准文号 | － |
| 建设性质 | 新建■ 迁建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3311 金属结构制造 |
| 建筑面积 (平方米) | 260 | 绿化面积 (平方米) | － |
| 总投资(万元) | 500 | 其中：环保 投资(万元) | 5 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 评价经费(万元) | 0.3 | 预期投产日期 | 2017年4月 |
| 工程内容及规模： 1、评价依据 1.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第22号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015.1.1实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，第十二届全国人大常委会第二十一次会议修订，2016.7.2通过，2016.9.1施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，第十届全国人大常委会，2008.2.28修订，2008.6.1施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》第十二届全国人大常委会，2015.8.29日修订，2016.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修改； （7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院【1998】第253号令，1998.11.29； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.3.19通过，2015.6.1施行； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； 1.2地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第288号，2011.10.25颁布，2011.12.1实施，2014年3月13日浙江省人民政府令第321号公布的《浙江省人民政府关于修改〈浙江省林地管理办法〉等9件规章的决定》修正； （2）《浙江省大气污染防治条例》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议，2016.5.27通过，2016.7.1实施； （3）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，2009.1.1起施行 ，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，第十届浙江省人大常委会，2006.3.29通过，2006.6.1施行，根据2013年12月19日浙江省十二届人大常委会第7次会议《关于修改〈浙江省人才市场管理条例〉等八件地方性法规的决定》修正； （5）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，浙环发〔2013〕40号； （6）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，浙环发【2007】11号，2007.2.14； （7）《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》（2012年12月1日）； （8）《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》，浙政办发【2008】59号，2008.9.19； （9）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发【2008】57号，2008.9.26； （10）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发【2007】57号，2007.6.28； （11）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发【2009】76号，2009.10.29； （12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，2012.2.24； 1.3产业政策 （1）《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正）（2013年2月16日）； （2）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录 （2012年本）》，浙江省经信委，浙淘汰办【2012】20号，2012.12.28； （3）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，杭州市发改委，2013.4.2； 1.4有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，国家环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2008，国家环境保护部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》，HJ/T2.3-93，原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，国家环境保护部； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004，原国家环保总局； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； （8）《杭州市生活饮用水源保护区划分方案》，杭政办函【2006】94号，2006。 （9）《杭州市区（六城区）环境功能区划》。 1.5其他依据 （1）建设单位提供的项目相关资料； （2）建设单位与本环评单位签订的环评委托协议书。 2、项目由来 杭州子利机电设备有限公司总投资约500万元，拟建址位于杭州市拱墅区康桥路61号8幢101室，项目租用杭州市康桥镇吴家墩村经济合作社空置厂房，建筑面积约260m2，项目主要从事金属加工，年产风管108吨。 为了对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，杭州子利机电设备有限公司委托杭州市环境保护有限公司承担该项目的环境影响报告表编制工作。 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“C3311 金属结构制造”，再对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“I 金属制品”项中53、金属制品加工制造，项目无电镀或喷漆工艺，因此，环评报告类别为报告表。我公司通过现场踏勘调查、资料收集及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表，提请审查。 3、项目概况 项目总投资500万元，租用厂房建筑面积约260m2，该项目所在厂房为标准厂房，共一层，内部设置加工区、成品仓库、半成品仓库等。年产风管108吨。项目地理位置见附图1，周边环境情况见附图2，内部平面布置图见附图3，环境功能规划图见附图4。 4、原辅料及生产设备 项目原辅材料消耗及能源使用情况，具体见表1-1，主要生产设备清单见表1-2。 表1-1 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名 称 年耗用量 备注 1 不锈钢板 20吨 原材料 2 白铁皮 100吨 原材料 3 焊条 1吨 氩弧焊焊条 4 水 90吨 5 电 1万度 项目主要设备清单见表1-2。 表1-2 生产设备清单 序号 设备名称 数量，台 噪声级，dB 车间结构 1 氩弧焊 1 70 砖混 2 折边机 1 75 3 咬口机 1 75 4 剪板机 1 75 5 切割机 1 80 5、公用工程和劳动定员 （1）给排水： 给水：项目用水由市政供水管网提供。 排水：项目所在区域市政污水管网已开通，项目排水实行雨污分流，厕所废水经化粪池预处理后汇同其他生活污水排入市政污水管网，最终排入城市污水处理厂处理。 （2）供电：该项目供电来自城市电网。 （3）工作制度：项目劳动定员6人，全年工作300天，每天工作时间为8：00～17：00，单班制。 （4）生活设施：该项目不设职工食堂和员工宿舍，员工就餐、住宿由员工自行解决。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，使用闲置厂房，无原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 杭州子利机电设备有限公司建设项目拟建址位于杭州市拱墅区康桥路61号8幢101室，项目所在厂房共一层，项目位于101室，剩余部分为其他企业厂房，目前开设明腾广告。项目地理位置示意图见附图1，周边情况示意图见附图2，详细布置见附图3。 项目所在厂房东侧为其他企业厂房，目前为机械加工厂，隔厂房为吴家墩南苑，距离本项目约50米；南侧为同建筑其他企业厂房，目前为明腾广告；西侧为空地；北侧为其他企业厂房，目前空置。 2、地质地貌和土壤 项目选址的大地构造处于扬子准地台东部钱塘台褶带，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定，该区块在杭州市城内为半山、皋亭山褶皱区。其地貌可分为山地、丘陵、平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过渡十分明显。项目所在地地貌属太湖水网平原亚区，在全新世中、晚期由太湖水携带来的泥沙堆积而成，地势平坦，地面标高4.50-7.50m，表层为冲击、冲-湖积褐黄、灰黄、灰色轻亚粘土、亚粘土、粉砂、细砂及亚粘土层组成。 3、气候特征 杭州市地属亚热带季风气候区，冬季受西伯利亚高压控制，盛行西北风，以晴冷、干燥天气为主，是低温、少雨的季节；夏季受太平洋副热带高压控制，以东南风为主，空气湿润，是高温、强光照季节；春秋两季为过渡时期，气旋活动频繁，锋面雨甚多，气温变化大。气候特点是：季风交替规律明显，年温适中，四季分明，光照较多，热量丰富，雨量充沛，空气湿润。灾害性天气主要是：寒潮、低温、暴雨、台风和冰雹等。近三年气象资料统计，其基本气候特征如下： 多年平均气温 16.5℃ 多年平均气压 1011.4hPa 多年平均降水量 1419.1mm 多年平均相对湿度 77% 多年平均蒸发量 1260mm 多年平均日照时数 1783.9hr 多年平均风速 2.2m/s 常年地面主导风向 SSW(12.71%) 杭州市城区上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率：7时为35%,19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100-150m，厚度相差50-100m，年平均强度分别0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 4、水文特征 杭州市内有钱塘江、东苕溪、京杭大运河、萧绍运河和市区的上塘河等江河。钱塘江水系包括新安江、富春江。杭州市主要纳污水体为钱塘江和上塘河，钱塘江杭州段属于径流与潮流共同作用的河段，多年平均流量267亿m3，径流量年际变化很大，最大径流量101亿m3，潮流为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速，七堡断面观测结果为：涨潮时最大流速4.11m/s，平均流速0.65m/s；落潮时最大流速1.94m/s，平均流速0.53m/s，在潮流与径流的共同作用下，河床冲淤多变，导致沿程各段潮夕变化复杂。上塘河起自海宁盐官镇，终至杭州艮山门，全长48km，其年径流深403mm，年径流量均值为0.71亿m3，95%保证率径流量0.36亿m3。目前杭州市所排放的城市污水大部分经七格污水处理厂处理后排入钱塘江下游。 4、杭州市环境功能区划 根据《杭州市区（六城区）环境功能区划说明》，将杭州市区域划定为自然生态红线区、生态功能保障区、农产品安全保障区、人居环境保障区、环境优化准入区、环境重点准入区六个环境功能区，将杭州市划分为35个环境功能区，其中自然生态红线区9个、生态功能保障区8个、农产品安全保障区3个、人居环境保障区8个、环境优化准入区6个、环境重点准入区1个。其面积分别为91平方千米、129平方千米、72平方千米、306平方千米、75平方千米和10平方千米，占全区国土面积的比例分别为13.32%、18.89%、10.54%、44.8%、10.98%和1.47%。 根据对照，项目所在区域功能区类型为“环境优化准入区”，功能小区序号为0105-V-0-4，名称为“拱墅科技工业环境优化准入区”。 表2-1 项目所在环境功能区 功能区类型 环境优化准入区 功能小区名称及编号 拱墅科技工业环境优化准入区（0105-V-0-4） 基本特征 功能区面积9.48平方公里。该区位于拱墅区北部，为拱墅区康桥、祥符等地中以工业发展为主的区块。包括原拱墅区科技工业功能区的一部分（康桥科技经济园区、北部软件园一期）、上城科技工业基地拱墅区部分以及杭钢厂区。地域上分两个区块：北部软件园一期、上城科技工业基地拱墅区部分，具体范围为西塘河-星桥街-杭行路-六城区北界所包围的区域；康桥科技经济园区、杭钢厂区，具体范围为宁杭铁路-金昌路-半山路-半山森林公园西界-六城区北界围成的区域。重点鼓励产业包括：1.信息传输、软件和信息技术服务业；2.科学研究和技术服务业；3.纺织服装业：女装；4.文化创意产业；5.高新技术产业；6.先进装备制造业。 主要生态环境敏感点 / 生态环境敏感性 不敏感 生态系统重要性 低到较低 主导功能及环境目标 主导环境功能：以发展科学研究和技术服务业、高新技术等产业为主导，提供安全、环保、绿色的产业发展环境。 环境目标：地表水达到水环境功能区要求。 环境空气达到二级标准。 声环境质量达到功能区要求。 土壤环境质量达到相关标准。 管控措施 1、禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；140煤气生产和供应等工业项目。 2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 3、严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 4、优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 5、禁止畜禽养殖。 6、加强土壤和地下水污染防治与修复。 7、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必需的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 负面清单 负面清单：禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；140煤气生产和供应等工业项目。 本项目位于杭州市拱墅区康桥路61号8幢101室，项目用地性质为工业用地，符合土地利用规划要求。 根据工业项目分类表，本项目为C3311 金属结构制造，属于二类工业项目，对照表2-1中的管控措施及负面清单，本项目满足管控措施要求，不属于负面清单中行业类别，可认为本项目的建设符合杭州市环境功能区划要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、声环境质量现状 为了解该项目周围声环境现状，我单位于2017年1月20日对项目拟建址进行了环境噪声实测，南侧紧邻同建筑其他企业厂房，则本评价只监测东侧、西侧、北侧，监测点位置见附图2，监测方法执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的有关规定。监测结果见表3-1。 表3-1 项目拟建址周围环境噪声监测结果 单位: dB 序号 监测点 监测时段 监测值dB(A) 备注 1# 东场界 昼间 58.1 该项目所在区域属3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，昼间≤65dB，本项目夜间不生产。 2# 西场界 昼间 57.2 3# 北场界 昼间 57.5 从监测结果看，项目东侧、西侧、北侧监测点昼间噪声均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类声环境功能区标准限值。 2、大气环境质量现状 为了解该项目所在区域的环境空气质量现状，环评采用杭州空气质量公布的2016年6月20日~6月26日和睦小学监测点的环境空气质量数据，项目为PM10、SO2、CO、O3、PM2.5和NO2。监测结果及统计情况见下表3-2。 表3-2 大气监测结果汇总表 单位：mg/m3 采样地点 和睦小学 监测日期 日均值（mg/Nm3） SO2 NO2 CO PM10 O3 PM2.5 6月20日 0.005 0.044 0.7 0.035 0.010 0.020 6月21日 0.006 0.043 0.9 0.056 0.052 0.032 6月22日 0.007 0.055 1.0 0.080 0.044 0.045 6月23日 0.008 0.056 1.0 0.075 0.066 0.045 6月24日 0.008 0.036 1.0 0.066 0.068 0.039 6月25日 0.005 0.038 0.9 0.037 0.075 0.027 6月26日 0.005 0.037 1.0 0.028 0.067 0.022 标准 0.15 0.08 4 0.15 0.16 0.075 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 从表3-2数据可知，该区域环境空气中PM10、SO2、CO、O3、PM2.5和NO2日均值能够达到GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 3、地表水 本项目附近地表水体为吴家墩河，为运河支流，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，该水体水功能区属于运河杭州农业用水区，水环境功能区为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，环评采用杭州河道水质公布的2016年6月1日对吴家墩河康乐路桥监测点的采样监测数据，监测结果见下表3-3。 表3-3 吴家墩河地表水监测结果 河流名称/断面 pH 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 溶解氧 吴家墩河康乐路桥 7.6 5.49 7.31 0.52 2.7 Ⅳ类水体标准限值 6-9 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 ≥3 达标情况 达标 达标 超标 超标 超标 由上表可知，目前吴家墩河康乐路桥监测点水质常规指标中除pH值、高锰酸盐指数外，其他监测指标均不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准浓度限值。故吴家墩河水质未达到Ⅳ类水质标准。本项目废水经预处理后排入市政污水管网，去城市污水处理厂处理，对项目周边水环境影响不大。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、保护目标 根据《杭州市康桥单元（GS14）控制性详细规划》可知，项目所在位置用地规划为二类工业用地，该项目符合用地规划。 根据现场踏勘，项目周边500m范围内无医院、学校等环境敏感点，确定本项目主要环境敏感点及其所处位置，具体如下： 表3-4 建设项目主要保护目标一览表 序号 环境敏感点 方位 离项目边界距离 级别 敏感程度 1 吴家墩南苑 东侧 50米 大气环境二级，声环境2类 一般 2 吴家墩河 西北侧 200米 水环境Ⅳ类 一般 2、保护级别 1）环境空气：保护目标为建设区域周围环境空气质量,保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2）水环境：地表水保护目标为建设区域内的吴家墩河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类。 3）声环境：敏感点保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准，厂界保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、项目所在区域环境空气属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 mg/m3 序号 污染物 标准限值 标准 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 0.5 0.15 0.06 GB3095-2012 二级 2 NO2 0.20 0.08 0.04 3 PM10 / 0.15 0.07 4 CO 10 4 / 5 O3 0.2 0.16 / 6 PM2.5 / 0.075 0.035 2、项目拟建地声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，具体见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 采用标准 标准值[dB(A)] 昼间 夜间 3类 65 55 3、项目拟建址附近主要水体为吴家墩河，该水体为运河支流，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案(2015版)》，该水体水功能区属于运河杭州农业用水区，水环境功能区为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准限值 mg/L除pH外 项目 pH 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 溶解氧 Ⅳ类水体标准限值 6-9 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 ≥3 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、项目废水纳入市政污水管网，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮执行浙江省DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》要求，项目废水最终排入城市污水处理厂，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，见表4-4。 表4-4 污水排放标准 单位：除pH外为mg/L 污染物名称 pH CODcr NH3-N SS 污水综合排放标准三级标准限值 6～9 500 35 400 城镇污水处理厂排放标准（一级A标准） 6～9 50 5（8） 10 注：*NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标 2、项目所在区域厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，详见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 位置 采用标准 标准值[dB（A）] 昼间 夜间 厂界四周 3类区 65 55 3、本项目生产车间废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级排放标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 15 20 30 40 颗粒物 120 3.5 5.9 23 39 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 4、项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）中的有关规定要求；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | “十二五”期间我国落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至六项，即化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物。 根据《“十二五”节能减排综合性工作方案》（国发〔2011〕26号）、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》（国办发〔2014〕23号）等有关规定，环境保护部制定了《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)。办法要求严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。本项目主要污染物产生及排放情况见表4-7。 表4-7 项目污染物排放总量情况 (单位：t/a) 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 81 0 81 CODCr 0.028 0.024 0.004 氨氮 0.002 0.0016 0.0004 废气 烟粉尘 0.005 0 0.005 总量平衡方案：根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号文）文件及当地环保部门要求，由于本建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，因此CODCr和氨氮无需总量调剂。 根据环保部《重点区域大气污染防治“十二五”规划》及《关于印发浙江省挥发性有机物污染整治方案的通知》（浙环发[2013]54号）规定：重点控制区新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，新建项目与现役源排放量的替代比不低于1:2。 因此，项目建成后纳入总量控制的污染物建议值见表4-8。 表4-8 项目污染物总量一览表（单位：t/a） 项目 排放量 总量控制建议值 烟粉尘 0.005 0.01 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图5-1 项目工艺流程及产污节点图 生产工艺简述：首先将不锈钢板或者白铁皮按照尺寸剪板、切割、折边、咬口等，然后焊接成型，去现场安装，最后成品。

营运期污染因子及源强估算： 本项目主要污染源有废水、废气、噪声和固体废弃物。 ①废水：主要为员工产生的生活污水。 ②噪声：生产过程中产生的设备噪声； ③废气：主要为焊接工艺产生的烟尘； ④固体废弃物：一般工业固废和职工生活垃圾等。 1、废水 本项目生产过程中无需用水，不产生生产废水。 本项目劳动定员6人，不设职工食堂和宿舍，人均用水量按50L/人·d计，则项目总生活用水量为0.3t/d，90t/a，生活污水产生量以用水量的90%计，则生活污水产生量为81t/a，类比杭州市市民生活污水中主要污染物浓度，pH 6-9，CODcr 350mg/L，氨氮30mg/L，SS 200mg/L，则项目主要污染物产生量为CODCr0.028t/a、氨氮0.002t/a、SS 0.016t/a。 2、噪声 该项目噪声主要来自氩弧焊、切割机、折边机、剪板机、咬口机等设备运转时产生的噪声，噪声值在70～80dB之间，具体噪声情况见表1-2。 3、废气 本项目生产过程中的废气主要为焊接工艺产生的烟尘。 焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。因此电焊烟尘的化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。不同成分的焊接材料和被焊接材料，在施焊时将产生不同成分的焊接烟尘。焊接过程的发尘量较大。一般来说，1个焊工操作1d所产生的烟尘量约60～150g。不同种的焊接工艺施焊时每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量见表5-1。 表5-1 不同焊接工艺的发尘量 焊接方法 焊接材料 焊接材料的发尘量（g/kg） 有害物主要成份 手工电弧焊 低氢型焊条 （结507，直径4mm） 11～25 F、Mn 钛钙型焊条 （结422，直径4mm） 6～8 Mn 二氧化碳焊 实芯焊丝 （直径1.6mm） 5～8 Mn 药芯焊丝 （直径1.6mm） 7～10 Mn 氩弧焊 实芯焊丝 （直径1.6mm） 2～5 Mn 埋弧焊 实芯焊丝（ф5） 0.1～0.3 Mn 本项目采用氩弧焊，使用焊条1t/a。根据表5-1的参数，以最不利的情况下焊接产生的发尘量计算，则项目产生的焊接烟尘量为5kg/a。要求企业在焊接作业区设置集气装置，收集产生的烟尘，经15米高的排气筒排放。风机风量为2000m3/h（日工作时间以2小时计），收集效率约80%，则项目烟尘有组织排放量为4kg/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为3.5mg/m3；烟尘无组织排放量为1kg/a。 为更好的保护车间环境，要求企业加强车间通风，同时做好作业工人卫生防护的前提下，对员工的影响很小。 4、固体废物 该项目产生的固废主要为原材料切割时产生的边角料，焊接产生的焊渣、废焊条以及职工的生活垃圾。项目切割时产生的边角料按不锈钢板、白铁皮年用量的10%计，则产生量约12t/a；焊接过程中产生的焊渣、废焊条按年用量的0.1%计算，则产生量为1kg/a；该项目劳动定员6人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾的年产生量约0.9t/a。 项目固废产生情况汇总见表5-2。 表5-2 建设项目固废产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 1 废边角料 切割过程 固态 不锈钢、白铁皮等 12t/a 2 焊渣、废焊条 焊接过程 固态 锡及化合物等 1kg/a 3 生活垃圾 职工生活 固态 废纸、塑料袋等 0.9t/a 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定对上述副产物的属性进行判定，具体见表5-3。 表5-3 副产物属性判定表 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固体废物 判定依据 1 废边角料 切割过程 固态 不锈钢、铁皮 固废 导则R3、Q1 2 焊渣、废焊条 焊接过程 固态 锡及化合物等 固废 导则D1，Q1 3 生活垃圾 职工生活 固态 废纸、塑料袋等 固废 导则D1，Q1 对于项目产生的固废，根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-4。 表5-4 危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 废边角料 切割过程 否 一般固废 2 焊渣、废焊条 焊接过程 否 一般固废 3 生活垃圾 职工生活 否 生活垃圾 综上所述，项目固体废物分析结果汇总见表5-5。 表5-5 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物 名称 产生工序 形态 主要成分 属性 废物 代码 预测产生量 1 废边角料 切割过程 固态 不锈钢、铁皮 一般固废 / 12t/a 2 焊渣、废焊条 焊接过程 固态 锡及化合物等 一般固废 / 1kg/a 3 生活垃圾 职工生活 固态 废纸、塑料袋等 一般固废 / 0.9t/a 本项目各项固体废弃物能妥善落实处置途径，不会形成二次污染，对周边环境无影响。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 81t/a | 81t/a |
|  |  | CODcr | 350mg/L，0.028t/a | 50mg/L，0.004t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.002t/a | 5mg/L，0.0004t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.016t/a | 10mg/L，0.0008t/a |
| 大 气 污 染 物 | 电焊 | 烟尘 | 有组织 | 4kg/a | 3.5mg/m3，4kg/a |
|  |  |  | 无组织 | 1kg/a | 1kg/a |
| 固 体 废 物 | 切割过程 | 废边角料 | 12t/a | 0 |
|  | 焊接过程 | 焊渣、废焊条 | 1kg/a |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为氩弧焊、切割机、折边机、剪板机、咬口机等设备产生的噪声，根据对同类企业噪声资料调查，预计项目车间内平均噪声值约75dB(A)。项目主要设备噪声级见表1-2。 |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目租用现有厂房进行生产，无土建施工过程，对周围生态环境无影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 该项目租用闲置厂房不进行土建施工，施工期仅为生产设备的安装，对周围环境影响不大，不再作详细分析。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 根据工程分析，该项目产生的废水仅为员工生活污水。项目年产生废水81t/a，所排废水水质：CODcr 350mg/L，SS 200mg/L，氨氮 30mg/L。满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，主要污染物排放量为CODCr0.028t/a、氨氮0.002t/a、SS 0.016t/a。 该项目实行清污分流，厕所废水经化粪池处理达标后，与其它生活污水汇合一起纳入市政污水管网，送至城市污水厂处理，对项目附近水体水质无影响。项目产生的废水需按下述方法进行处理，污水处理工艺见下图： 图7-1 污水处理工艺流程 2、大气环境影响分析 根据工程分析，项目在车间焊接工作区设置集气罩，经集气罩收集后的烟尘经15米高的排气筒排放。风机风量为2000m3/h（日工作时间以2小时计），收集效率80%，则项目烟尘有组织排放量为4kg/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为3.5mg/m3，无组织排放量为1kg/a。因此焊接烟尘经收集后，有组织排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染”的二级排放标准要求。 综上所述，本项目产生的焊接烟尘能达到排放标准要求限值，对周边环境空气的影响不大。 大气环境防护距离： 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算结果如表7-1所示： 表7-1 项目实施后大气环境防护距离 污染因子 无组织排放源强（kg/h） 无组织排放源面积（m2） 大气环境防护距离（m） 烟尘 0.0017 260 0（无超标点） 根据计算，项目无超标点，无须设置 大气环境防护距离。 3、噪声环境影响分析 项目噪声主要为氩弧焊、切割机、折边机、剪板机、咬口机等设备运转时产生的噪声，根据对同类企业噪声资料调查，预计项目车间内平均噪声值约75dB(A)。项目主要设备噪声级见表1-2。 本评价采用整体声源评价法对噪声进行预测评价（以整个生产车间作为整体声源）。整体声源法的基本思路是：将整个连续噪声区看作一个特大声源，称为整体声源。预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。 受声点的预测声级按下式计算： Lp=Lw—∑Ai 式中：Lp为受声点的预测声级； Lw为整体声源的声功率级； ∑Ai为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因素造成的衰减量。 （1）整体声源声功率级的计算方法 使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级。本评价按简化的Stueber公式计算： Lw=Lpi+10lg(2S) 式中：Lw——整体声源的声级功率级； Lpi——整体声源周界的声级平均值； S——整体声源所围成的面积； （2）∑Ai的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 A.距离衰减Ad 其中r为受声点到整体声源中心的距离。 B.屏障衰减Ab 其中N为菲涅尔系数。 其中（a+b）是同声源上端达到受声点的最短距离，（d+c）是声源和受声点的实际距离，见图7-1。 C.空气吸收衰减Aa 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。一般空气吸收衰减忽略不计。 （3）最终预测结果 如有多个整体声源，则逐个计算其对受声点的影响，即将各整体声源的声功率级减去各自传播途径中的总衰减量，求得各整体声源的影响，然后将各整体声源的影响叠加，即得最终预测结果。声压级的叠加按下式计算： 最后与本底噪声叠加，求得最终预测结果。 （4）噪声防治措施 为使项目厂界噪声做到稳定达标排放，要求建设单位采取以下有效的防治措施。具体防治措施如下： ①采用“闹静分开”和合理布局的原则，尽量将各噪声设备分别布置在独立的车间内。 ②厂房门窗必须完好，生产过程中应保持关闭状态，确保设备运行噪声不对外界产生影响。 ③加强设备的日常定期检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不 正常运转时产生的高噪声现象。 ④严禁夜间时段（22：00～6：00）生产。 本项目声源的平均噪声级及声源中心距场界距离见表7-1和表7-2，项目厂界为项目所在厂房的边界。 表7-1 声源的平均噪声级指示 整体声源 声源面积m2 声源内平均声级dB 声源声功率级 备注 生产车间 260 75 102.2 厂房墙壁均为砖混结构，噪声在向项目四周边界传播过程中至少经过1堵墙体隔声，隔声20dB 表7-2 声源中心距场界的距离 整体声源 预测点 场界东侧 场界西侧 场界北侧 生产车间 距离(m) 13 13 10 根据上述公式以及本项目平面布置进行预测计算，场界噪声排放值见下表7-3。 表7-3 项目场界噪声排放值预测 单位：dB(A) 位置 贡献值 昼间dB(A) 与本底叠加值 达标情况 1# 51.9 59.0 达标 2# 51.9 58.3 达标 3# 54.2 59.0 达标 注：本项目夜间不生产，故本评价不对其夜间噪声进行预测。 由上表可知，项目场界东侧、西侧、北侧噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，噪声排放影响最大的为北侧，叠加本底值后的噪声值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准的限值。 综上所述，本项目噪声经治理后可以做到稳定达标排放，对周围环境不会产生不利 影响。 4、固体废物影响分析 本项目生产过程中固体废物主要为原材料加工产生的边角料，焊接产生的焊渣、废焊条以及职工的生活垃圾。 原材料加工产生的边角料，焊渣、废焊条可做资源化利用，集中收集后出售给物资回收单位回收利用；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理。 综上所述，该项目产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染，对周围环境影响很小。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施及建议 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr SS 氨氮 | 实行污、废分流，厕所废水经化粪池预处理后与其它生活废水一并排入市政污水管网，送城市污水处理厂集中处理。 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 烟尘 | 企业在焊接工位上方设置集气罩，风机风量为2000m3/h，焊接烟尘经收集后通过排气筒排放(高度≥15m)。 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废边角料 | 由物资回收部门回收利用。 | 项目产生的固废全部得到了处理和处置，不直接排入外环境。 |
|  | 焊接过程 | 焊渣、废焊条 |  |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门清理。 |  |
| 噪 声 | ①采用“闹静分开”和合理布局的原则，尽量将各噪声设备分别布置在独立的车间内。 ②厂房门窗必须完好，生产过程中应保持关闭状态，确保设备运行噪声不对外界产生影响。 ③加强设备的日常定期检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④严禁夜间时段（22：00～6：00）生产。 | 对厂界的噪声贡献值能够达到3类声环境功能区昼间标准，对周围环境影响不大。 |
| 其他 | 该项目的“三废”治理总投资估算约为5万元，环保投资占项目总投资比例约为1%，详见表8-1。 表8-1 建设项目环保投资分析 环 境 污 染 防 治 项 目 环保投资（万元） 废水处理 利用厂区内已有化粪池 0 废气收集 集气罩、风机、排气筒 3 噪声防治 车间布置、设备隔振降噪 1.5 固废治理 垃圾分类收集 0.5 总 计 5 |
| 生态保护 措施及预 期效果 | / |

# 九、结论与建议

结论： 杭州子利机电设备有限公司拟建址位于杭州市拱墅区康桥路61号8幢101室，租用杭州市康桥镇吴家墩村经济合作社空置厂房，主要从事金属加工，年产风管108吨。项目劳动定员为6人，全年生产300天，每天工作时间为8：00～17：00。不设员工食堂和宿舍。 1、环境质量现状结论 （1）经实测，项目所在区域场界噪声现状能达到《声环境质量标准》3类声环境功能区标准的限值要求。 （2）根据杭州市环境监测中心站2016年6月20日~6月26日和睦小学监测点的环境空气质量监测数据，项目所在区域的环境空气质量中PM10、SO2、CO、O3、PM2.5和NO2日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准限值，项目所在区域环境空气质量较好。 （3）项目附近主要地表水为吴家墩河，该水体水功能区属于运河杭州农业用水区，水环境功能区为农业用水区，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类水标准；根据杭州河道水质公布的2016年6月1日对吴家墩河康乐路桥监测点的采样监测数据可知，目前吴家墩河康乐路桥监测点水质常规指标中除pH值、高锰酸盐指数外，其他监测指标均不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准浓度限值。故吴家墩河水质未达到Ⅳ类水质标准。 2、环境影响与污染防治分析结论 （1）水环境 该项目产生的废水为员工生活污水。项目年产生废水108t/a，其废水水质为CODcr 350mg/L，氨氮30mg/L，SS 200mg/L，满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，污染物产生量为CODCr0.028t/a、氨氮0.002t/a、SS 0.016t/a。厕所废水经化粪池处理达到标准后，与其它生活污水汇合一起纳入市政污水管网，送至城市污水厂处理，对项目附近水体水质无影响。 污染防治措施： 项目产生的厕所废水经化粪池处理达标后汇同其他生活污水一并排入市政污水管网。 （2）声环境 项目噪声主要为氩弧焊、切割机、折边机、剪板机、咬口机等设备运行时产生的噪声。根据对同类企业噪声资料的类比调查，预计项目车间内平均噪声值约75dB(A)。项目主要设备噪声级见表1-2。根据预测结果，在采取噪声防治措施及合理布局的前提下，项目场界东侧、西侧、北侧噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，叠加本底值后的噪声值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准的限值。 污染防治措施： ①采用“闹静分开”和合理布局的原则，尽量将各噪声设备分别布置在独立的车间内。 ②厂房门窗必须完好，生产过程中应保持关闭状态，确保设备运行噪声不对外界产生影响。 ③加强设备的日常定期检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不 正常运转时产生的高噪声现象。 ④严禁夜间时段（22：00～6：00）生产。 （3）大气环境 项目焊接时产生少量焊接烟尘，企业在焊接工位上方设置集气罩，排风机风量为2000m3/h，焊接烟尘经收集后通过排气筒排放，废气可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，排放口位于厂房屋顶。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的大气环境防护距离模式计算，项目无超标点，无须设置 大气环境防护距离。则项目废气排放对周围环境影响不大。 污染防治措施： 企业在焊接工位上方设置集气装置，排风机风量为2000m3/h，废气经收集后通过排气筒排放，排放口位于厂房屋顶，排放高度≥15m。 （4）固体废物 该项目在生产过程中产生的边角料，焊渣、废焊条收集后出售给废旧物资回收部门回收利用；生活垃圾经分类收集后委托当地环卫部门清理。固废只要做到分类收集和分别处置，综合利用，不会对周围环境产生影响。 污染防治措施： 边角料，焊渣、废焊条收集后出售给废旧物资回收部门回收利用；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 3、审批原则符合性分析 环评根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）中相关要求 进行环保审批原则分析。 ①生态环境功能区规划符合性 杭州子利机电设备有限公司建设项目拟建址位于杭州市拱墅区康桥路61号8幢101室，所在功能小区名称及编号为拱墅科技工业环境优化准入区（0105-V-0-4），本项目主要从事金属加工，属于二类工业项目，对照表2-1中的管控措施及负面清单，本项目满足管控措施要求，不属于负面清单中行业类别，符合优化准入区产业发展总体要求，对周围环境影响较小，符合杭州市环境功能区划要求。 ②排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准 本项目污染物在实施本环评提出的环保措施的前提下，均可达标排放。 总量控制原则符合性 根据工程分析：项目污水仅为生活污水，根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号）文件规定，项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，无需总量调剂。 项目实施后，烟尘总量控制建议值为0.01t/a。 ④项目产生的环境影响与项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求的符合性 根据建设项目所在地环境功能区划，项目所在地空气环境属于二类环境空气质量功能区，水体属于Ⅳ类水质功能区，声环境属于3类功能区，项目选址符合相关环境功能区划要求。 影响预测分析结果表明，在采取了本环评提出的相关污染防治措施后，项目各项污染物均能做到达标排放，对环境影响不大，不会改变项目所在区域的环境功能，能满足当地的环境质量要求。 主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 杭州子利机电设备有限公司建设项目拟在杭州市拱墅区康桥路61号8幢101室实施， 根据建设单位提供的拱墅区集体土地临时经营场地使用审批表可知，编号：（2016）第50275号，该厂房设计用途为工业厂房，项目建设符合当地总体规划及主体功能区规划。 ⑥国家及本省产业政策符合性 本项目从事金属加工，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中的禁止类和限制类，属于允许类，因此项目建设符合国家产业政策。 根据《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，本项目不属于其中的限制和禁止类项目，符合地方的产业政策。 4、环保投资 该项目的“三废”治理总投资估算约为5万元，环保投资占总投资比例约为1%。主要用于噪声治理、固废收集、废气收集，建设单位必须在项目投产前落实各项环保治理措施，严格执行“三同时”制度。 建议： 企业如要扩大经营范围，改变或增加生产工艺，需另办环保审批手续。 总结论： 综上所述，杭州子利机电设备有限公司建设项目在实施过程中，必须认真落实本报告中所提出的环保要求和治理措施，在项目建设的同时，保护好周边环境，并认真执行建设项目“三同时”环保管理制度，做到污染物达标排放，本建设项目在杭州市拱墅区康桥路61号8幢101室实施，从环保角度考虑是可行的。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：杭州市环境保护有限公司                              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 杭州子利机电设备有限公司建设项目 | 建设地点 | 杭州市拱墅区康桥路61号8幢101室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 从事金属加工，年产风管108吨 | 建设性质 | ■新 建 □迁 建 □技 术 改 造 |
|  | 行业类别 | C3311 金属结构制造 | 环境影向评价管理类别 | □编 制 报 告 书 ■制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |
|  | 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 5 | 所占比例（%） | 1 |
| 建设单位 | 单位名称 | 杭州子利机电设备有限公司 | 联系电话 |  | 评价单位 | 单位名称 | 杭州市环境保护有限公司 | 联系电话 | 88083252 |
|  | 通讯地址 | 杭州市拱墅区康桥路61号8幢101室 | 邮政编码 | — |  | 通讯地址 | 杭州市杭大路54路 | 邮政编码 | 310000 |
|  | 法人代表 | 杨国明 | 联系人 | 杨国明 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2028号 | 评价经费 | 0.3万元 |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气：二级 地表水：Ⅳ类 地下水： 环境噪声：3类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □ 沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |
| 染物排放达标与总量控 （工业建设项目详填） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |
|  |  | 实际排 放浓度 （1） | 允许排 放浓度 （2） | 实际排 放总量 （3） | 核定排放总量 （4） | 预测排 放浓度 （5） | 允许排 放浓度 （6） | 产生量 （7） | 自身 削减量 （8） | 预测排 放总量 （9） | 核定排 放总量 （10） | “以新带老”削减量 （11） | 区域平衡替代本工程削减量 （12） | 预测排 放总量 （13） | 核定排 放总量 （14） | 排放增减量（15） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 0.0081 | 0 | 0.0081 |  |  |  | 0.0081 |  | +0.0081 |
|  | 化学需氧量* |  |  |  |  | 50 | 50 | 0.028 | 0.024 | 0.004 |  |  |  | 0.004 |  | +0.004 |
|  | 氨 氮* |  |  |  |  | 5 | 5 | 0.002 | 0.0016 | 0.0004 |  |  |  | 0.0004 |  | +0.0004 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、*为“十一五”期间国家实行排放总量控制的污染物              2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

3、计量单位：废水排放量—万t/a；废气排放量—万N.m3/a；工业固体废物排放量—万t/a； 水污染物排放浓度—mg/L；大气污染物排放浓度—mg/m3；水污染物排放量—t/a；大气污染物排放量t/a。

# Text boxes

噪声、废气

噪声

噪声

噪声

噪声

咬口

折边

剪板

切割

不锈钢板/白铁皮

噪声、废气

固废

成品

现场安装

焊接

固废