浙江黄龙体育中心游泳跳水馆项目

环境影响报告表

（简本）

浙江环科环境咨询有限公司

# Zhejiang Huanke Environment Consultancy Co., Ltd

# 国环评证：甲字第2003号

# 二零一三年十二月

1  建设项目概况

## 1.1  项目由来

为完善浙江黄龙体育中心在游泳跳水领域的体育竞技比赛、训练等功能，满足承办大型综合性体育赛事的需要和全民体育健身运动需求，有必要建设浙江黄龙体育中心游泳跳水馆项目，拟建址位于浙江省黄龙体育中心西溪路与北大道交叉口东南角。

受建设单位委托，我公司根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，对该项目进行环境影响评价。在接受委托之后，我单位在现场踏勘和分析的基础上，编写了该项目的环境影响报告表。

## 1.2  建设项目概况

### 1.2.1  建设规模

项目总建筑面积48878m2，其中地上面积19831m2，拟建一幢单层(局部四层) 的甲级游泳跳水馆，以满足游泳、跳水、水球、花样游泳等单项国际竞赛标准要求。馆内建设25米×50米的标准比赛池，21米×25米的跳水池以及50米×20米的训练热身池各一个，观众席人数为3000人(其中固定座位600人，活动座位2400人)，并配套比赛服务用房、设备用房、体能训练恢复室、办公室等相关辅助用房。

本项目地下面积29947m2，共三层，其中地下二、三层设停车库，其余作为非机动车库和设备用房。

### 1.2.2  主要功能布局

表1  项目内部功能布局

| 名 称 | 楼层 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 地上部分 (主体建筑一层，局部四层) | 一层 | 设置运动员、媒体、贵宾和技术官员等人流门厅以及场馆运营、竞赛管理、水处理机房等。游泳运动员门厅和其上一层的更衣淋浴，在平时可供外来游泳人员使用 |
|  | 二层 | 为比赛功能空间，运动员、媒体、贵宾和技术官员等房间围绕中心的游泳池、跳水池展开。平面东西面各设一个观众门厅，供赛时观众出入 |
|  | 三层 | 东西部为固定看台，南部布置训练池，运动员可通过泳池北边的玻璃幕墙观察比赛过程 |
|  | 四层 | 东西部设置临时看台，平时可将座椅收纳，将空间改为器械训练、有氧训练等功能，为运动员和大众健身所用 |
| 地下室 | 地下一层 | 设备用房、非机动车库 |
|  | 地下二层 | 机动车库(129个)和设备用房 |
|  | 地下三层 | 机动车库(179个)和设备用房 |
| 地库出入口 | 地块东侧 | 车辆出入 |

### 1.2.3  与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

项目拟建址无原有污染源。

2  建设项目所在地自然环境社会环境简况

### 2.1 地理位置

黄龙体育中心是杭州市区相对完整的体育综合体，包含体育馆、游泳馆、网球馆、活动中心等。本次拟建游泳跳水馆位于黄龙体育中心4号地块，位于黄龙体育中心内主体育馆的北侧，是中心预留的体育场馆建设用地，用地呈长方形，具体在西溪路与北大道交叉口东南侧，地块现状为空地，暂时作为驾校和停车场。项目北侧隔西溪路为浙江省地方税务局办公大楼、杭州海关办公楼，东侧为包玉刚游泳馆。建设项目周围环境概况见表2。

表2 建设项目周围环境概况

| 序号 | 方位 | 与建筑距离 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东 | 13m | 包玉刚游泳馆（已建） |
| 3 | 南 | 35m | 体育训练馆（已建） |
| 5 | 西 | 50m | 田径训练场（已建） |
| 7 | 北 | 35m | 浙江省地税局 |
| 8 | 北 | 35m | 杭州海关 |

### 2.2 生态功能区划分

根据《杭州市主城区生态环境功能区规划》，项目所在区域为优化准入区西湖高新技术产业生态环境功能小区，编号为Ⅰ1-40106D07，生态环境保护目标为环境空气质量达到或优于二级标准，城市地表水环境质量达到水功能区要求，工业点源污染物排放总量分别达到相应区控要求。建设开发活动环保准入条件为实施 “退二进三”、“以二促三”；优先优化发展都市型服务业，集聚集约发展都市型工业，大力发展循环经济，引导辖区内企业发展高新技术产业，向产品开发研究等产学研结合发展模式转变。

3  环境质量状况

### 3.1环境空气质量现状

项目拟建址附近植物园卧龙桥监测点SO2、NO2达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中一级标准平均浓度限值要求；PM10达到二级标准平均浓度限值要求，但超出一级标准，超标幅度为2%，由此可见项目拟建区域的环境空气质量良好。

### 3.2声环境现状分析

从监测结果看，各监测点目前昼间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准昼间限值。项目夜间不生产，故未监测夜间噪声。

### 3.3水环境质量现状分析

项目拟建址附近沿山河水质各指标均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。

### 3.4主要环境保护目标

根据现场踏勘，确定项目主要环境保护目标见表3。

表3  建设项目周围保护目标一览表

| 方位 | 与红线距离 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 北 | 约35m | 浙江省地税局 |
| 北 | 约35m | 杭州海关(含嘉海酒店) |

4  评价适用标准

### 4.1环境质量标准

（1）项目所在区域环境空气质量功能属二类区，常规污染因子PM10、SO2、NO2和CO执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

# （2）项目拟建址执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准。

# （3）沿山河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准。

### 4.2 污染物排放标准

# （1）项目噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准；

（2）项目建设施工期间的作业场地周围场界噪声执行GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放限值》；

（3）项目地下车库汽车尾气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中1997年1月1日以后建设的各种大气污染源；

（4）项目所在地设置有市政污水管网，生活废水等排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级排放标准，其中氨氮纳管标准参照执行CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》。

5  环境影响分析

（1）水环境

该项目投入使用后，年用水量12.74万t，年排放废水11.47万t，所排废水水质：CODCr 350mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 30mg/L，能达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准要求，年排放量CODCr 40.15t/a，SS 22.94t/a，氨氮 3.44t/a。建设项目实行雨污分流，雨水收集后排放市政雨水管；厕所废水经化粪池预处理后与其它废水一并排入市政污水管道，最终进入污水处理厂，对周围地表水环境无影响。

（2）大气环境

当排气筒高度为22m时，车库排气筒汽车尾气中CO最大落地浓度1.367mg/m3，占标率为13.67%；HC最大落地浓度为0.100mg/m3，占标率为5.0%；NOX最大落地浓度为0.048mg/m3，占标率为20%，最大落地浓度出现在距离下风向157m处，其最大落地浓度均能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准小时浓度和其它相关标准的限值要求，对周围环境空气和敏感点不造成超标影响。

（3）声环境

项目建成后，该项目VRV空调室外机和设备机房对各厂界及北侧保护目标的昼间影响值达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准，保护目标处的叠加值达到《声环境质量标准》1类区昼间标准限值要求，不会对周围环境造成超标影响。项目夜间时段不使用。

（4）固废

该项目产生生活垃圾为365t/a。生活垃圾实行袋装化收集并投放垃圾收集专用房。办公垃圾中纸、金属、塑料等可回收利用的部分应加强综合利用；其它无利用价值的普通生活垃圾及时收集，由环卫部门统一及时负责清运处理，加强管理，运输时防止散落，不会对周围环境造成不利影响。

6  污染防治对策

项目必须实施的污染防治措施见表5所示。

表5  污染防治措施汇总表及预期治理效果

| 分类 | 污染源 | 工程措施名称 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期 |
| 噪声 | 施工场地 设备噪声 | 采用低噪声设备，静压桩，合理安排工期等 | 满足《建筑施工场界噪声限值》 |
| 废气 | 施工场地 扬尘 | 严格遵守杭州市人民政府令第190号《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》，配置滞尘防护网、车辆冲洗 | 满足《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》 |
| 废水 | 污水 | 施工人员生活污水收集后由环卫清运，泥浆水按《杭州市市政公用建设工地文明施工管理暂行办法》实施 | 不排放附近河道 |
| 固废 | 土石方、建筑垃圾 | 加强回收利用，及时清运 | — |
|  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 营运期 |
| 废水 | 生活污水 | 废水经化粪池预处理后排入市政管网； 训练池和跳水池更换的废水排入污水厂 | 达到《污水综合排放标准》三级标准限值要求 |
| 废气 | 地下车库 汽车尾气 | 风机收集后至建筑屋顶高空排放，排放高度22m | 达到《大气污染物综合排放标准》二级标准限值要求 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备尽可能布置在地下室，低噪声设备、风机采用弹性吊钩吊挂，进出风管与风机间采用帆布软连接；变压器下方安装减振垫，车库出入口采用低噪声坡道 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准限值要求 |
|  | VRV室外机 | 尽可能往南侧布置，采用消声百叶 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 分类收集、环卫清运 | — |

7  审批原则及要求符合性分析

7.1建设项目环评审批原则符合性分析

■建设项目符合生态环境功能区规划的要求；

根据《杭州市主城区生态环境功能区规划》，项目所在区域为优化准入区西湖高新技术产业生态环境功能小区，编号为Ⅰ1-40106D07，生态环境保护目标为环境空气质量达到或优于二级标准，城市地表水环境质量达到水功能区要求，工业点源污染物排放总量分别达到相应区控要求。建设开发活动环保准入条件为实施 “退二进三”、“以二促三”；优先优化发展都市型服务业，集聚集约发展都市型工业，大力发展循环经济，引导辖区内企业发展高新技术产业，向产品开发研究等产学研结合发展模式转变。本项目建设不违背该生态功能区规划相关准入要求。

■排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；

该项目的汽车废气通过竖井引至屋顶高空排放，废气污染物排放均能达到《大气污染物综合排放标准》二级标准等要求的排放速率和排放浓度；该项目的废水经预处理后全部纳入市政污水管网，污水排放水质能够达到《污水综合排放标准》三级要求；该项目的高噪声设备在采取适当的隔声降噪和减振措施后，不会造成超标影响；该项目所有的固体废物均分类收集后由环卫部门清运。评价认为该项目建设符合污染物达标排放原则。

■排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标；

根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》规定：“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。本项目为非工业项目，外排废水全部为生活污水，不需区域替代削减。本报告依据污水处理厂外排标准，提出本项目总量控制指标建议值为COD 6.88t/a、NH3-N 1.02t/a。

■造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

本项目实施后，生活污水达标后排放；汽车废气有组织达标后排放；噪声、固废在采取相应的治理措施后也能达到相应的排放标准和要求。项目污染物经有效处理后环境影响程度较低，基本可维持区域环境质量，符合维持环境质量原则。

7.2建设项目环评审批要求符合性分析

■清洁生产要求的符合性

(1)清洁生产要求的符合性

本项目为非工业项目，无清洁生产要求。

5.3、建设项目其他部门审批要求符合性分析

■建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

杭州市规划局出具的黄龙体育中心跳水游泳馆规划选址意见意见，项目所在地块用地性质为体育场馆用地，因此项目建设符合区域规划和用地规划。

■建设项目符合、国家和省产业政策等的要求

根据《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》，本项目属于体育基础设施(区、县<市>运动场<馆>、群众体育健身设施)建设，为鼓励类项目，符合杭州市相关产业政策。

8  综合结论

浙江黄龙体育中心游泳跳水馆建设项目符合各项审批原则要求，项目具有较明显的社会效益、环境效益。该项目在建设期和营运期必须严格执行国家各项环保法律、环境标准及“三同时”政策，切实落实报告中所列的各项污染防治对策措施。根据本报告的预测及分析，项目各项污染物均能达标排放，且对环境和敏感点不造成超标影响，项目的建设具备环境可行性，从环境保护的角度而言是可行的。

# 10 联系方式

（1）建设单位联系方式

单位名称：杭州杭锅工业锅炉有限公司

联系人：韩伟强

地址：余杭区良渚街道良运街123号

联系电话：13958053567

电子邮箱：han.weiqiang2008@163.com

（2）环评单位联系方式：

单位名称：浙江环科环境咨询有限公司

联系人：朱晶文

地址：杭州市天目山路111号109室

联系电话：13357190700

传真：87961294

电子邮箱：670579945@qq.com