建设项目环境影响报告表

项目名称：杭州亿祥健康管理有限公司祥运路中西医结合诊所新建项目

建设单位：   杭州亿祥健康管理有限公司祥运路中西医结合诊所

杭 州 忠 信 环 保 科 技 有 限 公 司

国 环 评 证 乙 字 第 2051 号

编制日期  2016年12月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况	6

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	14

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	21

七、环境影响分析	22

八、公众参与	26

九、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果	32

十、结论与建议	33

附件：1、企业名称预先核准通知书

2、法人身份证复印件

3、租房协议

4、房产证

5、消毒箱购销合同及资质证书

6、杭州市拱墅区卫生和计划生育局文件

7、城市排水许可证

8、危废协议

9、公参材料

附图：1、建设项目地理位置图（图1）

2、建设项目周围环境概况及声环境现状监测布点图（图2）

3、建设项目厂区总平面布置示意图（图3）

4、项目周边实景图（图4）

5、项目水功能区划图（图5）

6、项目大气功能区划（图6）

7、项目声功能区划（图7）

8、生态环境功能规划图（图8）

附表：建设项目环境保护审批登记表

## 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州亿祥健康管理有限公司祥运路中西医结合诊所新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州亿祥健康管理有限公司祥运路中西医结合诊所 |
| 法人代表 | 王剑玲 | 联系人 | 李霞 |
| 通讯地址 | 杭州市拱墅区祥运路245号 |
| 联系电话 | 15158887955 | 传真 | － | 邮政编码 | 310000 |
| 建设地点 | 杭州市拱墅区祥运路245号 |
| 立项审批 部门 | --- | 批准文号 | --- |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | Q8330门诊部（所） |
| 建筑面积 （平方米） | 67.78 | 绿化面积 （平方米） | --- |
| 总投资 （万元） | 10 | 其中环保投资（万元） | 1 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2017年1月 |
| 1.1、项目由来 杭州亿祥健康管理有限公司祥运路中西医结合诊所新建项目地址位于杭州市拱墅区祥运路245号，由本项目总公司（杭州亿祥健康管理有限公司）承租房屋共有权人骆法春、骆法根的部分房屋设立医疗门诊服务，建筑面积67.78m2，诊疗科目：“中西医结合科”。本项目不设食堂宿舍，年工作时间为360天。营业场所内设治疗室、输液大厅、卫生间、药房等。项目总投资10万元，日最大就诊人数约为20人。项目如涉及辐射类内容建设不在本项目评价范围内，建设单位需另行报批。 根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定及《中华人民共和国环境影响评价法》，该建设项目应进行环境影响评价。且根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年 6月1日）》，本项目属于“V社会事业与服务业”—“161、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构”中的“其他卫生机构”，故本项目应编制环境影响报告表。为此，杭州亿祥健康管理有限公司祥运路中西医结合诊所委托杭州忠信环保科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后对本项目的拟建场地周围环境进行了现场踏勘、调查和监测，在建设项目资料收集的基础上进行了项目工程分析及环境影响预测与评价，根据国家、省、市的有关环保法规，并依据国家环保部颁发的《环境影响评价技术导则》及浙江省环保局颁发的《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版），编制了本项目环境影响报告表。 1.2、编制依据 1.2.1、国家法律法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015年1月1日）； ⑵《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1实施）； ⑶《中华人民共和国水污染防治法（2008年修正）》（2008.02.28）； ⑷《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24修正）； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.03.01实施）； ⑹《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）； ⑺《中华人民共和国清洁生产促进法（修正）》（2012.7.01）； ⑻ 中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； ⑼《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）； ⑽《产业结构调整指导目录》，（2013年2月16日）； ⑾ 中华人民共和国国务院令第641号《城镇排水与污水处理条例》（2014.01.01实施）。 1.2.2、地方法律文件 ⑴ 浙江省人民政府省政府令第321号《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（2014.03.13实施）； ⑵《浙江省大气污染防治条例（修订稿）》（2016.7.01实施）； ⑶《浙江省水污染物防治条例（2013年修订）》（浙江省人大常委会，2013.12.19实施）； ⑷《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2006.6.01实施）； ⑸ 浙江省人民代表大会常务委员会公告[2008]第5号《浙江省水污染防治条例》（2008.9.19）； ⑹ 浙江省人民政府办公厅 浙政办发[2014]86号《浙江省人民政府办公厅关于印 发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（2014.7.25实施）； ⑺《杭州市区（六城区）环境功能区划》（2015年11月）； ⑻ 浙江省省委、省政府《关于落实科学发展观加强环境保护的若干意见》（2006.8.24）； ⑼ 浙江省人民政府 浙政函[2015]71 号《浙江省人民政府关于<浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）>的批复》（2015.6.29）； ⑽ 浙江省人民政府 浙令第321号《浙江省环境污染监督管理办法》（2014.3.13）； ⑾ 浙江省人民政府 浙政发[2007]34 号《浙江省人民政府关于进一步加强污染减排工作的通知》（2007.6.11）； ⑿ 浙江省环保厅 浙环发[2009]76 号 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（2009.10.28）； ⒀ 浙江省环保厅 浙环发[2014]28号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）>的通知》（2014.5.19）； ⒁ 浙江省环保厅办公室 浙环发[2012]10 号《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（2012.2.24）； ⒂ 杭州市人民政府办公厅 杭政办函[2013]50号《杭州市人民政府办公厅转发市发改委关于杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013 年本）的通知》（2013.4.02）。 1.2.3、技术规范及技术资料 ⑴ 国家环保部HJ2.1-2011《环境影响评价技术导则（总纲）》； ⑵ 国家环保部HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则（大气环境）》； ⑶ 国家环保总局HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则（地面水环境）》； ⑷ 国家环保部HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则（声环境）》； ⑸ 国家环保部HJ663-2013《环境空气质量评价技术规范（试行）》； ⑹ 浙江省环保局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》。 (7)《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016) 1.2.4、项目技术文件 建设单位提供的其它资料。 1.3、项目建设内容及建设规模 1.3.1、工程内容及规模 项目总投资10万元，日最大就诊人数约为20人次。 1.3.2、生产组织及劳动定员 该项目劳动定员为10人，年工作日为360天，营业时间：09:00~18:00，该项目不提供员工住宿，员工用餐由外面快餐店提供。 1.3.3、项目主要能耗及设备 项目主要能耗及设备情况详见表1-1、1-2。 表1-1 主要能源、原辅材料耗 序号 设备名称 数量 1 84消毒液 500kg/a 2 络合碘 300瓶/a 3 无水乙醇 10kg/a 4 乙醇（95%） 2kg/a 5 双氧水 80瓶/a 6 生理盐水 1500瓶/a 7 输液器 10件/a 8 一次性注射器 10件/a 9 灭菌纱布 1500张/a 11 一次性无菌注射针 20件/a 12 一次性静脉输液针 20件/a 13 次氯酸钠 20kg/a 表1-2 项目主要设备清单 序号 设备名称 数量 备注 1 氧气袋 若干 诊室 2 血压计 1台 3 听诊器 1台 4 不锈钢治疗车 1台 5 治疗床 1台 6 血糖仪 1台 7 玻璃液体温度计 10根 8 诊疗桌子 1张 9 高压灭菌锅 1台 消毒供应室 10 消毒箱 1台 11 分体式空调 2台 外机位于1F屋顶平台 1.3.4、公用工程 1、配套设施 ⑴ 供水系统：该项目用水由市政供水管网直接提供，年用水量为421.2t/a。 ⑵ 供电系统：由供电部门从就近电网接入。 2、排水 本项目废水主要为员工的生活污水及诊客的医疗废水。根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）规定“县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行《综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）》的规定。”项目运营后产生的生活污水经化粪池处理汇合医疗废水经消毒处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，纳入市政污水管网，送污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 1.4、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，地址位于杭州市拱墅区祥运路245号，系租用房屋共有权人骆法春、骆法根的部分闲置房屋设立医疗门诊服务，故该项目无原有污染情况存在。 |

## 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

2.1、建设项目地理位置与周围环境概况 本项目位于杭州市拱墅区祥运路245号。本项目所在建筑由主楼地上25F及裙楼地上1F组成，地下1F为停车库。本项目位于裙楼1F中部，1F剩余面积为爽客中式快餐、沙县小吃等沿街商铺；主楼为荷塘月色小区住宅。 本项目周边环境概况：东侧为紧邻闲置商铺，以东为祝氏门窗等沿街商铺；南侧为小区绿化及荷塘月色小区住宅（距本项目最近距离为20m）；西侧紧邻美居窗帘布艺，以西为沙县小吃、中式快餐店等商铺；北侧为祥运路。 建设项目地理位置图详见图1，建设项目周围环境概况及声环境现状监测布点详见图2。 2.2、自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.2.1、地质地貌 杭州市大地构造处于扬子准地台东部钱塘江台褶带，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定，该项目所在地在杭州市城内为半山—亭山褶皱区。 杭州市地貌可分为山地、丘陵、平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过度十分明显。项目所在地地貌属钱塘江平原亚区，在全新市中、晚期由江水携带来的泥沙堆积而成，地势平坦，地面高度4.5～7.5m。该项目所在地的表层为冲击-湖积、湖沼积深灰、灰、褐灰色轻亚粘土、粘土层组成。 2.2.2、气候特征 杭州市地处东南沿海的亚热带边缘地区，属亚热带季风气候，四季分明，温和湿润，光照充足，雨量充沛。年平均气温16.2℃，夏季平均气温28.6℃，冬季平均气温3.8℃。无霜期230-260天。年平均降雨量1435毫米，平均相对湿度为76%。气候温暖湿润，雨量充沛，光照充足，四季分明。 根据杭州市气象台近年气象资料统计，其主要气象参数如下： 表2-1 杭州市近年气象资料一览表 多年平均气温 16.5℃ 极端最高气温 42.0℃（1978年7月） 极端最低气温 -9.6℃（1969年2月） 年无霜期 220～227天 多年相对湿度 80～82% 月平均湿度 77%（1月），84%（9月） 年平均降水量 1200～1600mm 月最大降水量 514.9mm 日最大降水量 141.6mm 年总雨日 140～170d 年冰日 39.5d 年平均蒸发量 1200～230mm 冬季平均风速 2.3m/s 夏季平均风速 2.2m/s 年平均气压 1016.0mPa 年均日照时数 1867.4h 历年平均风速 1.95m/s 全年主导风向 SSW风 静风频率 4.77% 2.2.3、水文特征 杭州市内有钱塘江、东苕溪、京杭大运河、萧绍运河和市区的上塘河等江河。钱塘江水系包括新安江、富春江。杭州市主要纳污水体为钱塘江和上塘河，钱塘江杭州段属于径流与潮流共同作用的河段，多年平均流量329m3/s，潮流为往复流，涨潮历史短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速，七堡断面观测结果为：涨潮时最大流速4.11m/s，平均流速0.65m/s；落潮时最大流速1.94m/s，平均流速0.53m/s，在潮流与径流的共同作用下，河床冲淤多变，导致沿程各段潮汐变化复杂。上塘河起自海宁盐官镇，终至杭州艮山门，全长48km。目前杭州市所排放的城市污水大部分经杭州七格污水处理厂处理后排入钱塘江。 2.3、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2.3.1、杭州市概况 杭州市地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大运河南端，是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。杭州市区中心地理坐标为北纬30°16’、东经120°12’。 杭州是浙江省省会，是全省政治、经济、科教和文化中心，是国务院确定的全国重点风景旅游城市和历史文化名城，中央机构编制委员会确定的行政级别为副省级的城市。杭州市总面积16596平方千米，其中市辖区3068平方千米，辖9个市辖区、2个县，代管2个县级市，共84个街道、86个镇、23个乡；946个社区、2069个行政村；其中市辖区共有73个街道、42个镇，882个社区、942个行政村。2009年末，全市常住人口达810万人，比上年末增加13.4万人。其中户籍人口683.38万人，比上年末增加5.74万人。在户籍人口中，农业人口328.9万人，非农业人口354.48万人。按公安部门统计的全市人口出生率为9.18‰，人口自然增长率为3.42‰。 2015年，全市生产总值10053.58亿元，成为全国第十个总量超万亿元城市，比上年增长10.2%，增幅居全省第一、副省级以上城市第二；财政总收入2238.75亿元，其中一般公共预算收入1233.88亿元，分别增长11%和9.8%。投资结构进一步优化、重大项目有力推进，全市完成固定资产投资5556.32亿元，增长12.2%。成功举办西博会、动漫节、文博会、电商博览会、国际快递业大会，全市社会消费品零售总额4697.23亿元，增长11.8%，网络零售额增长42.6%；出口总额（不含省属企业）2760.72亿元，增长5.1%，其中跨境电商出口141.13亿元。实际利用外资71.13亿美元，增长12.3%；国内招商到位资金1249.27亿元，增长18.5%，其中浙商回归到位资金660.58亿元，增长27%，成功引进和签约一批重大产业项目。深入实施“一号工程”，信息经济强势发展，高新技术产业、战略性新兴产业、先进装备制造业增加值增幅明显高于规上工业，电子商务、文化创意、旅游休闲、金融服务等优势产业快速发展。新增境内外上市企业9家、新三板挂牌企业130家。新建省级现代农业园区18个、各级粮食生产功能区262个，现代都市农业发展取得新进展。 2.3.2、拱墅区概况 杭州位于中国东南沿海，浙江省的西北部，京杭大运河南端，北距长江三角洲中心城市上海180 km。东临杭州湾，南接绍兴、金华、衢州三市，北邻湖州、嘉兴市，西交安徽省。地理坐标介于北纬29°11´～30°34´和东经118°20´～120°37´，是长江三角洲南翼重要中心城市和浙江省会、浙江省政治、经济、文化中心。 拱墅区位于京杭大运河的最南端，拱墅区是中心城区之一，杭州市委、市政府所在地。拱墅区下辖10个街道，40个（村）经济合作社，92个社区，面积87 km2，总人口60万，其中户籍人口31万。因旧时境内以最古老的拱桥拱宸桥和最繁华的湖墅地区而各取一字得区名。 2015年，全区实现地区生产总值425亿元，同比增长8.5%；实现服务业增加值325亿元，同比增长13%；实现地方一般公共预算收入69.4亿元，同比增长10.1%；完成固定资产投资458亿元，同比增长19%；实现社会消费品零售总额441亿元，同比增长6%；招商引资和浙商创业创新工作继续走在全市前列。 拱墅区基础设施区位优势明显，铁路杭州北站和客运杭州北站均在境内，104、302国道贯穿全区，辖区内有6条主干道与市中心贯通，绕城快速道纵贯全区，京杭大运河在区内蜿蜒10余里，水路交通便利。电力、自来水、通信、煤气、热力、排污管网遍布全区，并拥有大量可供开发的土地。 2.4、环境功能区划 本项目拟建地位于“拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4）”，属于人居环境保障区。 该小区位于六城区北部、拱墅区中部，主要包含拱墅区除大运河世界文化遗产、拱墅科技工业环境优化准入区、半山国家森林公园、半山外围水土保持区以外的其他区域。 该区人口密集，经济发展水平高，没有需要特别保护的自然特征，因此划为人居环境保障区。主导环境功能为提供安全、健康、优美的人居环境。该区是杭州市区（六城区）北部集居住、商贸、教育科研、现代物流等功能的现代化城市中心城区，主导都市生态人居建设与都市生态经济发展。 编号及名称 基本概况 主导功能及目标 管控措施 拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4） 功能区面积44.19平方公里。该小区位于六城区北部、拱墅区中部，主要包含拱墅区除大运河世界文化遗产、拱墅科技工业环境优化准入区、半山国家森林公园、半山外围水土保持区以外的其他区域。 主导环境功能：以居住、商贸、物流等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 环境目标： 地表水达到水环境功能区要求。 环境空气达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 2、禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 3、禁止畜禽养殖。 4、污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 5、合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 6、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 7、推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 本项目为诊所，属于医疗卫生服务行业，不属于工业项目，不属于《杭州市产业发展导向目录（2013年本）》中规定的禁止类和限制类产业项目，本项目的建设基本符合该功能区的“管控措施”和“负面清单”要求。

## 三、环境质量状况

3.1、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1、环境空气环境质量现状评价 根据杭州市主城区环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域空气环境质量现状，本环评引用《2015年杭州市环境状况公报》中市区环境空气的平均数据来进行分析。根据《2015年杭州市环境状况公报》，2015年杭州市市区SO2、NO2、PM2.5、PM10，年均值数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量监测结果 单位：μg/m3 项目 监测时间 SO2 NO2 PM2.5 PM10 年均值 16 49 57 85 标准值（年均值） 60 40 35 70 比标值（无量纲） 0.267 1.225 1.628 1.214 达标情况 达标 不达标 不达标 不达标 根据《2015年杭州市环境状况公报》，2015年全市市区环境空气质量总体有所好转，主要污染物为细颗粒物，市区环境空气中SO2年平均浓度为16μg/m3，同比下降23.8%，符合现行环境空气质量（GB3095-2012）二级标准。NO2、PM10、PM2.5的年均浓度分别为49μg/m3、85μg/m3、57μg/m3，分别超标0.22、0.21和0.63倍，但同比分别下降2.0%、13.3%、12.3%。总体上，区域环境质量不能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，首要污染物为细颗粒物。 2、地表水环境质量现状评价 为了了解项目所在区域的水环境现状，本环评使用杭州市环境保护局网站提供的2016年11月1日杭州河道水质检测结果中十字港河（位于本项目西侧，距本项目最近距离为0.19m）的水质监测结果。监测结果详见表3-2。 表3-2 十字港河水质监测结果（单位：除pH外均为mg/L） 监测项目 总磷 溶解氧 氨氮 高锰酸盐指数 监测结果 0.19 4.6 2.57 2.99 Ⅳ类标准 ≤0.3 ≥3 ≤1.5 ≤10 达标状态 达标 达标 超标 达标 Ⅴ类标准 ≤0.4 ≥2 ≤2.0 ≤15 达标状态 达标 达标 超标 达标 通过对水质监测结果的统计分析评价可知：由表3-2可以看出，十字港河除氨氮外均可达标，氨氮未能达标。总体水质未能达到Ⅳ类标准要求。总体水质为劣V类，从现场的实际调查分析，主要是因上游水质已受到一定污染。 3、声环境质量现状 为了解项目选址地声环境质量现状，本单位于2016年10月19日对项目所在地进行了声环境现状监测，场界各侧监测结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果 单位dB(A) 监测点 方位 监测结果 昼间 1# 南侧厂界中点外1m 52.6 2# 北侧厂界中点外1m 53.3 3# 南侧敏感点（荷塘月色小区） 50.1 注：东、西两侧紧邻其他单位。 从表3-3声环境监测结果看出，本项目南、北侧场界及敏感点处昼间声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，故项目所在地声环境良好。项目夜间不营业。 4、土壤环境质量现状 本项目租用骆法春、骆法根的闲置房屋，不涉及土建，并已经全部硬化；项目医疗固废由专用的贮存柜（箱）收集并妥善保存后，委托杭州大地维康医疗环保有限公司进行安全处置。依照《杭州市人民政府关于印发杭州市16 清洁土壤行动方案的通知》（杭政函[2012]79 号）文件，本项目不属于土壤污染防治工作的整治范围，因此本环评对项目所在地处土壤环境质量不进行现状监测。 根据 2014 年杭州市环境状况公报可以了解到，目前杭州市土壤环境总体保持安全，土壤环境质量可以达到《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）第二级标准值。 3.2、主要环境保护目标和保护级别： 根据现场踏勘，主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4 主要保护目标一览表 环境要素 保护目标 规模 方位 距场界最近距离 保护级别 敏感程度 地表水 十字港河 / 西侧 0.19km （GB3838-2002）Ⅳ类 一般 环境空气 荷塘月色小区 共8幢，每幢约144户 南侧、楼上 5m （GB3095-2012）二级 敏感 声环境 荷塘月色小区 共8幢，每幢约144户 南侧、楼上 5m （GB3096-2008）2类 敏感

## 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、项目所在地区域环境空气属二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称 二级标准限值 年平均 24小时平均 1小时平均 CO（mg/m3） 60 150 500 SO2（mg/m3） 40 80 200 O3（μg/m3） （μg/m3） 70 150 / PM2.5（μg/m3） / 4.00 10 NO2（mg/m3） 35 75 / PM10（μg/m3） / 160* 200 2、项目所在地附近的地表水参照执行水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。详见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（单位除pH外均为mg/L） 项 目 总磷 DO 高锰酸盐指数 氨氮 Ⅳ类标准值 ≤0.3 ≥3 ≤10 ≤1.5 3、根据杭州市主城区声环境功能区划分图，项目所在地场界声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间声环境功能区（指以商业金融、集市贸易为主要功能或者居住商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域的区域）标准，即：昼间≤60dB(A)。项目夜间不营业。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目不设锅炉，不设食堂等，且项目不设煎药，故无废气产生。 2、废水 本项目废水主要为员工的生活污水及诊客的医疗废水。项目运营后产生的生活污水经化粪池处理汇合医疗废水经消毒处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，纳入市政污水管网，送污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。具体数值见下表： 表4-4 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准(日均值) 单位：mg/L 项目 CODCr BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌（个/L） 预处理标准 250 100 60 45* 5000 注：由于《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中无氨氮三级排放限值，参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 表4-5《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）单位：除pH 外mg/L 项 目 CODCr BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌（个/L） 一级A标准（mg/L） 50 10 10 5(8)① 103 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声：项目场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类声环境功能区标准。 表4-6 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| 总量控制指标 | 根据《“十二五”节能减排综合性工作方案》（国发[2011]26号）以及《关于进一步完善环评制度污染物总量削减替代区域限批等的通知》（浙环发2009[77]号）有关规定，“十二五”期间，纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物在内的共4项指标。 根据工程分析，本项目不排放二氧化硫、氮氧化物，项目实施后总量控制指标为CODCr、NH3-N，排放量分别为CODCr0.021t/a，NH3-N0.002t/a（由污水处理厂处理后排入环境中的量）。 本项目属于服务业，所排废水为医疗废水，且所排废水均纳入市政污水管网，经城市污水处理厂集中收集，废水污染物总量指标可在污水处理厂核定指标内平衡。因此，本项目CODCr、NH3-N排放量无需区域替代削减。 |

## 五、建设项目工程分析

5.1、项目工艺流程与产污环节 5.1.1、项目主要工艺流程与污染工序 本项目为医疗诊断服务项目，其主要流程详见图5-1。 图5-1 项目流程及排污节点图 5.1.2、主要流程说明： 诊客来到门诊部后经工作人员咨询；之后根据诊客需要进行分诊治疗；待诊客治疗结束后离开。 5.2、项目污染因子及源强分析 5.2.1、废气 本项目不设食堂，住宿等生活设施，无油烟废气产生。且本项目不设煎药，则本项目废气对周围环境无不良影响。 5.2.2、废水 本项目废水主要为员工的生活污水及诊客的医疗废水。项目劳动定员10人，日最大就诊人数20人次，全年运营360天。医疗废水中含有大量的病原细菌、病毒，项目运营后产生的生活污水经化粪池处理汇合医疗废水经消毒处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，纳入市政污水管网，送污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。医疗机构污水水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水水质指标，用水定额参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）。核算结果见下表： 表5-1 建设项目排水量核算表 序号 内容 用水定额 人数 用水量t/a 排水系数 排水量t/a 1 生活污水 50L/人·日 10 180 0.9 162 2 医疗废水 40L/人·日 20 288 259.2 合计 468 421.2 表5-2 营运期生活污水产生及排放统计表 污染物名称 排水量（t/a） CODCr BOD5 SS 氨氮 化粪池处理后产生量 浓度（mg/L） 162 500 300 400 45 产生量（t/a） 0.081 0.049 0.065 0.007 污水厂处理后排放量 浓度（mg/L） 162 50 10 10 5 排放量（t/a） 0.008 0.002 0.002 0.001 表5-3 营运期医疗废水产生及排放统计表 污染物名称 排水量（t/a） CODCr BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌群（个/L） 消毒处理后产生量 浓度（mg/L） 259.2 250 100 60 45 1.6×108个/L 产生量（t/a） 0.0648 0.0259 0.0156 0.0117 4.15×1013个/a 污水厂处理后排放量 浓度（mg/L） 259.2 50 10 10 5 ≤1000个/L 排放量（t/a） 0.0130 0.0026 0.0026 0.0013 2.59×108个/a 表5-4 营运期项目废水产生及排放统计表（合计） 污染物名称 排水量（t/a） CODCr BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌群（个/L） 总纳管量 浓度（mg/L） 421.2 346.2 176.9 190.8 45 1.22×107个/L 产生量（t/a） 0.146 0.074 0.080 0.019 5.14×1013个/a 污水厂处理后排放量 浓度（mg/L） 421.2 50 10 10 5 ≤1000个/L 排放量（t/a） 0.021 0.004 0.004 0.002 4.21×108个/a 5.2.3、噪声 项目采用的医疗设备均为低噪音设备，故项目噪声主要为空调外机的运行噪声。项目空调采用2台小型分体式空调，空调外机噪声值约为58~63dB（A），均布置在项目裙楼1F屋顶平台。 5.2.4、固体废物 根据建设单位提供的资料，主要为员工和诊客的生活垃圾、一般固废及医疗活动产生的医疗固废。 （1） 项目副产物产生情况 表5-5 项目副产物产生情况汇总表 单位：t/a 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 （t/a） 1 员工、诊客生活垃圾 生活 固态 生活垃圾 5.4 2 医疗固废 医疗活动 固态 废药品、一次性医疗器具、酒精棉球等 0.2 3 一般固废 包装材料 固态 塑料袋、纸盒 0.1 （2） 固体废物属性判定 ① 固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，判定结果详见表5-6。 表5-6 副产物属性判定表（固体废物属性） 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固体废物 判定依据 1 员工、诊客生活垃圾 生活 固态 生活垃圾 是 D1Q1 2 医疗固废 医疗活动 固态 废药品、一次性医疗器具、酒精棉球等 是 D7Q1 3 一般固废 包装材料 固态 塑料袋、纸盒 是 R1Q1 ② 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 员工、诊客生活垃圾 生活 否 - 2 医疗固废 医疗活动 是 831-002-01 3 一般固废 包装材料 否 - （3）固体废物分析情况汇总 表5-8 本项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 属性 废物代码 预测产生量（吨/年） 1 员工、诊客生活垃圾 生活 固态 生活垃圾 一般 固废 / 5.4 2 医疗固废 医疗活动 固态 废药品、一次性医疗器具、酒精棉球等 危险 固废 831-002-01 0.2 3 一般固废 包装材料 固态 包装袋、纸盒 一般 固废 / 0.1

## 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 无废气产生 |
| 水污染物 | 生活及医疗活动 | 生活污水及医疗废水 | 排水量 | 421.2t/a | 421.2t/a |
|  |  |  | CODCr | 346.2mg/L 0.146t/a | 50 mg/L 0.021t/a |
|  |  |  | BOD5 | 176.9mg/L 0.074t/a | 10mg/L 0.004t/a |
|  |  |  | SS | 190.8mg/L 0.080t/a | 10mg/L 0.004t/a |
|  |  |  | NH3-N | 45mg/L 0.019t/a | 5mg/L 0.002t/a |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 1.22×107个/L 5.14×1013个/a | ≤1000个/L 4.21×108个/a |
| 固 体 废 物 | 生活 | 员工和诊客生活垃圾 | 5.4t/a | 0t/a |
|  | 医疗活动 | 医疗固废 | 0.2t/a | 0/a |
|  | 包装材料 | 一般固废 | 0.1t/a | 0/a |
| 噪 声 | 该项目投入营运后，主要的噪声源为：空调外机噪声。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目承租骆法春、骆法根的部分闲置房屋设立医疗门诊服务，不改变土地的利用现状，对生态环境不会产生影响。 |

## 七、环境影响分析

7.1、施工期环境影响简要分析 杭州亿祥健康管理有限公司祥运路中西医结合诊所新建项目地址位于杭州市拱墅区祥运路245号。装修阶段的环境影响分析如下： 1、装修噪声 装修过程中噪声来源主要为冲击钻以及泥、木工机械噪声。装修噪声可通过建筑物墙体进行固体声传播，故对建筑物的影响较大。为此，应加强装修期的管理，避免“野蛮装修”、装修期拖得过长或夜间装修，以免造成该项目周界及楼上住宅的噪声超标。 2、油漆废气 油漆废气主要来自于装修过程，由于不同建设的习惯、审美观、财力等因素，装修时的油漆耗量和品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测。本报告仅对油漆废气作一般性估算。根据市场调查，100平方米的房屋装修时需耗油漆10组份左右（包括地板、墙面漆、家具漆等），每组份油漆按10kg计算，则共耗油漆81.35kg，香蕉水约15kg。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯等，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。油漆在施工过程挥发的废气含量约为油漆消耗量的10%，该废气中二甲苯的含量约20%，因此每100平方米建筑装修完成后，需向周围大气环境排放二甲苯等污染物2kg。香蕉水主要成分：乙酸乙脂（15％）、乙酸丁脂（15％）、正丁醇（10-15％）、乙醇（10％）、丙酮（5-10％）、苯或甲苯（20％）、二甲苯（20％）。油漆成分比较复杂，随不同种类和厂家而不同。 整个工程装修时间相对较长，在喷漆瞬间，油漆挥发量较高，但因该过程较短，则要求装修员工工作时佩戴口罩，保持室内通风换气，则油漆废气的排放对周围环境不会带来明显的不良影响。 3、装修废水 装修过程中工作人员用餐由附近快餐店供应，因此施工过程主要的废水为施工人员生活污水，装修人员如厕使用附近公厕，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 4、装修施工垃圾 在装修过程中将会产生一定量的建筑垃圾，按有关规定，应由建设部门及当地卫生管理部门对装修期的垃圾进行管理，负责统一外运。防止装修垃圾随意堆放存积，污染环境。 综上所述，施工期的环境影响是短期的，并且受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对装修现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度的减少装修期间对周围环境的影响。 7.2、营运期环境影响分析 7.2.1、空气环境影响分析 本项目不设食堂，住宿等生活设施，无油烟废气产生，且本项目不设煎药，故本项目无废气产生。 7.2.2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水和医疗废水。项目现有定员10人，日最大就诊人数20人次，全年运营360天。项目运营后产生的生活污水经化粪池处理汇合医疗废水经消毒处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，纳入市政污水管网，送污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。经计算，医疗废水与生活污水共计421.2t/a，本项目产生的废水对周围环境影响较小。 本项目污水处理工艺流程如下： 7.2.3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于地下水环境影响评价项目中Ⅳ类建设项目，根据该导则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.4、声环境影响分析 本项目产生的噪声主要为：分体式空调外机噪声。噪声源强约为58～63dB（A）。 分体式空调外机位于本项目裙楼1F屋顶平台，空调外机安装消声百叶，总降噪量可达5dB（A）以上，在采取以上噪声治理措施后，项目所在地场界昼间声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。此外，该项目夜间不营业，夜间对周围声环境无影响，则本项目产生的噪声对周边环境影响较小。 7.2.5、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物具体处置方式详见下表： 表7-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废 物名称 产生工序 属性 废物代码 预测产生量（t/a） 利用处置方式 是否符合环保要求 1 医疗废物 医疗活动 危险固废 831-002-01 0.2 委托处置 是 2 一般固废 包装材料 一般固废 - 0.1 外卖物资回收公司 是 3 员工、诊客生活垃圾 生活 - 5.4 委托清运 是 针对项目产生的危险固废，建设单位须根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）配建相关贮存设施，制订相关的管理制度，指派专人负责，并对相关负责人进行岗位培训，并严格按照相关制度进行管理，实行领导负责制、岗位负责制、岗位培训制及持证上岗。 根据项目所产生的各种危险固废的性质特点，将产生的危险固废进行分类收集、贮存，不得私自随意混装。禁止将不相容、相互反应的危险废物在同一容器内混装。 装有危险固废的容器、贮存地点须及时按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求醒目标注危险固废的相关信息。 危险固废贮存点须做好防风、防雨、防晒、防潮工作。须按GB15562.2的规定设置警示标志。须配设足够的通讯、照明设备、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。四周须设置围墙或其他防护栅栏。 危险固废须及时送有资质单位进行安全处置，并与有资质单位保持长期、稳定、良好的合作关系。 严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的相关要求加强危险贮存、转运等管理工作，建立相关台账制度，并定期送当地环保部门备案。 只要建设单位认真制定管理制度，严格遵守《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）中有关规定，并落实到实际操作中，则该项目固体废物对周围环境影响较小。 7.3、环保投资估算 该项目建设用于环保方面的投资估算详见表7-2。 表7-2 项目环保投资估算 项目 费用估算（万元） 废水治理（消毒箱处理、清污分流等） 0.5 固废治理（医疗固废、生活垃圾等） 0.5 合计 1 经估算该项目建设用于环保方面的投资约1万元，占项目总投资的10%。

## 八、公众参与

8.1、公众参与 依据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关要求、国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）及浙环发[2014]28号《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则》，我公司协助建设单位就该项目进行了公众参与。公众参与以环保公示及公众调查的方式进行。 1、环保公示 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环保总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》和浙环发[2014]28号《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则》，该项目建设应在项目所在当地进行二次公告，二次公告时间均不少于10个工作日。 本环评在本项目门口及物业公告栏等处进行了二次公告。在确定项目环评单位后，建设单位和环评单位于2016年5月4日～2016年5月17日进行了首次公告，在项目环评具有初步结论后，建设单位和环评单位于2016年5月18日～2016年5月31日在上述两地进行了第二次环保公示。在公告、公示期间无单位或个人就该项目环境问题提出意见及建议。 环保公告、环保公示证明及照片见相关附图、附件。 综上所述，建设单位须高度重视公众的意见并做好项目的解释和宣传沟通工作。项目在实施过程中须确实落实各环保措施，确保环保措施的正常、稳定运行，以实现污染物稳定达标排放，实现环境效益、社会效益、经济效益三者的统一。 2、公众调查 （1）调查对象及范围 该项目调查对象分为团体和个人，团体调查对象主要为周边22家企业单位，个人调查对象主要为项目所在地的荷塘月色小区居民，被调查人员共计50人。 （2）调查方式 1．团体调查采用发放调查表，由团体代表进行填写调查表的形式； 2．个人调查采用随机调查访问和发放调查表，由被调查个人进行填写。 本次调查共发放团体调查表22份，实际回收22份。团体调查对象基本情况见表8-1。该项目发放个人调查表50份，实际回收50份，回收率100%。个人调查对象主要为项目所在地的荷塘月色居民，基本情况见表8-3。 （3）团体调查表统计结果分析 1、团体调查表统计结果 该项目团体调查对象统计见表8-1： 表8-1 团体公众调查信息汇总表 序 号 单位名称 性质 方位 与项目距离范围m 联系电话 意见 1 杭州碧派贸易有限公司 企业 东 30 13738002369 同意 2 杭州市东信广告有限公司 企业 东 100 18058794436 同意 3 杭州生命世纪华联超市连锁有限公司 企业 东 40 13221049731 同意 4 杭州菱锐精密工具有限公司 企业 东 60 13656814721 同意 5 杭州馨缘酒店管理有限公司 企业 东 80 13685749856 同意 6 老北京炸酱面 企业 西 10 88388272 同意 7 祝氏门窗 企业 东 5 18870365895 同意 8 中国兰州牛肉拉面 企业 西 30 13222020213 同意 9 语振花艺 企业 东 60 15869193315 同意 10 秦家私房菜 企业 东 40 15858126342 同意 11 明丰烤吧 企业 东 50 13588852347 同意 12 天赐东北饺子馆 企业 东 15 15845117781 同意 13 广东烧鸭面 企业 东 100 18758016569 同意 14 悠无限超市 企业 东 30 15158818352 同意 15 沙县小吃 企业 东 30 18969062282 同意 16 缙云烧饼 企业 东 60 15610827965 同意 17 农家小吃 企业 东 60 15988475110 同意 18 德邦 企业 东 60 15925650875 无所谓 19 杨铭宇黄焖鸡米饭 企业 东 10 18858121008 同意 20 鑫鑫美发 企业 东 40 15224083250 无所谓 21 中国移动启智专营店 企业 东 50 18167106798 同意 22 麻辣兄弟 企业 东 90 18969000057 同意 表8-2 团体公众参与调查表结果统计 序号 调查内容 对项目态度 调查情况（家） 比例（%） 1 您单位对目前 区域环境质量 的满意程度 满意 2 9 一般 20 91 不满意 0 0 2（多选） 您认为本地区 存在的主要 环境问题 水污染 0 0 扬尘 10 43 噪声 13 57 固废 0 0 其他 0 0 3 您对该项目 的了解程度 了解 3 14 有所了解 17 77 不了解 2 9 4 对建设单位信誉的满意程度 满意 2 9 还可以 20 91 不满意 0 0 5（多选） 最担心本项带来的环境问题 废水 0 0 噪声 19 73 扬尘 7 27 固废 0 0 其它 0 0 6 您认为该项目建成后对周边居民居住生活环境的影响程度 较小 20 91 一般 2 9 较大 0 0 7 信息公开过程中，是否愿意公开姓名、电话等个人信息 是 2 9 否 20 91 8 对本项目的意见和建议 同意 20 91 反对 0 0 无所谓 2 9 其他 0 0 由表8-2团体调查结果可知： ①被调查的9%的团体对目前区域环境质量满意，91%认为一般； ②43%的人认为是扬尘，57%认为是噪声； ③14%的单位对该项目了解，77%的单位有所了解，9%表示不了解； ④对建设单位环境信誉的满意程度，9%的团体满意，91%认为还可以； ⑤对该项目的建设主要的环境问题， 73%的团体认为是噪声，27%认为是扬尘； ⑥91%的人认为较小，9%认为一般； ⑦91%的团体同意本项目的建设，9%表示无所谓。 （3）个人调查表统计结果 该项目个人调查对象统计结果见表8-3： 表8-3 个人公众调查信息汇总表 序 号 姓名 性别 居住地或单位 方位 距该项目距离m 联系电话 意见 1 钟宇 男 1-2单元4楼 楼上 18 13516811295 同意 2 齐杨彬 男 1幢702 楼上 5 15058149916 同意 3 李郦超 男 荷塘月色1幢1-302 楼上 10 17767113621 同意 4 陈小尺 男 拱墅区荷塘月色1幢 楼上 15 13819905615 同意 5 陆方飚 男 荷塘月色1幢803 楼上 30 13666610602 同意 6 颜巧珍 女 荷塘月色1幢402 楼上 15 15988128156 同意 7 言美娇 女 荷塘月色1幢2502 楼上 70 15968808472 同意 8 李彩霞 女 荷塘月色1-1601 楼上 50 13989866660 同意 9 采永梅 女 1幢 楼上 20 15957113311 同意 10 张妮妮 女 荷塘月色1幢 楼上 30 13023630407 同意 11 周文娟 女 荷塘月色1栋 楼上 35 15868128733 同意 12 周素梅 女 1-1702 楼上 50 13476580215 同意 13 李凯辰 男 荷塘月色1幢2-1101 楼上 30 15925618496 同意 14 陈锐 女 1栋2503 楼上 75 17096735380 同意 15 郭智跟 男 1栋3楼3011房 楼上 30 13476628873 同意 16 徐叶 女 1幢 楼上 20 18268195284 同意 17 杨欣云 女 1幢 楼上 10 13671630556 同意 18 栗维 女 荷塘月色1幢 楼上 35 15336513286 同意 19 徐彬 男 1幢 楼上 30 13173979558 同意 20 罗军 男 方正荷塘月色2幢2单元1901 南 60 18458882205 同意 21 李海昌 男 2幢2单元203 南 60 18348391069 同意 22 常男如 男 2-1 南 60 13685794191 同意 23 王楠 女 荷塘月色3幢2单元203 南 60 13735501599 同意 24 刘建光 男 荷塘月色3幢 西南 80 13819128753 同意 25 陈浩南 男 荷塘月色3-2-1403 西南 80 15968088403 同意 26 陈杏仙 女 荷塘月色4幢2单元 南 70 15990083130 同意 27 胡婉仪 女 4#501 西南 80 15067122636 同意 28 王菜开 男 荷塘月色4-1-1503 南 70 13575735328 同意 29 叶婷 女 荷塘月色4-3-703 西 70 13757189914 同意 30 尹世灵 女 荷塘月色4-301 西 70 15158068845 同意 31 余玉鸿 女 荷塘月色4-1-1203 西 70 13486197810 无所谓 32 娄益群 女 荷塘月色4幢3单元 西 70 18969886819 同意 33 李木华 男 4-2-1802 西 70 15888823725 同意 34 张盼盼 女 荷塘月色4幢2单元 西 70 15968829389 无所谓 35 张懦 女 拱墅区祥园路5-2-1502 西 80 13588058087 同意 36 李锋 男 5幢3单元 西 80 13521388901 同意 37 丁兆秀 男 5-2 西 100 13819161883 同意 38 佰明月 女 荷塘月色5幢2301 西 100 15867741129 同意 39 张秀芬 女 5幢 西 100 13588041011 无所谓 40 戴煜 男 荷塘月色5-3-2003 西 100 8844669 同意 41 祝女士 女 荷塘月色5 西 100 13456771579 同意 42 王颖 女 荷塘月色7幢1703 西南 100 18006719776 同意 43 何小姐 女 8幢 西南 100 同意 44 盛洁 女 荷塘月色8-1203 西南 100 13588852383 同意 45 王玲 女 荷塘月色8幢 西南 100 15858250685 同意 46 陈露 女 荷塘月色8幢603 西南 100 18806523867 同意 47 唐园 女 8幢 西 100 18657106639 同意 48 潘妤婷 女 荷塘月色8幢 西南 100 15157112619 无所谓 49 商春光 男 1单元22幢204 南 120 15557544269 同意 50 付云 男 祥运271号 西 90 86217311 同意 表8-4 个人公众参与调查表结果统计 序号 调查内容 态度 数量 比例（%） 1 对目前区域环境质量的认可程度 满意 8 16 一般 34 68 不满意 8 16 2 认为该地区主要的环境问题 废 气 18 26 废 水 2 3 噪 声 44 65 固废 4 6 其 它 0 0 3 对本项目的了解程度 很了解 4 8 有所了解 39 78 不了解 7 14 4 对建设单位环境信誉的满意程度 满意 4 8 一般 45 90 不满意 1 2 5 对本项目最担心的环境问题 废气影响 5 9 污水影响 1 2 噪声影响 45 83 固废影响 3 6 其 它 0 0 6 本项目建成投产后对居民生活环境的影响程度 较小 28 56 一般 22 44 较大 0 0 7 从环保角度出发，你对该项目的建设持何种态度 支 持 46 92 无所谓 4 8 反对 0 0 个人调查统计结果分析为： （1）被调查的16%的个人对目前区域环境质量满意程度为满意，68％的个人对目前区域环境质量满意程度为一般，16%认为不满意； （2）3％的个人认为本地区存在的主要环境问题为水污染， 65%认为是噪声，26%的认为是扬尘，6%的认为是固废； （3）8%的个人个人对该项目了解，78%的个人个人对该项目有所了解，14%表示不了解； （4）被调查的8%的个人对建设单位信誉满意程度为满意，90%认为一般，2%表示不满意； （5）对该项目的建设主要的环境问题，2%的个人认为是废水、83%的认为是噪声，6%的认为是固废，9%认为是扬尘； （6）44%的个人认为该项目建成后对周围环境及周边居民居住生活环境的影响为一般，56%个人认为影响较小； （7）92%的个人同意本项目的建设，8%表示无所谓。

## 九、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 本项目无废气产生，对周围环境无不良影响。 |
| 水 污染物 | 生活污水、医疗废水 | CODCr | 生活污水经化粪池处理汇合医疗废水经消毒处理 | 达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，纳入市政污水管网，送污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |
| 固体 废物 | 生活 | 员工和诊客生活垃圾 | 生活垃圾集中后由环卫部门统一处置 | 资源化，无害化 |
|  | 医疗活动 | 医疗固废 | 委托大地维康医疗环保有限公司 |  |
|  | 包装材料 | 一般固废 | 外卖给物资回收公司综合利用 |  |
| 噪 声 | 空调外机安装消声百叶，总降噪量可达5dB（A）以上，在采取以上噪声治理措施后，项目所在地场界昼间声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目租用现有房屋，因此无建设期生态影响，营运期间只要落实污染物的防治措施，做到污染物达标排放，则项目对周围的生态影响很小。 |

## 十、结论与建议

10.1、主要环评结论 10.1.1、项目所在地环境质量现状 项目所在地环境空气，监测时间内该地区SO2、NO2的小时最大值和PM10日最大值均可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，故从总体来看，项目拟建地环境空气质量较好。周围地表水十字港河各监测指标均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，水质现状良好；区域声环境昼间能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区昼间要求的限值。 10.1.2、项目污染物及源强 通过对拟建项目的工程分析，本项目主要污染物及其源强详见表10-1。 表10-1 主要污染物及其源强 内容 类型 排放源 污染物 名称 处理前产生浓度及产生量（单位） 排放浓度及排放量 （单位） 大气 污染物 本项目无废气产生 水污染物 生活及医疗活动 生活污水及医疗废水 排水量 421.2t/a 421.2t/a CODCr 346.2mg/L 0.146t/a 50mg/L 0.021t/a BOD5 176.9mg/L 0.074t/a 10mg/L 0.004t/a SS 190.8mg/L 0.080t/a 10mg/L 0.004t/a NH3-N 45mg/L 0.019t/a 5mg/L 0.002t/a 粪大肠菌群 1.22×107个/ L 5.14×1013个/a ≤1000个/L 4.21×108个/a 固体 废物 生活 员工和诊客生活垃圾 5.4t/a 0t/a 医疗活动 医疗固废 0.2t/a 0t/a 包装材料 一般固废 0.1t/a 0t/a 噪声 该项目投入营运后，主要的噪声源为：空调外机噪声。空调外机安装消声百叶，总降噪量可达5dB（A）以上，在采取以上噪声治理措施后，项目所在地场界昼间声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求 其它 无 10.1.3、污染治理对策与环境影响分析 1、施工期污染防治措施与环境影响分析 施工期的环境影响是短期的，并且受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对装修现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度的减少装修期间对周围环境的影响。 2、营运期污染治理对策与环境影响分析 （1）废气 项目无废气产生，则本项目废气对周围环境无不良影响。 （2）废水 项目运营后产生的生活污水经化粪池处理汇合医疗废水经消毒处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，纳入市政污水管网，送污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。因此，本项目产生的废水对周围环境影响较小。 （3）噪声 项目医疗设备经墙体隔声后隔声量可达20dB（A）以上，在采取以上噪声治理措施后，项目所在地场界昼间声环境可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类声环境功能区标准，则项目产生的噪声对周边环境影响较小。 （4）固体废物 项目产生的固废主要为员工和诊客的生活垃圾、医疗废物及一般固体废弃物。本项目医疗固废委托杭州大地维康医疗环保有限公司回收处理；生活垃圾由市环卫部门统一收集清运和处理；一般固废及集中收集后外卖给物资公司回收利用。在此基础上，本项目固体废物对周围环境影响无不良影响。 10.1.4、总量控制和环保投资 1、根据《“十二五”节能减排综合性工作方案》（国发[2011]26号）以及《关于进一步完善环评制度污染物总量削减替代区域限批等的通知》（浙环发2009[77]号）有关规定，“十二五”期间，纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物在内的共4项指标。 根据工程分析，本项目不排放二氧化硫、氮氧化物，项目实施后总量控制指标为CODCr、NH3-N，排放量分别为CODCr0.021t/a，NH3-N0.002t/a（由污水处理厂处理后排入环境中的量）。 本项目属于服务业，所排废水为医疗废水，且所排废水均纳入市政污水管网，经城市污水处理厂集中收集，废水污染物总量指标可在污水处理厂核定指标内平衡。因此，本项目CODCr、NH3-N排放量无需区域替代削减。 2、建设单位必须落实环保资金，切实用于废水治理、固废治理等，经估算本项目建设用于环保方面的投资1万元，占项目总投资的10%。 10.2、建设项目环保审批要求分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关要求，对本项目的建设进行审批要求符合性分析如下： 1、环境功能区划符合性分析 根据《杭州市主城区生态环境功能区规划》，本项目拟建地位于“拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4）”，属于人居环境保障区。本项目属于医疗卫生服务行业，符合该小区环境规划要求。 2、国家、省规定的污染物排放标准符合性分析 建设单位只要按照环境保护管理部门的要求，切实采取有效的污染防治措施保证建设项目所有污染物（废水、噪声、固体废物）达标排放，项目对环境的影响较小。 3、主要污染物排放总量控制指标符合性分析 根据国家有关规定，“十二五”期间，纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物在内的共4项指标。 本项目污水纳入市政污水处理厂集中处理，无需区域总量平衡替代削减。排放量为CODCr0.021t/a，NH3-N0.002t/a。 4、建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求符合性分析 本项目建设和运营时只要落实本报告提出的各项污染治理措施，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，建设项目所排放的较少量污染物不会改变区域环境质量现状，周边环境能够维持目前的环境质量现状及功能区划要求。 另，经查《产业结构调整指导目录（2013年本）》和《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，不属于禁止类和限制类项目。项目的建设基本符合该功能区的“管控措施”和“负面清单”要求。因此本项目选址符合拱墅区总体规划、功能区划要求。 5、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性分析 根据杭州市拱墅区卫生和计划生育局文件（详见附件），同意建设单位在该选址设置诊所。且根据项目提供的房产证为非住宅，规划批建为商业，，根据《城市用地分类与规划建设用地标准》中B类商业服务业设施用地中B9其他服务设施用地包含私人诊所。因此本项目选址符合功能区划及城市总体规划要求。 6、产业政策符合性分析 本项目属于医疗卫生服务行业，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中鼓励类“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中第29类“医疗卫生服务设施建设”，因而本项目所属行业符合产业政策要求。 10.3、建议 （1）建立一套完善环境管理制度，并严格管理制度执行。项目实施后应保证足够的环保资金，确保以废水、噪声、固体废物等为目标的污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放，避免形成二次污染； （2）建设项目在营业期间，建设单位应及时与附近单位沟通，听取有关人员的意见，或邀请有资质的单位对本项目产生的废水进行监测，以确定是否符合标准限值的要求；若不符合，应采取相应措施，直到达到标准限值的要求为止； （3）以上评价结果是根据委托方提供的经营范围、规模、布局做出的，如委托方改变经营范围、扩大规模、改变布局，委托方须按照环保要求重新申报。 10.4、综合结论 综合以上各方面分析评价，杭州亿祥健康管理有限公司祥运路中西医结合诊所新建项目选址符合生态环境功能区规划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；且符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等的要求。 鉴此，本环评认为，只要建设单位切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价报告所提出的环保要求和各项污染防治措施，切实执行建设项目的“三同时”制度，从环境保护角度来看，本项目在该区域实施是可行的。

# Text boxes

诊客

分诊

诊疗

离开

医疗废水及医疗废物

医疗废水

消毒

生活污水

化粪池

纳管排放

污水处理厂

钱塘江